СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ЛИПЧАНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

__________________________________________________________________

от  «15» августа 2019 г. № 253

с. Липчанка

О внесении изменений в решение

Совета народных депутатов

Липчанского  сельского поселения

Богучарского муниципального района

Воронежской области от 08.11.2012 № 102

«Об утверждении генерального плана

Липчанского  сельского поселения

Богучарского муниципального района

Воронежской области»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Воронежской области от 07.07.2006 № 61-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области», Уставом Липчанского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области, на основании заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений генерального плана Липчанского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области, с учетом протокола публичных слушаний по проекту изменений генерального плана Липчанского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области, с учетом полученного заключения Правительства Воронежской области о согласовании проекта внесения изменений в генеральный план Липчанского сельского поселения, Совет народных депутатов Липчанского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области решил:

1. Внести изменения в Том I «Обосновывающая часть генерального плана Липчанского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области», утвержденного решением Совета народных депутатов Липчанского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области от 08.11.2012 г. № 102 «Об утверждении генерального плана Липчанского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области» в части:

- отображения функциональных зон земель промышленности, энергетики,  транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения в соответствии с существующим землепользованием на участках с кадастровыми номерами 36:03:5500016:35 и 36:03:5400016:19;

- перевода земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики,  транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения в соответствии с существующим землепользованием на участках с кадастровыми номерами 36:03:5500016:70 и 36:03:5400016:43 согласно приложению 1.

2. Внести изменения в Том II «Положение о территориальном планировании генерального плана Липчанского сельского поселения», утвержденного решением Совета народных депутатов Липчанского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области от 08.11.2012 г. № 102 «Об утверждении генерального плана Липчанского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области» в части:

- отображения функциональных зон земель промышленности, энергетики,  транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения в соответствии с существующим землепользованием на участках с кадастровыми номерами 36:03:5500016:35 и 36:03:5400016:19;

- перевода земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики,  транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения в соответствии с существующим землепользованием на участках с кадастровыми номерами 36:03:5500016:70 и 36:03:5400016:43 согласно приложению 2.

2. Обнародовать настоящее решение и внесение изменений в генеральный план Липчанского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области на территории Липчанского сельского поселения.

3. Направить настоящее решение и внесение изменений в генеральный план Липчанского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области губернатору Воронежской области, в администрацию Богучарского муниципального района Воронежской области для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Богучарского муниципального района и департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Липчанского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области Е.Б. Акименко.

Глава Липчанского сельского поселения			        Е.Б. Акименко

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ЛИПЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ I

ОБОСНОВЫВАЮЩАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА

СОСТАВ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ЛИПЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                       БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                               ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

- Том I «Обосновывающая часть проекта».

- Том II «Положение о территориальном планировании».

- Карта ограничений. Карта  с отображением результатов анализа комплексного развития территории.

- Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений).

- Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения). Мероприятия по защите территории от возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Карта планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон.

- Карта с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Карта планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке (основной чертеж).

ЛИПЧАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

276-1

Том 1

ОБОСНОВЫВАЮЩАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА

Откорректирован по замечаниям:

- - Департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области (исх. № 6-3954 от 09.12.2011 г.)

- -Управления по экологии и природопользованию Воронежской области (исх. N 03-21-3470 от03.08.2011г.)

- Управление лесного хозяйства Воронежской области (исх. N 06/2189 от 19.07.2011г.)

- Департамент культуры Воронежской области (исх. N 01-21/1760 от 05.08.2011г.)

Санкт-Петербург

2010

ЛИПЧАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

276-1

Том 1

ОБОСНОВЫВАЮЩАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА

Президент ООО «Институт

cтроительных проектов»					С.А.Смирнова

Главный архитектор проекта				М.В. Попова

Санкт-Петербург

2010

Том I. Обосновывающая часть проекта

Содержание

Состав проекта	8

1. Общая часть	10

1.1. Введение	10

1.2. Положение поселения в системе расселения Богучарского района	14

1.3. Исторические особенности развития территории Липчанского сельского поселения	15

2. Анализ современного состояния	16

2.1. Комплексная природно-экологическая оценка	16

2.1.1. Природные условия и ресурсы	16

2.1.2. Основные экологические проблемы	28

2.1.3. Границы зон с особыми условиями использования территории (Планировочные ограничения)	29

2.2. Историко-культурные ограничения	31

2.3. Архитектурно-градостроительный потенциал	34

2.3.1. Функциональное зонирование и архитектурно-планировочная структура территории сельского поселения	34

2.4. Социально-экономические параметры развития сельского поселения	36

2.4.1. Общая характеристика экономического потенциала поселения	36

2.4.2. Динамика численности населения, возрастная структура, занятость населения	38

2.4.3. Структура занятости	39

2.4.4. Состояние и структура жилого фонда	40

2.4.5. Социальное и культурно-бытовое обслуживание	41

2.4.6. Финансово-бюджетная обеспеченность	44

2.5. Транспортная инфраструктура	44

2.5.1. Внешний транспорт	44

2.5.2. Улично-дорожная сеть и транспорт	44

2.6. Инженерная инфраструктура	49

2.6.1. Электроснабжение	49

2.6.2. Теплоснабжение	50

2.6.3. Газоснабжение	50

2.6.4. Связь	51

2.6.5. Водоснабжение	51

2.6.6. Водоотведение	52

2.6.7. Отходы производства и потребления	52

3. Проектные предложения по территориальному планированию	52

3.1. Архитектурно-градостроительный потенциал	52

3.1.1. Функциональное зонирование и архитектурно-планировочная структура территории сельского поселения	52

3.2. Охрана памятников истории и культуры	55

3.3. Социально-экономические параметры развития сельского поселения	57

3.3.1. Развитие и совершенствование экономической базы	57

3.3.2. Прогноз численности населения	63

3.3.3. Изменение структуры занятости	64

3.3.4. Прогноз объёмов и структура нового жилищного строительства	66

3.3.5. Развитие системы социального и культурно-бытового обслуживания	69

3.3.6. Проектное использование территории	75

3.4. Развитие транспортной инфраструктуры	80

3.4.1. Внешний транспорт	80

3.4.2. Улично-дорожная сеть и транспорт	81

3.5. Инженерная инфраструктура	83

3.5.1. Электроснабжение	83

3.5.2. Теплоснабжение	87

3.5.3. Газоснабжение	91

3.5.4. Связь	97

3.5.5. Водоснабжение	98

3.5.6. Водоотведение	104

3.5.7. Отходы производства и потребления	107

3.6. Мероприятия по защите от опасных природных и техногенных процессов, благоустройство территории	108

3.7. Экологическое обоснование проектных решений	110

3.8. Предложения по формированию строительных программ	112

3.9. Мероприятия по переводу земельных участков из одной категории земель в другую	114

4. Основные технико-экономические показатели	116

5. Графические материалы	121

5.1. Схема положения поселения в структуре Богучарского  муниципального района Воронежской области	122

5.2. Схема современного использования территории поселения с отображением земель различных категорий	123

5.3. Схема  с отображением результатов анализа комплексного развития территории. Схема границ территорий объектов историко-культурного наследия	124

5.4. Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений)	125

5.5. Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения). Мероприятия по защите территории от возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	126

6. Приложения	127

6.1. Задание на подготовку проекта	128

6.2. Свидетельство о допуске к работам №П-044-011 от 10.12.2009 г.	132

# Состав проекта

| № п/п | Наименование | Масштаб | Инв. № | Кол-во листов (экз.) | Гриф секрет. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ТОМ 1 Обосновывающая часть |
| Картографические материалы |  |  |  |  |
| 1. | Карта положения поселения в структуре Богучарского муниципального района Воронежской области | 1:50000 | 392 дсп | 4 экз. | ДСП |
| 2. | Карта современного использования территории поселения с отображением земель различных категорий | 1:10000 | 393 дсп | 4 экз. | ДСП |
| 3. | Карта ограничений. Карта с отображением результатов анализа комплексного развития территории. | 1:25000 | 394 дсп | 4 экз. | ДСП |
| 4. | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений) | 1:25000 | 395 дсп | 4 экз. | ДСП |
| 5. | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения). Мероприятия по защите территории от возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | 1:25000 1:10000 | 396 дсп | 4 экз. | ДСП |
| Текстовые материалы |  |  |  |  |
| 6. | Пояснительная записка. Том 1. Обосновывающая часть. |  | 391 дсп | 4 экз. | ДСП |
| ТОМ 2. Положение о территориальном планировании |
| Картографические материалы |  |  |  |  |
| 1. | Карта планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон | 1:25000 | 397 дсп | 4 экз. | ДСП |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Карта с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения Карта планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке (основной чертеж) | 1:10000 | 398 дсп | 4 экз. | ДСП |
| Текстовые материалы |  |  |  |  |
| 3. | Пояснительная записка. Том 2. Положение о территориальном планировании. |  | 435 дсп | 4 экз. | ДСП |
| Электронная версия |
| 1. | Компакт-диск |  | МНИ-106 дсп | 2 экз. | ДСП |

# 1. Общая часть

# 1.1. Введение

ООО «Институт строительных проектов» (Санкт-Петербург) по заказу Администрации Липчанского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области на основании муниципального контракта №3 от 16.02.2009 г., с соответствии с Заданием на подготовку проекта генерального плана Липчанского сельского поселения выполнил проект «Генеральный план Липчанского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области».

В разработанные материалы генерального плана включены:

- Положения о территориальном планировании с определением целей и задач территориального планирования, перечня и последовательности мероприятий по территориальному планированию.

- Материалы по обоснованию проекта генерального плана.

Основание для разработки проекта:

Градостроительный кодекс РФ и Закон Воронежской области от 07.07.2006 г. №61-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области».

Основание для проектирования:

Постановление администрации Липчанского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области о разработке Генерального плана Липчанского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области.

Основная цель проекта:

Создание юридической градостроительной документации, определяющей стратегические направления территориального развития поселения и обеспечивающей наиболее полное использование их ресурсного потенциала и качественное улучшение жизни населения.

Этапы реализации проекта

- I очередь – 2015 г.

- Расчетный срок – 2030 г.

Картографические материалы разработаны в масштабе 1:10000 и 1:25000 по договоренности с администрацией Богучарского района (исх.№551/03-09 от 30.03.2009 г.).

Утвержден решением совета народных депутатов Липчанского сельского поселения от 08.11.2012 г. №102 (ред. от 03.03.2014 г. №200).

Внесение изменений в Генеральный план Липчанского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области выполнено БУВО «Нормативно-проектный центр» на основании постановления администрации Липчанского сельского поселения от 07.02.2019 г. №5.

Цели  и основные задачи разработки проекта

- Обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования, создание благоприятных условий проживания населения, исходя из совокупности экологических, экономических, социальных и иных факторов.

- Совершенствование архитектурно-планировочной организации территории населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования.

- Определение долгосрочной стратегии и этапов развития сельского поселения, с учетом ресурсного потенциала прилегающих к нему территорий.

- Сохранение сельскохозяйственных пахотных земель, имеющих высокую кадастровую оценку.

- Формирование природозащитного каркаса территории, препятствующего развитию эрозионных процессов.

- Создание планировочных условий для развития агропромышленного комплекса.

- Создание условий по восстановлению и дальнейшему развитию сфер жизнеобеспечения населения, закрепления численности и притока населения за счет развития экономического потенциала, нового жилищного строительства, развития культурно-бытового обслуживания, транспорта, инженерной инфраструктуры и т.д.

В процессе разработки проекта выполнены следующие  работы:

- Комплексный анализ территории поселения, который включает:

- оценку современного состояния территории, его экономической и социальной базы, дорожно-транспортной инфраструктуры, инженерного обеспечения;

- оценку природных, инженерно-геологических, инженерно-строительных и градостроительных условий территории;

- положение в системе расселения Кантемировского муниципального района и сопряженных с ним территорий;

- выявление проблемных ситуаций и ограничений в развитии экономики, социальной сферы, транспортном и инженерном обеспечении, охране окружающей среды и факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

- Выявлены факторы, условия и источники социально-экономического развития, способствующие повышению уровня занятости населения.

- Проведено формирование приоритетов развития поселения и обоснованы решения территориального планирования.

- Разработаны  проектные решения в части:

- установления границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон,

- формирования архитектурно-планировочной структуры населенного пункта, адаптированной к его конкретной природной и градостроительной специфике, определены приоритетные зоны жилищного строительства и направления их развития,

- установления границ зон планируемого размещения объектов социального, производственного, рекреационного и иных объектов капитального строительства,

- формирования общественных центров,

- формирования системы зеленых насаждений общего пользования.

На начало разработки проекта Заказчиком не была предоставлена в полном объёме исходная информация в соответствии с Заданием на подготовку генерального плана, п. 8. В частности, отсутствовал картографический материал масштаба 1:5000 или 1:10000, в результате чего, институт был вынужден приобрести на средства договора топографическую основу поселений Богучарского муниципального района масштаба 1:10000 по состоянию на 1992 год в ОАО «ЦЧОНИИгипрозем».

Исходный картографический материал был получен институтом в конце июня 2009г.

В августе 2009г. была выполнена и отправлена для согласования Заказчику «Схема современного использования территории».

В ноябре 2009 г. для участия в расширенном рабочем совещании с администрацией Богучарского района в лице главного архитектора, институтом был организован выезд в командировку в Богучарский муниципальный район. Были проведены согласования разработанных материалов и собраны недостающие исходные данные для завершения разработки проекта.

04.02.2010 ООО «Институтом строительных проектов» было проведено внутреннее заседание архитектурно-технического совета по подготовленным проектным материалам Бугаевского поселения и вынесено решение по доработке графической подачи и совершенствованию проектных решений.

Базовая законодательная и нормативная документация:

- Градостроительный Кодекс РФ №1232-ФЗ от 18.12.2006 г.

- Земельный Кодекс РФ №154-ФЗ от 27.07.2006 г.

- Водный Кодекс РФ №74-ФЗ от 03.06.2006 г.

- Лесной Кодекс РФ №200-ФЗ от 04.12.2006 г.

- Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» №33-ФЗ от 14.03.95 г.

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999 г. с изменениями от 10.01.2003 г.

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. №73-ФЗ.

- Закон Воронежской области «О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области» от 7 июля 2006 г. N 61-ОЗ, принят Воронежской областной Думой 29 июня 2006 г.

- Постановление администрации Воронежской области «О мерах по сохранению историко-культурного наследия Воронежской области» от 18.04.1994 г. № 510

- Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2008 г. № 315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Постановление Воронежской областной думы «Об утверждении правил установления и использования придорожных полос областных автомобильных дорог общего пользования» от 28.05.99 №877-II-ОД

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов».

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения».

- Другие законодательные и нормативные документы, положения которых регламентируют градостроительную деятельность на территории РФ.

В работе использованы материалы:

- Топографическая съемка территории поселения в масштабе 1:10000 на бумажном носителе из 26-ти планшетов,  1992 г., отсканированная и обработанная в программе ГИСИНГЕО;

- Проект планировки и застройки с. Липчанка колхоза им. Жданова Богучарского района, Воронежской области, разработанный институтом «ВОРОНЕЖКОЛХОЗПРОЕКТ» в 1972 г.

- Схема территориального планирования Воронежской области (ФГУП РосНИПИУрбанистики, Санкт-Петербург, 2008 г.), утвержденная постановлением Правительства Воронежской области № 158 от 05.03.2009 г.

- Паспорт муниципального образования «Липчанское сельское поселение Богучарского муниципального района Воронежской области», 2008 г.

Состав авторского коллектива:

| Генеральный директор института | Смирнова С.А. |
| --- | --- |
| Главный архитектор института | Канаев С.В. |
| Руководитель архитектурно-планировочной мастерской №5, ГАП | Шамсутдинова И.А. |
| Архитектурно-планировочные решения: |  |
| Главный архитектор проекта | М.В. Попова |
| Архитектор | И.А.Шамсутдинова |
| Градостроительная экономика: |  |
| Главный специалист | Вольберг Н.И. |
| Инженер | Сафонкина Д.А. |
| Транспортная инфраструктура: |  |
| Главный специалист | Оськова Т.Н. |
| Инженер | Руденко О.В. |
| Природно-экологическая оценка: |  |
| Главный специалист | Добровольская И.А. |
| Главный специалист | Мельников Е.К. |
| Инженер | Трипольская В.В. |
| Инженер-эколог | Савин А.С. |
| Инженерная подготовка территории: |  |
| Главный специалист | Коновалов В.К. |
| Инженерная инфраструктура: |  |
| Руководитель инженерного отдела | Григорьев Д.В. |
| Инженер | Ольхова Я.В. |
| Инженер | Филиппова О.С. |
| Историческая справка, памятники истории и культуры: |  |
| Инженер | Сафарова Ю.Ю. |
| Компьютерная графика: |  |
| Архитектор | Шамсутдинова И.А. |
| Ведущий инженер | Морозова А.П. |
| Инженер | Ольхова Я.В. |
| Инженер | Филиппова О.С. |
| Инженер | Савин А.С. |
| Техник | Иванова Т.В. |

# 1.2. Положение поселения в системе расселения Богучарского района

Липчанское сельское поселение находится в юго-западной части Богучарского муниципального района Воронежской области. Территория поселения граничит: на севере и востоке – с Радченским сельским поселением, на юге – с Первомайским сельским поселением Богучарского муниципального района, на западе – с Кантемировским муниципальным районом Воронежской области.

Село Липчанка удалено от административного центра района г. Богучар на 17 км. Ближайшая станция железной дороги, осуществляющая пассажирские перевозки, находится в п.г.т. Кантемировка – в 65 км от с. Липчанка. Обслуживание воздушным транспортом осуществляется через аэропорт города Воронеж.

В Липчанское сельское поселение  входят 4 населенных пункта: с. Липчанка – административный центр Липчанского сельского поселения, с. Шуриновка, хутор Варваровка и хутор Марьевка. Большую часть земель сельского поселения составляют земли сельскохозяйственного назначения (91%). По территории поселения протекает р. Левая Богучарка.

Численность населения Липчанского сельского поселения по состоянию на 01.01.2008 г. – 1850 чел., в том числе:

- с. Липчанка – 892 чел.;

- х. Варваровка – 520 чел.;

- с. Шуриновка – 423 чел.;

- х. Марьевка – 15 чел.

По территории Липчанского сельского поселения проходят автодороги областного значения, федеральная автодорога М 4 «Дон».

На территории сельского поселения расположен 1 объект историко-культурного наследия – Церковь Иоанна Богослова (1875 г.) в с. Липчанка.

# 1.3. Исторические особенности развития территории Липчанского сельского поселения

Село Липчанка расположено по обоим берегам реки Левая Богучарка. Хутор Липчанск возник во второй половине XVIII в. как дачный поселок жителей г. Богучара: в 1859 г. здесь было 134 двора с населением 540 мужского и 571 женского пола.

В 1875 г., когда была построена православная церковь Иоанна Богослова, х. Липчанск приобретает статус села и бурно развивается.

К концу XX в. по отчету 1899-1900 гг. в с. Липчанке в 297 дворах проживало 1858 чел. На р. Левая Богучарка была построена водяная мельница малой мощности, возведены ветряные мельницы, кирпичный завод и завод по производству масла.

В начале XXв. в селе открылась церковно-приходская школа, 30 декабря 1929 г. был создан колхоз «Страна Советов», в 1936 г. организована Липчанская МТС.

В Великую Отечественную войну село находилось в зоне оккупации, освобождено в декабре 1942 г.

В 1950 г. в связи с укрупнением колхозов, часть территории села Радченское, на которой находился колхоз «Прогресс», отошла к с. Липчанка, и колхоз «Прогресс» соединился с колхозом «Страна Советов», получив имя Жданова.

Планировочная структура села проста и определилась направлением р. Левая Богучарка, которая вместе с широкой поймой (до 500 м) делит село на две части: левобережную и правобережную. Улицы вытянуты вдоль реки и имеют одностороннюю застройку, обращенную приусадебными участками по 40 соток в сторону реки. Современный жилой фонд представлен одноэтажными домами индивидуального пользования, преимущественно деревянными. Историческая структура села со временем не претерпела существенных изменений.

Водопровод в селе функционирует с 1976 г., дороги асфальтированы в 1982 г.

В центре села стоит символический памятник в честь воинов-земляков, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны, открытый в 1979 г.

Село Шуриновка расположено по правую сторону р. Левая Богучарка.

Село возникло в начале XIX в., называлось Новохариново, очевидно, по имени первого владельца – Харина Платона Стефановича. После женитьбы Александра Петровича Шуринова на младшей дочери П.С. Харина селение было передано в качестве приданого. Новый хозяин построил в селе усадьбу и церковь святой мученицы Любови. Селение получило статус слободы и «было поименовано Шуриновкой».

В 1877 г. в селе было мукомольное и крупяное производство, локомобиль в 12 сил.

Перед революцией и некоторое время после нее существовала Шуриновская волость.

В 1905 г. в Шуриновке произошло выступление крестьян против помещика. Урон, нанесенный крестьянами помещику, был значительным, и поэтому председатель земской управы просит прислать войска, чтобы «сдержать буйные элементы». Восстание было подавлено силой оружия.

В последние годы жизни Александр Петрович Шуринов имел гражданский чин действительного статского советника, что соответствовало чину генерал-майора.

В 1929 г. в селе организован колхоз «Красный партизан», в соседних хуторах Марьевка и Козловка – колхозы «Красный бригадир» и им. Ворошилова соответственно. На троих они имели 200 лошадей, 100 плугов, по 30 сеялок и конных косилок. В 1957 г. хозяйства объединись в колхоз, который получил название «40 лет Октября».

В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 100 шуриновцев, 83 из них не вернулись. Их фамилии увековечены на памятнике героям в центре села.

Хутор Варваровка возник в конце XVIII в., по документам известен с 1816 г. Назван по имени владелицы Варвары Пушкаревой.

Бахчеводство, огородничество, птицеводство, производство масла, мясопродуктов были основными направлениями в производственной деятельности созданного здесь сельхозпредприятия – совхоза №106. Совхоз №106 являлся отделением совхоза «Первомайский». С 1965 г. стал называться совхозом «Восток» с числом рабочих и служащих в 350 чел. В 1992 г совхоз «Восток» реорганизован в ТОО, в 1998 г. – в СХА «Восток». Хозяйство располагало машинным двором на 25 транспортных единиц, тракторным двором на 40 тракторов и комбайнов, МТФ на 400 голов дойного стада, свиноводческой фермой на 3000 голов свиней.

На фронтах Великой Отечественной войны погибли 84 уроженца Варваровки. В их честь в центре села установлен символический памятник.

# 2. Анализ современного состояния

# 2.1. Комплексная природно-экологическая оценка

# 2.1.1. Природные условия и ресурсы

Территория Богучарского района относится к южно-меловой степной ландшафтной зоне Среднерусской провинции с лесо-полево-степными равнинными и волнистыми типами местности и чернозёмными почвами.

Климат

Территория Липчанского сельского поселения Богучарского района Воронежской области расположена в степной зоне центра Русской равнины с умеренно-континентальным климатом с жарким сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами.

По данным м/ст. Воронеж (СНиП 23-01-99* Строительная климатология) годовой приток суммарной солнечной радиации 96 ккал/см2. Продолжительность солнечного сияния 1950-2000 часов. Радиационный баланс на территории области почти 8 месяцев в году положительный. Наибольшее значение его наблюдается в июне, наименьшее в декабре – январе. От величины радиационного баланса зависит распределение температур в почве и прилегающих слоях воздуха, интенсивность испарения и таяния снега.

Продолжительность солнечного сияния 2000 часов в среднем за год. Максимальная продолжительность солнечного сияния в июне-июле – 318 часов, наименьшая в декабре – 30 часов. Число дней без солнца в среднем за год составляет 83 с максимумом в декабре – до 22 дня, минимумом – в период июнь-сентябрь, когда число дней без солнца от 0 до 1-2 в течение всего периода.

Температурный режим. Среднегодовая температура воздуха +5,60С, среднемесячные температуры июля, самого теплого месяца, +19,90С, января, самого холодного месяца -9,80С. Абсолютные температуры – максимальная +380С, минимальная -370С. Продолжительность безморозного периода 160-165 дней с апреля по сентябрь. Продолжительность периода с устойчивыми морозами 90-100 дней с начала декабря по март.

Влажностный режим. Территория относится к зоне с недостаточным увлажнением, что связано со значительным испарением. Годовая сумма осадков составляет 400-450 мм, величина испарения превосходит 400 мм. Набольшее количество осадков 300-350 мм выпадает в летний период. По многолетним наблюдениям больше всего осадков выпадает в июле, суточный максимум достигает 100 мм. В среднем за год продолжительность выпадения осадков составляет менее 850 часов. В осенне-зимний период осадки имеют преимущественно продолжительные обложной характер с максимальной продолжительностью (зимой 180 часов в месяц). Летом, когда количество и интенсивность осадков наибольшие, продолжительность их невелика (30 часов в месяц).

Устойчивый снежный покров в среднем сохраняется около 4 месяцев с декабря по март. Высота снежного покрова достигает максимума в конце февраля в среднем до 10 см на открытых местах,  30-40 см – в защищенных.

Среднегодовая относительная влажность воздуха 68-70%. В годовом ходе наибольшие её значения (80% и более) отмечаются в холодный период (53-55 дней за сезон). В среднем число дней с высокой относительной влажностью составляет 97-102. «Сухих» дней, когда относительная влажность падает до 30% и ниже достигает 50 с максимумом в  мае-июне (10-12 дней).

Режим ветра неустойчив по направлению и характерен некоторым преобладанием в течение года, особенно зимой ветров юго-западного, западного и восточного направлений, летом – северо-западного. Среднегодовая скорость ветра от 2 до 5 м/сек., минимальные скорости ветра 0-1 м/сек. наблюдаются летом, число дней с сильным ветром (15 м/сек и более) 10-25 дней в году. Сильные ветры (15 м/сек и более) в среднем на территории области наблюдаются от 10 до 25 дней в году.

Опасные метеорологические явления. В зимний период при скоростях ветра более 6 м/сек. возникают метели. Наибольшее число дней с метелью наблюдается в январе и феврале, несколько меньше их в декабре и марте. В среднем число дней с метелью составляет 15 – 20 дней. Средняя продолжительность метелей 5-8 часов, максимальная – 50 часов.

Развитие мощных кучево-дождевых облаков в летний сезон способствует возникновению таких опасных явлений погоды как сильные ливни, град, шквалы, которые отличаются кратковременностью и локальностью протекания. Для шквалов характерно кратковременное усиление скорости приземного ветра (>15 м/сек) при резкой смене его направления. Разрушительная энергия шквалов значительна, этим обусловлена степень опасности. Град при диаметре градин 5-20 мм считается опасным.

Гололёдно-изморозные явления проявляются в виде гололёда, зернистой и кристаллической изморози, а также отложений мокрого снега. Ущерб от гололёдно-изморозных явлений обусловлен увеличением веса предметов и объектов, вследствие отложения на них частиц воды и льда. Нередко при этом происходит обрыв ЛЭП, линий связи, вероятны оледенения транспортных магистралей, затруднения в строительных работах, в сельском хозяйстве. Максимальная частота явлений отмечается в октябре-ноябре и в декабре-январе.

Агроклиматические ресурсы

Показателем теплообеспеченности вегетационного периода служит сумма средних суточных температур за период с температурой выше 10° (период активной вегетации растений). Продолжительность периода активной вегетации в среднем составляет 160 дней. Сумма температур за этот период составляет 2900°.

Условия для выращивания сельскохозяйственных культур считаются хорошими, если они обеспечены теплом в 80% лет и более. Если обеспеченность теплом составляет 70-60% и менее, необходимо проведение соответствующих мероприятий – подбор скороспелых сортов, высадка на более тёплых южных склонах и т.д.

Потребность сельскохозяйственных культур в тепле выражается в суммах температур воздуха за период вегетации. Для каждой культуры эти температуры разные. На территории Липчанского сельского поселения хорошо обеспечены теплом почти все сельскохозяйственные культуры. Недостаточно обеспечены теплом позднеспелые сорта кукурузы и подсолнечника, а также все сорта сорго, поэтому они созревают не ежегодно.

Показателем влагообеспеченности вегетационного периода служит гидротермический коэффициент (ГТК). ГТК равен отношению суммы осадков к их испаряемости, выраженной суммой температур воздуха за период выше 10°C, уменьшенной в 10 раз и составляет в поселении менее 0,9 (засушливый).

Сумма осадков за период активной вегетации растений составляет в поселении 215-245 мм. Однако изменчивость их очень велика. В каждый из летних месяцев в среднем выпадает от 45 до 73 мм осадков, но в отдельные годы за месяц может выпадать от 0 до 6мм или от 183 мм до 213 мм.

Потребность растений во влаге в различные периоды их развития не одинаковы. Наибольшая потребность во влаге наблюдается в период наиболее интенсивного роста вегетативной массы и формирования репродуктивных органов. Поэтому для ранних зерновых культур решающее значение имеют осадки первой половины лета, а поздних пропашных культур – второй половины. Засушливые условия складываются 4-6 раз за 10 лет.

Более полно влагообеспеченность сельскохозяйственных культур характеризуют данные о запасах продуктивной влаги в почве, выражаемой в миллиметрах водного слоя. В начале вегетации запасы продуктивной влаги в метровом слое на зяби (100-125 мм) содержат песчаные и суглинистые почвы.

В начале вегетации запасы продуктивной влаги в метровом слое на зяби (100-125 мм) содержат песчаные и суглинистые почвы. В течение лета запасы влаги постепенно убывают, доходя до минимума (20-40 мм) под озимыми в начале июля, под яровыми (20-30 мм) – во второй половине июля. В осенний период запасы влаги постепенно растут и на дату перехода температуры через 5°С на озимых культурах составляют 50-75 мм.

Условия зимовки. Зимний период длится в среднем 4 месяца с середины ноября до середины марта. Решающее значение на перезимовку озимых и плодовых культур оказывают снежный покров и низкие температуры.

Устойчивый снежный покров, обладающий значительными термоизоляционными свойствами, образуется к середине декабря. Он защищает озимые от вымерзания, почву от глубокого промерзания, а также служит источником накопления влаги в почве. Снежный покров увеличивается в течение всей зимы и достигает наибольшей высоты в конце февраля (10-15 см). Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму на открытых полях составляет 16–20 см.

Низкие температуры могут наносить большой ущерб и плодово-ягодным культурам. Повреждение корней низкими температурами наблюдается в малоснежные зимы или осенью при сильных морозах, когда снежный покров ещё не установился. Промерзание верхних слоёв почвы начинается с наступлением отрицательных температур. Средняя глубина промерзания суглинистых почв составляет 50-80 см, а наибольшая 150 см и больше.

К неблагоприятным метеорологическим явлениям, наносящим значительный ущерб сельскохозяйственному производству, относятся заморозки, засухи, суховеи, сильные ветры, ливни и град, которые на территории области наблюдаются сравнительно редко, но вред, наносимый сельскохозяйственным культурам, бывает очень велик.

Для сельского хозяйства очень опасны поздние весенние и ранние осенние заморозки, которые приводят к частичной или полной гибели растений.

Начало активной вегетации растений относится к третьей декаде апреля, а поздние весенние заморозки заканчиваются в первых числах мая. В отдельные же годы поздние весенние заморозки могут наблюдаться в начале июня. Заканчивается период активной вегетации растений в конце сентября. Первые осенние заморозки обычно начинаются в октябре, а в отдельные годы даже в сентябре. На территории поселения период активной вегетации растений больше безморозного периода.

Таким образом, как в начале периода активной вегетации растений, так и в конце сельскохозяйственные культуры подвергаются опасности заморозков. Наиболее морозоопасными являются пониженные защищённые участки, куда стекает холодный воздух со склонов.

К неблагоприятным климатическим явлениям в летний период относятся суховеи. Интенсивность суховеев определяется сочетанием дефицита влажности воздуха и скорости ветра. Иссушение верхних слоёв почвы в период вегетации является важнейшим показателем засухи.

Суховеи средней интенсивности вызывают значительное снижение тургора листьев, пожелтение, а также могут повредить зерно. Суховеи средней интенсивности бывают ежегодно. Интенсивные суховеи в течение двух-трёх дней вызывают сильное увядание растений, быстрое усыхание листьев и захват зерна. Суховеи такой интенсивности бывают в 65-95% лет, наибольшая их продолжительность от 11 до 21 дня за вегетационный период.

Очень сильные суховеи, продолжающиеся в течение 1-2 дней, вызывают отмирание вегетативной массы, захват и запал зерна. Такие повреждения наблюдаются при полном отсутствии продуктивной влаги в пахотном и меньше 30 мм в метровом слое почвы. Очень интенсивные суховеи бывают в 25-50% лет. Наибольшая их продолжительность за вегетационный период от 3 до 11 дней. Наиболее часто засухи и суховеи бывают в июне и июле.

В зимний период к неблагоприятным явлениям относятся метели, во время которых снег с открытых мест переносится в балки и овраги, что вызывает неравномерное залегание снежного покрова.

В холодный период низкие температуры воздуха при бесснежье или небольшом снежном покрове могут вызывать повреждение озимых, а также корневую систему плодовых культур. В среднем такие условия при небольшом снежном покрове складываются в течение одного – четырёх дней в декабре, январе и феврале.

Выводы:

- Строительно-климатическая зона Липчанского сельского поселения IIВ (СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»). Расчётная температура для отопления (наиболее холодной пятидневки) -260С, продолжительность отопительного периода 196 дней.

- На территории Липчанского сельского поселения хорошо обеспечены теплом почти все сельскохозяйственные культуры. Недостаточно обеспечены теплом позднеспелые сорта кукурузы и подсолнечника, а также все сорта сорго, поэтому они созревают не ежегодно.

- Территория поселения относится к засушливой зоне.

- Потребность озимых культур во влаге удовлетворяются на 50%, а сахарной свёклы 55%.

- Территория поселения подвержена влиянию неблагоприятных метеорологических явлений по агроклиматическим условиям как засухи, суховеи, заморозки, метели, град.

- Условия перезимовки озимых культур на территории области относительно удовлетворительные. Для улучшения условий перезимовки растений требуется проведение мероприятий по снегозадержанию.

Рельеф

Территория Воронежской области расположена в пределах Среднерусской возвышенности, представляющие сильно расчленённую равнину (высота до 268 м) с густой сетью оврагов и балок.

В геоструктурном отношении территория Воронежской области приурочена к юго-восточной части Воронежской антеклизы, выполненной докембрийскими породами кристаллического фундамента и перекрывающими его фанерозойскими образованиями девонской, каменноугольной, юрской, меловой, палеогеновой, неогеновой и четвертичной систем осадочного чехла. Глубина залегания кристаллического фундамента изменяется от нескольких метров в районе г. Павловска (Павловское поднятие) до 500-750 м в районе Богучара и Кантемировки.

Богучарский район расположен в зоне сочленения двух неотектонических структур второго порядка: Кантемировского поднятия и Павлово-Мамонтского прогиба.

Геоморфологически территория Липчанского поселения приурочена к пойме и надпойменным террасам реки Левая Богучарка. Территория разрезана промоинами и оврагами, глубина которых достигает 6-10 м. Абсолютные отметки колеблются в пределах 80-183 м.

В западной части села протекает река Левая Богучарка. Река мелководная, русло реки узкое. Пойма реки местами заболочена и большей частью занята заливным лугом. Село Липчанка расположено по обоим берегам р. Левая Богучарка.

Геологическое строение

В геологическом строении территории Богучарского района Воронежской области принимают участие породы кристаллического фундамента и платформенного осадочного чехла.

Девонская система. Отложения развиты на всей территории области, отсутствуя лишь на крайнем юге, и залегают на коре выветривания пород кристаллического фундамента. Мощность девонских образований колеблется от первых десятков до 400 м. Девонские отложения представлены известняками с прослоями мергелей и глин.

Каменноугольная система. Отложения представлены известняками и залегающей между ними угленосной свитой с чередованием песка, глин и прослоев угля. Мощность отложений на территории Воронежской области составляет от первых метров у границ выклинивания (линия Алексеевка-Россошь-Богучар-Калач-Борисоглебск) до 100 и более метров по направлению на юг.

Юрская система. Юрские образования сложены кварцевыми песками, алевритами и серыми каолиновыми глинами.

Меловая система. В основании меловой системы залегают серые глинистые алевриты и алевритистые глины мощностью до 20 м, содержащие значительное количество тонких углефицированных остатков растений. Выше по разрезу залегают глауконит-кварцевые пески мергели и писчие мела. Мощность мелов увеличивается в южном направлении.

В крутом северном берегу р. Левая Богучарка обнажаются многочисленные выходы на поверхность мела, перекрываемые в верхних частях склонов, пригодные для отработки слоями песков и глин.

Палеогеновая система. Породы палеогена залегают трансгрессивно на породах мелового возраста и представлены главным образом песками с редкими прослоями глин, песчаников и мергелей. Мощность отложений не превышает 70 м.

Неогеновая система. Отложения неогена встречаются в пределах наиболее высоких эрозионных останцов и в древних погребенных долинах. Они сложены глинами с прослоями песков мощностью до 18 м.

С неогеновыми отложениями связаны залежи тугоплавких и бентонитовых глин, стекольных и формовочных песков и минеральных пигментов.

Четвертичная система. Четвертичные отложения представлены комплексом разновозрастных ледниковых, водноледниковых и аллювиальных образований (пески, суглинки, глины). Кроме того, имеют широкое распространение лёссовидные суглинки и лёссы. Их мощность изменчива. Но водоразделах она уменьшается до 2-3 м, а по склонам речных долин и балок достигает 10-12 м.

Тектоника

На территории Липчанского сельского поселения выделяется система линеаментов, отождествляемых с молодыми геодинамически активными разломами, находящими свое отражение в современном рельефе в виде таких характерных форм, как спрямленные участки долин ручьев и оврагов, подножий крутых склонов, седловин на водоразделах.

Наиболее крупными из предполагаемых зон разломов являются дизьюнктивные нарушения восток-северо-восточного простирания, маркируемые долиной реки Левая Богучарка и зона северо-северо-восточного простирания, представленная двумя тектоническими швами, проходящими по балкам Калининской и Веселый яр. В узле их пересечения река Левая Богучарка меняет направление своего течения на северо-восточное. Тектонически напряженные узлы пересечения рассматриваемых зон дизьюнктивных нарушений располагаются на окраинах сел Липчанка, Шуриновка и хуторов Варваровка и Марьевка.

Выделенные на схеме зоны геодинамически активных разломов представляют собой расколы в земной коре протяженностью до первых десятков километров, представленные в дочетвертичных породах зонами брекчирования и повышенной трещиноватости, а в разрезе четвертичных отложений флексурными перегибами подошвы глинистых горизонтов. Скорость современных тектонических движений по разломам достигает 4 мм/год.

В зонах геодинамически активных разломов происходит деструктуризация горных пород и изменение их физико-механических свойств в сторону снижения их прочностных характеристик.

Будучи мобильно-проницаемыми, активные разломы представляют собой каналы для поступления с глубины к поверхности минерализованных вод и газовых эманаций (радона, метана, углекислого газа, водорода).

На электрифицированных территориях зоны активных разломов превращаются в естественные волноводы для блуждающих токов техногенного происхождения. На участках поступления по разломам агрессивных вод и эманаций естественные и блуждающие токи создают электрохимические аномалии, способствующие развитию в металлоконструкциях коррозионных процессов.

Наиболее интенсивно отрицательно воздействующие на устойчивость зданий и сооружений процессы проявляются в узлах пересечения разнонаправленных разломов.

Гидрогеологические условия

В гидрогеологическом отношении территория Воронежской области располагается в зоне сочленения трех крупных гидрогеологических структур: на севере и северо-западе - Московский артезианский бассейн, на северо-востоке и востоке - Приволжско-Хоперский, на западе и юго-западе - Донецко-Донской. Здесь находится своеобразный подземный водораздел, с которого инфильтрационные (атмосферные) воды в виде потоков подземных вод движутся по уклону пластов пород к центральным частям артезианских бассейнов.

Гидрогеологический разрез Воронежской области характеризуется наличием трех структурно-гидрогеологических этажей – нижнего, среднего и верхнего.

Верхний этаж, сложенный относительно рыхлыми отложениями, представлен водоносными горизонтами современно-четвертичного, неогенового и палеогенового возраста, заключающими поровые и порово-пластовые преимущественно безнапорные воды.

Средний этаж образован водоносными горизонтами и комплексами меловых, юрских, каменноугольных и девонских отложений, содержащих скопления пластово-трещинных, пластово-карстовых, пластово-поровых вод.

Нижний этаж представлен напорной водоносной зоной трещиноватых кристаллических архейско-протерозойских пород.

Для целей водоснабжения представляют интерес водоносные горизонты, приуроченные к четвертичной, неогеновой и меловой системам.

Неоген-четвертичный водоносный комплекс, приуроченный к аллювиальным и флювиогляциальным отложениям, является первым от поверхности и основным эксплуатационным горизонтом.

Горизонт включает в себя современный аллювиальный, четвертичный, плиоценовый и миоценовый водоносные горизонты. Водовмещающими породами являются разнозернистые пески, часто с галечником в основании, супеси, покровные суглинки, мелкозернистые глинистые пески с обломками пород. Водоносные горизонты распространены повсеместно в речных долинах и на водораздельных пространствах, где отсутствуют нижне-верхнечетвертичные покровные суглинки. Все водоносные горизонты гидравлически взаимосвязаны и формируют в основном безнапорную систему грунтовых вод. Небольшие местные напоры до 10м возникают в местах появления в кровле горизонта плотных глин или тяжелых суглинков.

Уровень грунтовых вод в пределах речных долин и пойменных террас залегает на глубине 0-10м, на водоразделах в покровных суглинках глубина может составлять 6м. В более древних аллювиальных горизонтах глубина уровня грунтовых вод увеличивается до 60,7м.

На рассматриваемой территории грунтовые воды залегают на глубинах 4,0-6,2м. Отметки уровня грунтовых вод составляют 78,4-88,2м

Мощность водоносного комплекса изменяется от 1-3 до 25м. Повсеместно песчаные отложения характеризуются хорошей водопроницаемостью (0,6-53 м/сут.) и достаточной водообильностью.

Воды плиоценового и миоценового водоносных горизонтов циркулируют в тонкозернистых песках и алевритах с прослоями глин. Глубина залегания кровли водоносных горизонтов составляет 10м. Водоносные горизонты напорно-безнапорного характера весьма водообильны и, как правило, используются для централизованного водоснабжения крупных населенных пунктов.

Питание горизонтов происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и перетекания из нижележащих водоносных горизонтов. Разгрузка происходит в гидрографическую сеть.

Воды пресные с минерализацией 0,3-0,7 г/л, пригодные для водоснабжения. По химическому составу воды гидрокарбонатные, кальциево-магниевые, гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-магниевые или гидрокарбонатно-хлоридно натриевые (смешанные).

Водоносные горизонты меловых отложений широко распространены на водоразделах рассматриваемой территории, залегая на глубинах около 25м (абс. отметка 85м). Водовмещающие породы представлены трещиноватыми мело-мергельными породами мощностью более 70м. Турон-маастрихтский водоносный горизонт обычно безнапорный, в то время как турон-коньякский, залегая под сантонским водоупором, как правило, напорный.

Пъезометрический уровень водоносного горизонта устанавливается на глубине 20-25м (абс. отметки 90-85 м). Питание горизонта осуществляется преимущественно на водоразделах за счет перетекания вод из вышележащих водоносных комплексов. Дебит скважин 1-1,5м3/сек. Воды горизонта пресные, с минерализацией 0,3-0,8 г/дм³, по химическому составу воды гидрокарбонатно-хлоридные и гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-магниевые. Воды обладают повышенной жесткостью, общая жесткость составляет 9,8 мг-экв/л. В некоторых водопунктах отмечается повышенное содержание сульфатов. Подземные воды верхнемеловых отложений используются для водоснабжения населенных пунктов.

Верхнедевонский водоносный горизонт распространен в юго-восточной части Воронежской области. Глубина залегания кровли горизонта достигает 300м. Воды в основном напорные, с напором воды до 155м. Химический состав отличается преобладанием гидрокарбонатов кальция и магния, минерализация варьируется от 0,1 до 0,9 г/дм³. Питание водоносного комплекса происходит водами вышележащих горизонтов в местах гидравлической связи. Разгрузка вод осуществляется в реку Дон.

Полезные ископаемые Богучарского муниципального района представлены строительными песками, суглинками и гранитами, расположенные за пределами границ Липчанского сельского поселения.

Месторождение строительных камней (гранитов) «Тихий Дон», пригодных для использования в качестве штучного камня, а также бута и щебня, расположено в 2 км к северо-западу от пос. Тихий Дон. Утвержденные запасы полезных ископаемых составляют по категориям А+В+С1 – 383 тыс.м3, С2 – 2957 тыс.м3 (протокол ТКЗ ГУПР по ВО № 4 от 21.05.2003). При выходе предприятия на проектную мощность, срок отработки месторождения составит 5 лет.

Месторождение строительных песков участок «Перещепное», используемых в дорожном строительстве, расположено в 2,1 км от магистрали М-4 «Дон». Запасы составляют 380 тыс.м3. Месторождение не разрабатывается, т.к. лицензия на разработку, принадлежавшая ООО «УС-2 Интердорстрой», аннулирована.

Радченское месторождение суглинков с участком песка-отощителя (сырье для производства кирпича) расположено в 500 м от юго-восточной окраины с. Радченское. Утвержденные запасы суглинков составляют по категориям: А – 67 тыс. м3, В – 190 тыс. м3, С1 – 298 тыс. м3, песка отощителя по категории С2 – 246 тыс. м3 (протокол ТКЗ № 62 от 27.11.1969 г.). В настоящее время месторождение не разрабатывается.

Кроме месторождений твердых полезных ископаемых на территории Богучарского муниципального района расположены месторождения подземных вод.

Богучарское месторождение пресных подземных вод, северная окраина с. Вервековка, с эксплуатационными запасами А+В+С1 – 12000 м3/сут (протокол НТС ПКГРЭ № 31 от 31.10.1979).

Лофицкое месторождение пресных подземных вод, 1 км юго-западнее с. Лофицкое, с эксплуатационными запасами А+В+С1 – 2500 м3/сут.

Месторождение Белая Горка минеральных подземных вод, юго-западная окраина с. Белая Горка, с эксплуатационными запасами А – 976 м3/сут (протокол НТС ГУЦР № 28-В от 29.09.1977).

Геологические процессы и явления

Отрицательными природными факторами освоения территории является развитие таких природных процессов, как овражная и речная эрозия, склоновые процессы, заболачивание, карст и суффозия.

Заболачивание развито в пойме р. Левая Богучарка и ее надпойменных террасах. Здесь заболачивание связано с неглубоким залеганием грунтовых вод и развитием верховодки.

Процессы речной эрозии наблюдаются по берегам реки Левая Богучарка.

Широкое распространение на рассматриваемой территории имеют процессы обрагообразования, проявленные в рельефе в виде балок, промоин и оврагов, глубина которых достигает 6-10 м.

В местах выхода на поверхность меловых отложений на территориях с крутыми склонами (уклон 10-20 %) возможно развитие склоновых процессов (осыпи, оползни).

Карстово-суффозионные процессы развиты в мергельно-меловых породах кампан-маастрихтского и турон-сантонского возраста. В большинстве случаев проявление карбонатного карста на территории Воронежской области приурочены к зонам повышенной трещиноватости мергельно-меловой толщи. Верхнемеловой карбонатный комплекс выходит на поверхность в нижних частях склонов речных и балочных долин. На большей части территории Кантемировского поднятия современное развитие карстовых процессов возможно только в формах перекрытого карста.

Гидрологическая характеристика

Гидрографическая сеть Липчанского сельского поселения представлена рекой Левая Богучарка и несколькими ручьями, пересыхающими летом, небольшими озёрами. Сток некоторых ручьев зарегулирован плотинами в искусственные пруды. Прибрежные участки реки Левая Богучарка в районе с. Липчанка в период весеннего половодья подвержены затоплению.

Поверхностные воды относятся к бассейну средней части р. Дон.

Ближайший к поселению гидрологический пост находится на реке Дон в станице Казанская. Средний из высших уровней воды за год составляет 682 см (max 1005 см, min 196 см), средний из низших уровней воды за год составляет в летнюю межень 20 см (max 83 см, min –73 см), в зимнюю межень 28 см (max 103 см, min – 41 см). Уровень воды за год колеблется от 253 до 938 см (в среднем 660см). Наибольший среднемесячный расход воды наблюдается в весеннее половодье – 1670 м³/с в апреле (max 3810 м³/с, min 411 м³/с), наименьший – в сентябре – 114 м³/с (max 224 м³/с, min 64,6 м³/с). Самая высокая среднемесячная температура воды наблюдается в июле +22,9ºС (max +22,9ºС), со второй декады декабря до конца марта температура воды ниже 0ºС.

Гидрологические характеристики реки Дон по гидрологическому посту в станице Казанская (отметка нуля поста 57,98 м)

Таблица 1

|  | Высший уровень, см | Низший уровень, см | Колебания уровня за год, см |
| --- | --- | --- | --- |
|  | за год | зимнего периода | весеннего ледохода | периода открытого русла | зимнего периода | периода открытого русла |  |
| уровень | средний | 682 | 141 | 456 | 91 | 28 | 20 | 660 |
|  | высший | 1005 | 323 | 720 | 183 | 103 | 83 | 938 |
|  | низший | 196 | 44 | 185 | –24 | –41 | –73 | 253 |
|  | Средний месячный расход воды, м³/с | Среднегодовой расход воды, м³/с | Годовой модуль стока, л/(с∙км²) | Годовой слой стока, мм | Годовой объём стока, млн. м³ | Характерные расходы |
|  |  |  |  |  |  | Наибольший, м³/с | Наименьший, зимний, м³/с | Наим. за период откр. русла, м³/с |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |  |  |  |  |  |  |
| средний | 130 | 168 | 356 | 1670 | 675 | 178 | 140 | 122 | 114 | 120 | 129 | 121 | 327 | 3,14 | 99 | 10,1 | 3110 | 74,2 | 101 |
| наибольш. | 522 | 1390 | 1310 | 3810 | 3500 | 361 | 252 | 250 | 224 | 235 | 256 | 367 | 556 | 5,45 | 172 | 17,5 | 8320 | 127 | 175 |
| наименьш. | 61,8 | 67,1 | 77,4 | 411 | 154 | 94,3 | 66,7 | 59,5 | 64,6 | 73,9 | 60,8 | 67,6 | 138 | 1,35 | 43 | 4,36 | 486 | 34,9 | 51,2 |
| Среднемесячная температура воды, ºС | Дата перехода tº воды через 0,2ºС | Высшая tº воды за год |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | весной | осенью | tºС | дата |
| <0 | <0 | 0 | 7,2 | 15,9 | 20,8 | 22,9 | 21,5 | 15,9 | 8,8 | 3,0 | <0 | 26.III | 11.XII | 25,8 | 19.VII |

# 2.1.2. Основные экологические проблемы

Состояние воздушного бассейна. Расположение Липчанского сельского поселения в условиях открытого степного пространства, занятого преимущественно агроландшафтом, и отсутствие крупных стационарных источников загрязнения обуславливает достаточно благоприятную экологическую обстановку. Повышенный фон загрязнения воздуха пылью возможен в засушливый период.

На западе территории Липчанского сельского поселения проходит автомагистраль федерального значения М4 «Дон», не пересекая территории населенных пунктов.

По метеорологическим факторам рассеивания вредных примесей (самоочищающей способности атмосферы) и в соответствии с классификацией ГГО им. Воейкова территории России все поселки юга Воронежской области относятся к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (III Зона). В III зоне повторяемость приземных инверсий 30-45%, что в значительной степени способствует накоплению примесей в приземном слое атмосферы от низких источников. Мощность и интенсивность приземных инверсий составляет 0,3-0,6км и 2-6°С, максимум их наблюдается зимой, минимум – летом. Число дней с туманом 20-35.

Населенные пункты поселения (села Липчанка и Шуриновка, хутора Варваровка и Марьевка) расположены по берегам поймы реки Левая Богучарка в северо-восточном направлении вдоль основных ветровых потоков, что способствует хорошему проветриванию, поэтому застойные атмосферные явления и повышенный фон загрязнения атмосферы редки.

Поверхностные воды. Результаты многолетних наблюдений сети мониторинга на территории Воронежской области свидетельствуют, что поверхностные воды загрязнены практически  повсеместно, включая водные объекты Липчанского поселения. Мелкие озера, искусственные пруды и ручьи поселения заиляются. Качественный состав воды фиксируется как умеренно загрязненный. В р. Богучарке индекс загрязнения (ИЗВ) равен 2,28 и соответствует III классу «умеренно загрязненный», отмечается превышение ПДК по железу в 3-6 раз, по сульфатам в 2 раза, по нитритам – 2-3 раза.

Загрязнение почвы территории поселения обусловлено наличием свалок ТБО, места хранения которых, а также условия содержания не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Cвалки располагаются в х.Варваровка, с.Шуриновка и с.Липчанка.

В поселении свалки размещаются в несанкционированных местах, в основном вблизи жилой застройки в оврагах или на склонах, что способствует распространению почвенного загрязнения в районы селитьбы, водные объекты и участки возделывания сельскохозяйственных культур.

Мониторинг за применением и содержанием остаточных количеств пестицидов в объектах окружающей среды, проводимый на территории области, свидетельствует о накоплении в почве в местах хранения ДДТ, ГХЦГ.

Загрязняет почву отходы, образуемые при содержании животных в животноводческих фермах – навоз, при хранении которого в ходе биохимических превращений образуются дурно пахнущие газы и такие вредные вещества, как аммиак, амины, нитраты и другие. Стоки от навозохранилищ при поступлении в водоемы значительно ухудшают органолептические и химические свойства воды.

Основной используемый способ удаления навоза на сегодня – вывоз его на поля, т.е. возвращение в землю в виде удобрения. Однако при существующих средствах удаления твердых отходов возникает опасность загрязнения почв. Запрещено сбрасывать навоз на мерзлую землю и снег, чтобы предотвратить последующее смывание навоза талыми водами и попадание его в открытые водоемы.

Состояние почвенного покрова поселения, как и всей области, обусловлено развитием процессов деградации черноземов, приводящие к снижению плодородия почв. К ним относится водная и ветровая эрозия, дегумификация, вторичное засоление и переувлажнение, загрязнение сельскохозяйственных угодий тяжелыми металлами.

Широкое развитие орошения увеличивает опасность их вторичного засоления и приводит также к ухудшению структурного состояния толщи почвенного профиля (до 50 см), угнетающие рост сельскохозяйственных культур. Правильное орошение почв предусматривает учет качества оросительных вод, поддержание оптимального увлажнения почв, строительство закрытой ирригационной системы, борьба с вторичным засолением, проведение химической и биологической мелиорации и другие.

В условиях сильно расчлененного рельефа Среднерусской возвышенности происходит развитие эрозионных процессов.

# 2.1.3. Границы зон с особыми условиями использования территории (Планировочные ограничения)

По набору оцениваемых факторов на территории Липчанского сельского поселения выявлены участки по степени благоприятности для следующих видов хозяйственного освоения:

- градостроительного (развитие селитебных и производственных территорий в населенных пунктах),

- рекреационного (в ландшафтно-привлекательных и наиболее ценных природных комплексах за пределами населенных пунктов),

- сельскохозяйственного (на землях сельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов).

Природные и техногенные факторы для комплексного анализа территории.

- Инженерно-геологические условия:

- участки овражной эрозии,

- овражно-балочные территории,

- заболоченные территории,

- выходы меловых пород,

- зоны молодых геодинамически активных разломов с узлами пересечения разнонаправленных разломов.

- Почвенно-растительные условия:

- лесной фонд, государственные лесные полосы,

- леса населенных пунктов,

- полезащитные лесопосадки,

- пашни в границах населенного пункта и за его пределами,

- луга.

- Зоны с особыми условиями использования территории

- зоны охраны водных объектов: озера и пруды – водоохранные зоны, совмещенные с прибрежными защитными полосами – 50м (Водный кодекс Российской Федерации);

- санитарно-защитные зоны (СЗЗ) производственных предприятий и объектов специального назначения приняты в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.11200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (свалки ТБО – 500м; животноводческие фермы – 100м; сельские кладбища – 50м);

- охранные зоны инженерно-транспортных коммуникаций: газораспределительный пункт – 10 м; ЛЭП 35 кВ – 15м; газопровод высокого давления – 6м.

- Зоны, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера территории с опасными инженерно-геологическими условиями. В связи с этим при проектировании, строительстве и реконструкции всех объектов необходимо проведение инженерно-геологических изысканий для разработки мероприятий по сохранению надежности зданий и сооружений.

В результате анализа комплексной природно-экологической оценки выявлены основные проблемные эколого-экономические зоны, которые отображены на «Схеме ограничений. Схеме с отображением результатов анализа комплексного развития территории».

К ним относятся:

- Овражно-балочная система, включающая тектонически напряженные зоны геодинамически активных разломов.

- Затапливаемые территории и водоохранные зоны,

- Деградирующая производственная база, требующая реконструктивных мероприятий и организации санитарно-защитных зон.

- Объекты специального назначения, оказывающие негативное воздействие на селитебные территории и требующие ликвидации этого воздействия.

Выводы.

- Ограничением для селитебного освоения территории населенных пунктов Липчанского сельского поселения, расположенные в пойме р. Левая Богучарка, являются природные факторы, прежде всего, затопление паводком редкой обеспеченности, а также овражно-балочный рельеф с участками овражной эрозии.

- Ограничением для остальной территории поселения являются:

- участки лесного фонда и государственные лесные полосы, не подлежащие освоению и требующие лесоохраны и лесовосстановления,

- участки овражно-балочной сети с уклонами более 150, для которых необходимо проведение мероприятий по адаптивно-ландшафтной организации территории.

- Рекреационное освоение благоприятно на участках овражно-балочной сети с уклонами до 150 и вдоль долины р. Левая Богучарка.

- Сельскохозяйственное освоение для растениеводства благоприятно на существующих пахотных землях, для животноводства – на территориях недействующих и вновь создаваемых предприятий с соблюдением размера санитарных зон до границ жилой застройки.

# 2.2. Историко-культурные ограничения

Историко-архитектурные планировочными ограничениями в границах проектирования являются:

- Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) и их территории;

- Зоны охраны объектов культурного наследия.

Управлением архитектуры и градостроительства администрации Воронежской области в 2003 г. был разработан «Проект комплексной схемы зон и объектов градостроительной деятельности особого регулирования на территории Воронежской области» с методикой разработки границ их территорий и градостроительных регламентов, в которой уделено значительное внимание территориям и зонам охраны памятников истории и культуры.

Однако, по состоянию на 2009 г. границы территорий, границы зон охраны и режимы использования земель в границах данных зон для большинства объектов культурного наследия Воронежской области в установленном порядке не утверждены.

В границах проектирования расположен 1 объект культурного наследия регионального значения: памятник истории и архитектуры – церковь Иоанна Богослова (1875 г.).

На территории поселения расположено 11 выявленных объектов культурного наследия: 8 памятников археологии и 3 памятника истории и архитектуры.

Для памятников и выявленных памятников истории и культуры за основу территории памятников предлагается принять территории, совпадающие с исторически сложившимися границами земельных участков.

Для выявленных памятников культуры до прохождения ими государственной экспертизы на предмет включения (или не включения) их в Государственный реестр предлагаемые границы территорий можно принять за основу условно. В случае если выявленные памятники не будут включены в Государственный реестр, их предлагаемые территории должны перейти в состав территории охранной зоны памятников.

Согласно федеральному законодательству проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной среды или природной среды объекта культурного наследия.

В Липчанском сельском поселении памятники истории и культуры расположены рассредоточено и не имеют между собой композиционных связей, соответственно границами выделяется отдельная охранная зона для каждого памятника.

При проектировании охранной зоны памятника истории и культуры ее границы могут совмещаться с планировочными или природными рубежами: габаритами кварталов, улицами, площадями, дорогами, берегами рек, оврагами, лесными опушками, другими рельефными особенностями. Вместе с тем границы зон охраны объекта культурного наследия могут не совпадать с границами территориальных зон и границами земельных участков.

До разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия, границы территорий объектов культурного наследия и охранные зоны объектов культурного наследия на Карте (схеме) отображены условно.

Адресный список объектов историко-культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории Липчанского сельского поселения

Таблица 2

| № п/п | Наименование памятника | Местонахождение памятника | Датировка, авторство | Вид, категория охраны, № документа о принятии под государственную охрану, № в реестре | Охранная зона памятника (условно) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Церковь Иоанна Богослова | с. Липчанка | 1875 г. | Памятник истории и архитектуры, Р510, №344 | 100 м от границ памятника по всему его периметру |
| 2 | Курган 1 | с. Марьевка | Не ясна | Памятник археологии, выявленный объект | 125 м от подошвы кургана по всему его периметру |
| 3 | Курганный могильник 1 | с. Марьевка | Не ясна | Памятник археологии, выявленный объект | 200 м от подошвы кургана по всему его периметру |
| 4 | Курганный могильник 2 | с. Марьевка | Не ясна | Памятник археологии, выявленный объект | 200 м от подошвы кургана по всему его периметру |
| 5 | Курган 2 | с. Марьевка | Не ясна | Памятник археологии, выявленный объект | 125 м от подошвы кургана по всему его периметру |
| 6 | Курганный могильник | с. Шуриновка | Не ясна | Памятник археологии, выявленный объект | 200 м от подошвы кургана по всему его периметру |
| 7 | Курган | с. Шуриновка | Не ясна | Памятник археологии, выявленный объект | 125 м от подошвы кургана по всему его периметру |
| 8 | Курган | с. Варваровка | Не ясна | Памятник археологии, выявленный объект | 125 м от подошвы кургана по всему его периметру |
| 9 | Курганный могильник | с. Липчанка | Не ясна | Памятник археологии, выявленный объект | 200 м от подошвы кургана по всему его периметру |
| 10 | Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | с. Липчанка (центр села) | 1979 г., скульптора А.М. Дементьева | Памятник истории и архитектуры, выявленный объект | 40 м от границ памятника по всему его периметру |
| 11 | Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | с. Шуриновка (центр села) | XX в. | Памятник истории и архитектуры, выявленный объект | 40 м от границ памятника по всему его периметру |
| 12 | Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | х. Варваровка (центр села) | XX в. | Памятник истории и архитектуры, выявленный объект | 40 м от границ памятника по всему его периметру |

В охранной зоне памятника истории и культуры обеспечиваются сохранение соответствующих памятнику участков исторически и художественно ценной застройки, ландшафта открытых пространств, исторически ценной системы планировки, необходимые для сохранности памятника гидрогеологическая обстановка, чистота воздушного бассейна и водоемов, защита от динамических воздействий и пожарная безопасность, а также резервируются возможности восстановления ранее утраченных элементов и параметров системы планировки.

Особый режим использования земель и градостроительный регламент в границах охранной зоны устанавливаются с учетом следующих требований:

- запрещение строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

- ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм;

- ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению;

- обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий;

- сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;

- благоустройство территории охранной зоны, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия, а также на сохранение и восстановление градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик его историко-градостроительной и природной среды;

- иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении.

Границы зон охраны памятников археологии определяются индивидуально региональным органом охраны памятников с указанием границы территории, занятой данным памятником и его охранной зоной, по картографическим материалам, в случае их отсутствия – путем визуального обследования памятника археологии на местности специалистами-археологами, а при определении границ древних поселений, городищ и грунтовых могильников – путем визуального обследования территории и (или) закладки разведочных шурфов специалистами-археологами и оформляются в установленном порядке землеустроительной документацией.

На территории памятника археологии и его охранной зоны без согласования с региональным органом охраны памятников запрещаются любые виды земляных, строительных, хозяйственных работ, посадка деревьев, рытье ям для хозяйственных и иных целей, устройство дорог, улиц, коммуникаций, строительство жилых и хозяйственных построек, размещение опор линий электропередач, свалка мусора.

# 2.3. Архитектурно-градостроительный потенциал

# 2.3.1. Функциональное зонирование и архитектурно-планировочная структура территории сельского поселения

Липчанское сельское поселение расположено в юго-западной части Богучарского муниципального района, площадь территории – 18262,3га. Численность населения сельского поселения (по состоянию на 1 января 2008г.) – 1850 чел.

Количество населенных пунктов на территории поселения – четыре: село Липчанка, хутор Варваровка, хутор Марьевка, село Шуриновка.

Территория сельского поселения граничит: на севере и востоке – с Радченским сельским поселением на западе – с Кантемировским муниципальным районом Воронежской области, на юге – с Первомайским сельским поселением.

Через Липчанское сельское поселение проходит дорога федерального значения. Большая часть территории Липчанского сельского поселения (91%) занята землями сельскохозяйственного назначения – пашнями, разрезанными промоинами и оврагами.

Административным центром поселения является село Липчанка, на территории которого в настоящее время проживает 892 человек.

Сложившаяся в поселке чересполосица жилья, коммунально-складских зон и сельскохозяйственных предприятий создает определенные неудобства для жизнедеятельности населения.

На существующую архитектурно-планировочную структуру села оказали большое влияние природные условия.

Размещение и планировочная структура сельских поселений определяется направлением русла реки Левая Богучарка.

В с. Липчанка река делит село на 2 части: левобережную и правобережную. Улицы вытянуты, в основном, с севера на юг. На них выходят переулки и тупики. На большом протяжении улицы имеют одностороннюю застройку, обращенную огородами в сторону реки. Жилой фонд представлен, главным образом, индивидуальными жилыми домами с усадебными участками.

Общественная застройка на территории с. Липчанка представлена административным центром сельского поселения, предприятиями торговли, клубом, отделением связи, сбербанком, фельдшерско-акушерским пунктом, домом-интернатом для престарелых и инвалидов.

В центре села находится православная церковь Иоанна Богослова, построенная в 1875 году – объект историко-культурного наследия, а также курганный могильник, в настоящее время не стоящий на государственной охране.

В 1979 г. по проекту скульптора А.М. Дементьева, уроженца г. Богучара, был установлен памятник в честь 264 воинов – земляков, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны.

На территории села практически нет зеленых насаждений общего пользования, за исключением небольших озелененных участков в районе школы и здания администрации.

Улицы и дороги, в основном, неблагоустроенные и не имеют асфальтового покрытия.

Большинство сельскохозяйственных предприятий на территории с. Липчанка находятся в запущенном, нерабочем состоянии. Из действующих в настоящее время сохранились только молочные фермы.

На территории села имеются два кладбища и свалка на севере – за границами с. Липчанка.

Вторым по значимости и числу проживающих в Липчанском сельском поселении является хутор Варваровка с числом жителей 520 человек, расположенный в 26 км к юго-западу от районного центра г. Богучар.

Удобная транспортная связь имеется с селами Липчанка и Шуриновка.

Застройка представлена одноэтажной усадебной застройкой вдоль главной улицы и кварталом малоэтажной секционной застройки с объектами культурно – бытового обслуживания: средней школой, детским садом, домом культуры на 500 мест, отделением связи, фельдшерско-акушерским пунктом, сельской библиотекой, столовой.

Значительные территории к востоку от жилья занимают не действующие в настоящее время свиноферма и молочная ферма.

На территории поселка находятся также объекты специального назначения – свалка и кладбище. Выявлен объект историко-культурного наследия – курган.

В центре села установлен памятник жителям Варваровки, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.

Село Шуриновка расположено по правую сторону р. Левая Богучарка в 30 км от г. Богучар. В настоящее время в нем проживает 423 человек.

Жилая зона представлена индивидуальной усадебной застройкой вдоль улиц Октябрьской, Первомайской и ул. 50 лет Победы, вытянувшихся с севера на юг и выходящих на главную улицу, которая связывает все населенные пункты Липчанского сельского поселения. В районе улицы Октябрьская построены общеобразовательная школа, дом культуры на 200 мест, библиотека. Работают магазин и фельдшерско-акушерский пункт. Кроме того, на ул. Октябрьской, д.3, расположен земельный участок площадью 0,0150га с кадастровым номером 36:03;1300003:3, расположенный, находящийся в постоянном (бессрочном) пользовании у ГУП Воронежской области «Воронежфармация».

В центре села установлен памятник шуриновцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В границах с. Шуриновка выявлены объекты историко-культурного населения – курган и курганный могильник.

На территории села находятся две молочные фермы, овцеферма в запущенном состоянии и одна действующая в настоящее время молочная ферма на южной границе села

Кладбище расположено в границах села, свалка – на севере, за его границами.

Хутор Марьевка, находящийся на западных границах поселения, насчитывает в настоящее время 15 человек.

Застройка – малоэтажная, усадебная. В границах хутора имеется молочная ферма, не действующая в настоящее время, и кладбище. На территории х. Марьевка выявлены объекты историко-культурного наследия, не состоящие на государственной охране – два кургана и  два курганных могильника.

Связь Липчанского сельского поселения с административным центром района г. Богучар и соседними поселениями осуществляется  автомобильным транспортом. В восточной части Липчанского сельского поселения проходит дорога федерального значения Москва–Новороссийск.

# 2.4. Социально-экономические параметры развития сельского поселения

# 2.4.1. Общая характеристика экономического потенциала поселения

Основной отраслью экономики в Липчанском сельском поселении является сельское  хозяйство. Главный экономический потенциал поселения – это сельскохозяйственные земли.

Распределение земель Липчанского сельского поселения по категориям

(по состоянию на 01.01.2008 г.)

Таблица 3

| Наименование категории земель | Общая площадь, тыс. га (округленно) | Доля земель в общей площади поселения, % |
| --- | --- | --- |
| Сельскохозяйственного назначения | 16,76* | 91 |
| Населенных пунктов – всего, в том числе: приусадебных участков | 1,64** 0,22 | 9 |
| Общая площадь земель в границах сельского поселения *** | 18,4 | 100 |

*Информация  департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области, полученной в результате инвентаризации в рамках реализации постановления  администрации Воронежской областиN543 от 18.06.2007г

** Выписка из реестра административно-территориального устройства Богучарского муниципального района.

** *Уточненные данные приведены в разделе 3.3.6 пояснительной записки: «Проектное использование территории».

В настоящее время сельскохозяйственные угодья используются, в основном, для выращивания продукции растениеводства, её производство носит сезонный характер.

На территории Липчанского сельского поселения функционируют сельскохозяйственные предприятия разных организационно-правовых форм с общей численностью занятых 537 человек. По состоянию на 01.01.2008 г.  насчитывалось 604 личных хозяйства населения, 6 крестьянских (фермерских) хозяйств, 4 сельскохозяйственных предприятия, а именно:

- ООО «ХХ век»;

- ООО «Восток»;

- Сельскохозяйственная артель «Единство»;

- Сельскохозяйственная артель «Шуриновская».

Основное направление сельского хозяйства поселения – растениеводство, которым занимаются 4 сельхозпредприятия и 4 фермерских хозяйства; производством  животноводческой продукции занимается лишь 2 фермерских хозяйства, а также личные подсобные хозяйства.

Объем продукции сельского хозяйства всех категорий за 2007 г. составил 129 810 тыс. руб., в том числе: сельскохозяйственными предприятиями произведено продукции на сумму 102790 тыс.руб. (79% от общего объема), личными хозяйствами населения – 22400 тыс.руб. (17%), фермерскими (крестьянскими) хозяйствами – 4620 тыс.руб. (4%). Малое предпринимательство в сельскохозяйственном производстве пока существенно не повлияло на структуру отраслей сельского хозяйства.

В настоящее время для экономики сельского поселения характерна «сырьевая» модель развития. За 2007 год было произведено основных сельскохозяйственных продуктов в хозяйствах всех категорий, т/год:

- Зерно (в весе после доработки) – 8156 т/год;

- Сахарная свекла – 2592 т/год;

- Подсолнечник – 1464; т/год

- Картофель – 200 т/год;

- Молоко – 592;

- Мясо скота и птицы – 250 т/год.

В личных подсобных хозяйствах выращивается крупный рогатый скот, свиньи, овцы и козы, домашняя птица. Переработка произведенной в сельском поселении сельскохозяйственной продукции практически отсутствует. В результате сельское поселение остается лишь производителем сельскохозяйственного сырья, передавая его для переработки в другие центры.

Кроме сельскохозяйственного производства, в поселение получило развитие рыбоводное хозяйство, находящееся  к югу от с. Липчанка, созданное на искусственно созданных прудах (ООО «Альфа», выращивающее сазана, толстолобика и карпа).

# 2.4.2. Динамика численности населения, возрастная структура, занятость населения

Численность населения Липчанского сельского поселения на 01.01.2008 г. составила 1850 чел., в том числе:

- с. Липчанка – 892 чел.;

- х. Варваровка – 520 чел.;

- с. Шуриновка – 423 чел.;

- х. Марьевка – 15 чел.

Динамика изменения численности постоянного населения Липчанского сельского поселения (чел.)

Таблица 4

| Годы | Общая численность по сельскому поселению, в т.ч.: | с. Липчанка | х. Варваровка | с. Шуриновка | х. Марьевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 г. | 1863 | 885 | 535 | 424 | 19 |
| 2005 г. | 1830 | 879 | 516 | 416 | 19 |
| 2006 г. | 1852 | 884 | 523 | 426 | 19 |
| 2007 г. | 1850 | 892 | 520 | 423 | 15 |

Динамика естественного и механического движения населения

Липчанского сельского поселения

Таблица 5

| Годы | Естественное движение | Механическое движение |
| --- | --- | --- |
|  | Число родившихся, чел. | Число умерших, чел. | Естественный прирост (- убыль), чел. | Число прибывших, чел. | Число выбывших, чел. | Миграционный прирост (- убыль), чел. |
| 2004 | 14 | 29 | -15 | 35 | 19 | 16 |
| 2005 | 12 | 47 | -35 | 22 | 57 | -35 |
| 2006 | 16 | 35 | -19 | 67 | 26 | 41 |
| 2007 | 16 | 29 | -13 | 54 | 43 | 11 |

Возрастная структура Липчанского сельского поселения

Таблица 6

| Годы Возрастной состав населения | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| Моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) | 288 | 15,5 | 267 | 14,6 | 289 | 15,6 | 285 | 15,4 |
| Трудоспособный возраст (мужчины 16-59 лет; женщины 16-54 года) | 1016 | 54,5 | 1005 | 54,9 | 962 | 51,9 | 999 | 54,0 |
| Старше трудоспособного возраста (мужчины 60 лет и ст.; женщины 55 лет и ст.) | 559 | 30,0 | 558 | 30,5 | 601 | 32,5 | 566 | 30,6 |
| Всего | 1863 | 100 | 1830 | 100 | 1852 | 100 | 1850 | 100 |

Отрицательные показатели рождаемости и смертности, несмотря на их относительную стабильность в последние годы привели к изменению в возрастной структуре населения Липчанского сельского поселения, которая носит негативный характер, так как существует тенденция уменьшения доли лиц младше трудоспособного возраста и увеличения лиц старше трудоспособного возраста. Снижение доли лиц младше трудоспособного возраста связано с низкой рождаемостью, вызванной влиянием негативных социально-экономических процессов в стране в период с конца 80-х гг. до конца 90-х гг. прошлого столетия. Демографическое старение населения, т.е. повышение среднего возраста жителей и доли лиц старших возрастов в структуре населения, приводит к сокращению трудоресурсного потенциала Липчанского сельского поселения и росту социальной нагрузки на муниципальный бюджет.

Характерен регрессивный тип воспроизводства населения: на протяжении последних лет наблюдается естественная убыль населения. Однако, существует положительная тенденция в механическом движении населения сельского поселения:  в последние годы имеет место миграционный приток населения.

# 2.4.3. Структура занятости

В настоящее время доля трудоспособного населения Липчанского сельского поселения составляет 54% от общей численности населения (1000 человек), из них в экономике поселения занято около 34% (631человек). В производственной сфере, в основном, в сельском  хозяйстве, занято 86,5% (544 чел.) от общей численности занятых в экономике поселения, в том числе в личном подсобном хозяйстве 420 человек и в сельскохозяйственных организациях – 112 человек.

Необходимо отметить, что в связи с реорганизацией сельскохозяйственных производств, происходящей в последнее десятилетие, изменилась структура производства: значительно увеличилась доля продукции  растениеводства, производство которой носит сезонный характер. В связи с этим значительная часть трудоспособного населения (39% трудоспособного населения) не имеет постоянной занятости по месту жительства.

Распределение численности занятых по формам собственности следующее:

- в муниципальном секторе – 71 чел. (11%);

- в частном секторе – 560 чел. (89% от общей численности занятых в экономике поселения);

из них занято:

- в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наемных работников) – 5 чел.;

- индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан – 15 чел.;

- в домашнем хозяйстве (включая личное подсобное хозяйство) – 420 чел.;

- среднесписочная численность работников всех организаций, расположенных на территории поселения – 191 чел., 112 из которых заняты в сельском хозяйстве.

Распределение численности работающих по сферам деятельности приведено в следующей таблице.

Структура занятых в отраслях экономики Липчанского сельского поселения за 2007г.*

Таблица 7

| № п/п | Показатели | Среднесписочная численность, чел. | В % к итогу (округленно) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность занятых в отраслях экономики,из них: | 631 | 100 |
| 1.1. | в производственной сфере, в т.ч.: | 544 | 86,5 |
| 1.1.1. | -сельское и лесное хозяйство, в т.ч в личных подсобных хозяйствах | 537 420 | 85,4 67,5 |
| 1.1.2. | - транспорт и связь | 7 | 1,1 |
| 1.2. | в непроизводственной сфере, в т.ч.: | 87 | 13,5 |
| 1.2.1. | - образование | 54 | 8,6 |
| 1.2.2. | - здравоохранение и предоставление социальных услуг | 10 | 1,6 |
| 1.2.3. | - органы управления | 7 | 0,8 |
| 1.2.4. | - торговля и общественное питание | 16 | 2,5 |

* в общую численность занятых включаются: среднесписочная численность работников всех организаций, расположенных на территории муниципального образования, численность занятых индивидуальной трудовой деятельностью и по найму у отдельных граждан, занятых в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наемных работников), занятых в домашнем хозяйстве (включая личное подсобное хозяйство).

Значительная часть трудоспособного населения (около 390 чел. или 39% ) не имеет постоянной занятости по месту жительства и вынуждены трудоустраиваться в другой местности. Связано это с сезонностью сельскохозяйственных работ на существующих в сельском поселении предприятиях, а также с низкой оплатой труда занятых в данной сфере. Уровень же зарегистрированной безработицы в Липчанском сельском поселении по состоянию на 01.01.2008 г. составил около 5% к экономически активному населению поселения.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по поселению в расчете на одного работника в 2007 году составила 3809 руб., что на 24% выше уровня предыдущего года. Данный показатель ниже среднего показателя по Богучарскому району (5806 руб.) и Воронежской области (9600 руб.), что  способствует оттоку населения за пределы поселения в поисках более выгодных условий.

# 2.4.4. Состояние и структура жилого фонда

Общая площадь жилищного фонда Липчанского сельского поселения по состоянию на 01.01.2008 г. составила 39,0 тыс.кв.м общей площади жилых помещений, (практически полностью в частной собственности граждан – 97%). Общее число домовладений составляет 633. Около 0,5тыс.кв.м общей площади жилых помещений находится в ветхом (аварийном) состоянии или требует проведения капитального ремонта.

Общая площадь жилищного фонда Липчанского сельского поселения по состоянию на 01.01.2008

Таблица 8

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Количество жилых домов | Численность населения | Общая площадь жилых помещений, тыс. кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Липчанка | 350 | 892 | 21,5 |
| 2 | с. Шуриновка | 149 | 423 | 7,2 |
| 3 | х. Варваровка | 141 | 520 | 9,9 |
| 4 | х. Марьевка | 15 | 15 | 0,4 |
|  | Всего: | 655 | 1850 | 39,0 |

Средняя норма жилищной обеспеченности по Липчанскому сельскому поселению за 2007 год составила ~ 21кв.м общей площади на человека, что ниже среднего показателя по Богучарскому муниципальному району (22,8кв.м общей площади на человека) и среднеобластного показателя (25,0кв.м общей площади на человека). Средняя площадь жилого дома составляет порядка 60кв.м, приусадебных участков 0,3-0,35га.

# 2.4.5. Социальное и культурно-бытовое обслуживание

В Липчанском сельском поселении номенклатура объектов обслуживания не достаточна для того, чтобы можно было говорить о сети учреждений культурно-бытового обслуживания. Часть объектов социального и культурно-бытового обслуживания требуют капитального ремонта, реконструкции и современного технического оснащения.

Образование

В Липчанском сельском поселении действуют 3 образовательных учреждения (см. таблицу 9).

Таблица 9

| № п/п | Наименование общеобразовательных учреждений | Адрес | Площадь участка, га | Фактическая вместимость, учащихся | Проектная вместимость, учащихся | Материал стен/ этажность | %износа | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Липчанская ООШ | с. Липчанка, ул. Кирова, 62 | 1,0 | 38 | 90 | Кирпич/ 2 эт. | 80 | 1979 |
| 2 | Варваровская СОШ | х. Варваровка, ул. 1 Мая, 13 | 1,0 | 56 | 100 | Кирпич/ 2 эт. | 80 | 1983 |
| 3 | Шуриновская ООШ | с. Шуриновка, ул. Октябрьская, 27 | 1,0 | 31 | 90 | Блок/ 2 эт. | 70 | 1990 |
|  | Всего: | - | - | 125 | 280 | - | - | - |

В настоящее время общая фактическая посещаемость общеобразовательных учреждений в целом по поселению составляет 125 учащихся (100% детей обучаются в первую смену), проектная вместимость – 280 мест. Существующая сохраняемая вместимость общеобразовательных учреждений при условии проведения капитального ремонта зданий с высокой степенью износа (более 60%), с учетом возможности обслуживания населения близлежащих населенных пунктов, принимается проектом в значении 280 мест.

Здравоохранение

В системе здравоохранения Липчанского сельского поселения в настоящее время действуют 3 ФАПа мощностью около 20 посещений в смену каждый (с. Липчанка, х. Варваровка, с. Шуриновка). Общая численность среднего медицинского персонала – 3 чел. Здания Липчанского и Варваровского ФАПов имеют высокую степень износа (90%, материал стен – дерево).

Учреждения социального обеспечения

В Липчанском сельском поселении (с. Липчанка) имеется дом-интернат для престарелых и инвалидов на 10 мест. Обслуживают данное учреждение 5 работников.

Учреждения культуры и досуга

В Липчанском сельском поселении насчитывается 3 клубных учреждения (со стационарными киноустановками на 600 мест) на 1050 мест, 3 массовые библиотеки, общий книжный фонд которых составляет 18,1 тыс. экземпляров.

Физическая культура и спорт

В с. Липчанка и х. Варваровка при школах имеются спортивные залы на 100 и 80 м², в х. Варваровка и с. Шуриновка организованы спортивные площадки на 2 га.

Торговля и общественное питание

В Липчанском сельском поселении насчитывается 8 предприятий розничной торговли (3 магазина продовольственных товаров общей торговой площадью 60 м², 5 киосков). Отсутствуют магазины непродовольственных товаров, а также предприятия общественного питания.

Учреждения коммунального и бытового обслуживания

По отделению связи приходится на населенные пункты: с. Липчанка, х. Варваровка и с. Шуриновка – всего 3 единицы. Филиал Сбербанка располагается в с. Липчанка.

Отсутствуют предприятия коммунального комплекса, такие как: баня, химчистка, прачечная и т.д.

На территории сельского поселения организовано 6 участков кладбищ общей площадью захоронений около 6 га.

Отсутствуют:

- Детские дошкольные учреждения

- Предприятия общественного питания

- Предприятия бытового обслуживания

- Предприятия коммунального комплекса

Малонаселенный хутор Марьевка не имеет объектов социального и культурно-бытового назначения.

Современная обеспеченность Липчанского сельского поселения основными учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания

Таблица 10

| Наименование | Единица измерения | Фактическая емкость | Обеспеченность на 1 000 жителей (население – 1,85 тыс. чел.) | Норматив*) | Уровень обеспеченности в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Учебно-воспитательные учреждения |
| Общеобразовательные школы | мест | 280** | 150 | 110 | 135 |
| Детские дошкольные учреждения | мест | - | - | 35 | - |
| Учреждения здравоохранения |
| Амбулатория | посещений/смену | 60 | 32 | 18,6 | 170 |
| Станция скорой медицинской помощи | а/м | - | - | 0,1 | - |
| Раздаточный пункт молочной кухни | кв.м.общей площади | - | - | 10 | - |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| Спортивные сооружения | га | - | - | 0,9 |  |
| Спортивные залы | м² пола | - | - | 150 |  |
| Бассейн | м² зеркала воды | - | - | 100 | - |
| Учреждения культуры и искусства |
| Клубы и учреждения клубного типа | зрит. место | 1050 | 568 | 150 | 380 |
| Специализированное внешкольное учреждение | 1 кружковое место | - | - | 10-12 | - |
| Библиотеки | тыс. экз. | 18,1 | 9,8 | 4,5-7,5 | 130 |
| Предприятия торговли и общественного питания |
| Магазины | м² торг. площади | 60 | 32 | 300 | 10 |
| Предприятия общественного питания | посад. место | - | - | 40 | - |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. место | - | - | 4 | - |
| Учреждения коммунального и бытового обслуживания |
| Бани | место | - | - | 10 | - |
| Прачечная самообслуживания | кг белья в смену | - | - | 15 | - |
| Химчистка самообслуживания | кг белья в смену | - | - | 1,2 | - |
| Пожарное депо | а/м | - | - | 0,4 | - |

* Региональный норматив градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон  населенных пунктов Воронежской области» (Приказ от 17.04.2008 г. №9-п)

** проектная вместимость

# 2.4.6. Финансово-бюджетная обеспеченность

Анализ финансово-бюджетной обеспеченности Липчанского сельского поселения производится на основе данных исполненного бюджета за 2007 год. Доходы бюджета сельского поселения за 2007 год составили 2439 тыс. руб., в том числе:

- собственные доходы -  553 тыс. руб. (23 %), из них:

- безвозмездные поступления – 1886 тыс. руб. (77 %).

Расходы бюджета сельского поселения за 2007 год составили 2363 тыс. руб., профицит составил 76 тыс. руб.

Современный бюджет поселения не позволяет решать вопросы нового строительства, благоустройства территории, ремонта и прокладки новых инженерных сетей и т.д.

# 2.5. Транспортная инфраструктура

# 2.5.1. Внешний транспорт

Село Липчанка находится в 17 км от административного центра района г. Богучар и связано с ним дорогой регионального значения М4 Москва-Новороссийск «Дон» – Радченское – Марьевка» – с. Липчанка.

Связь села Липчанка с административным центром Радченского сельского поселения, а именно с селом Радченское, осуществляется существующей уличной сетью.

Обслуживание внешних транспортно-экономических связей Липчанского сельского поселения осуществляется автомобильным транспортом.

Близлежащая станция железной дороги, осуществляющая пассажирские перевозки находится в пгт. Кантемировка – в 65 км от с. Липчанка.

Обслуживание воздушным транспортом осуществляется через аэропорт города Воронежа, с которым оно имеет устойчивые транспортные связи.

# 2.5.2. Улично-дорожная сеть и транспорт

Вдоль восточной части Липчанского сельского поселения проходит дорога федерального значения М4 Москва-Новороссийск «Дон».

По территории сельского поселения проходит дорога регионального значения М4 Москва-Новороссийск «Дон» – Радченское – Марьевка.

Связь с. Липчанка с населенными пунктами поселения осуществляется по дороге регионального значения М4 Москва-Новороссийск «Дон» – Радченское – Марьевка» - с. Липчанка. На пересечении данной дороги и р. Калининская имеется мост.

В нижеследующей таблице приведен перечень и технические характеристики автомобильных дорог, проходящих по территории Липчанского сельского поселения.

Перечень и технические характеристики автомобильных дорог

Таблица 11

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Тип покрытия | Протяженность дорог в границах поселения, км | Площадь дорог в границах поселения, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федерального значения: |
| 1 | Москва-Новороссийск М4 | асфальтобетон | 3,5 | 7 |
| Регионального значения: |
| 1 | М4 Москва - Новороссийск «Дон» – Радченское – Марьевка | асфальтобетон/ грунт | а/б - 4,2 грунт - 1,3 | 6,3 |
| Всего | 9 | 13,3 |

Перечень дорог регионального значения принят в соответствии с постановлением №782 от 24 августа 2007 года «Перечень региональных автомобильных дорог общего пользования, являющихся собственностью Воронежской области на 2007 год» (Таблица 12).

Связь населенных пунктов поселения с х. Марьевка осуществляется по грунтовым дорогам.

По дороге регионального значения М4 Москва-Новороссийск «Дон» – Радченское – Марьевка проходит автобусный маршрут  с периодичностью движения 4 поездки в сутки.

Пассажирские перевозки осуществляет ОАО «Богучарское автотранспортное предприятие», расположенное в г. Богучар, ул. Дзержинского, д. 109.

Для обслуживания автотранспорта в поселении имеется одна станция технического обслуживания, расположенная в х. Варваровка.

В поселении отсутствует автозаправочная станция и автостанция.

Таблица 12

| АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 августа 2007 г. № 782 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ ОТ 30.12.2005 № 1239 В целях уточнения показателей отнесения автомобильных дорог общего пользования к собственности Воронежской области и перечня автомобильных дорог общего пользования, являющихся собственностью Воронежской области, администрация Воронежской области постановляет: 1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Воронежской области от 30.12.2005 № 1239 "Об утверждении показателей отнесения автомобильных дорог общего пользования к собственности Воронежской области" (в ред. постановления администрации Воронежской области от 01.03.2006 № 141), изложив его в новой редакции согласно приложению. 2. Распоряжение администрации Воронежской области от 01.03.2006 № 568-р "О передаче в муниципальную собственность автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Воронежской области" отменить. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора области Цапина А.Н. Губернатор Воронежской области В.Г.КУЛАКОВ |
| --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2007 ГОД |
| Шифр дороги | Наименование дороги | Начало, км+ | Конец, км+ | Всего, км | Группа содержания | Категория |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| В11-0 | Богучар - Кантемировка | 0.000 | 2.150 | 2.150 | А | II |
|  |  | 4.019 | 12.700 | 8.681 | А | II |
|  |  | 12.700 | 26.485 | 13.785 | А | III |
| В12-0 | М "Дон" - Богучар - Петропавловка | 0.000 | 18.990 | 18.990 | Б | III |
| В13-0 | Богучар - Старая Калитва - Россошь | 3.335 | 17.600 | 14.265 | В | III |
|  |  | 17.600 | 29.336 | 11.736 | Вгр | — |
| Итого |  | — | — | 69.607 | — | — |
| 10-3 | М "Дон" - Радченское - Марьевка | 0.000 | 19.800 | 19.800 | В* | IV |
| 11-3 | М "Дон" - Радченское - Марьевка" - с.Липчанка | 0.000 | 1.847 | 1.847 | В* | IV |
| 12-3 | М "Дон" - Радченское - Марьевка" - Отдел №3 совхоза Богучарский | 0.000 | 9.000 | 9.000 | В* | IV |
| 1-3 | Богучар - Залиман | 0.000 | 4.721 | 4.721 | Б | IV |
| 13-3 | Богучар - Монастырщина - Сухой Донец - 1-я Белая Горка | 1.700 | 46.058 | 44.358 | Б | IV |
| 14-3 | "Богучар - Монастырщина - Сухой Донец -1-я Белая Горка" - с. Абросимово | 0.000 | 9.200 | 9.200 | Вгр | — |
| 15-3 | "Богучар - Монастырщина - Сухой Донец -1-я Белая Горка" - с. Красногоровка | 0.000 | 5.846 | 5.846 | В* | IV |
| 17-3 | "Богучар - Монастырщина - Сухой Донец -1-я Белая Горка" - с. Каразеево | 0.000 | 18.300 | 18.300 | В* | IV |
|  |  | 18.300 | 24.000 | 5.700 | Вгр | — |
| 18-3 | "Богучар - Монастырщина - Сухой Донец -1-я Белая Горка" - Каразеево" - Совхоз Радченский | 0.000 | 1.929 | 1.929 | В* | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19-3 | "Богучар - Монастырщина - Сухой Донец -1-я Белая Горка" - Каразеево" - с. Медово | 0.000 | 2.139 | 2.139 | В* | IV |
| 20-3 | "Богучар - Кантемировка" - с. Данцевка | 0.000 | 2.297 | 2.297 | В | IV |
| 21-3 | "Богучар - Кантемировка" - с. Луговое | 0.000 | 1.757 | 1.757 | В* | IV |
| 22-3 | "Богучар - Кантемировка" - с. Лофицкое | 0.000 | 1.667 | 1.667 | В* | IV |
| 2-3 | М "Дон" - Вишневый - Дубовиково | 0.000 | 18.500 | 18.500 | В | IV |
| 23-3 | "Богучар - Кантемировка" - с. Поповка | 0.000 | 1.171 | 1.171 | В* | IV |
| 24-3 | "Богучар - Кантемировка" - Отдел №3 совхоза Богучарский | 0.000 | 12.000 | 12.000 | В* | IV |
| 25-3 | М "Дон" - Богучар - Петропавловка" - с. Грушовое | 0.000 | 5.470 | 5.470 | В* | IV |
| 26-3 | М "Дон" - Богучар - Петропавловка" - с. Старотолучеево | 0.000 | 5.500 | 5.500 | В* | IV |
| 27-3 | М "Дон" - Богучар - Петропавловка" - с. Журавка | 0.000 | 7.844 | 7.844 | В* | IV |
| 28-3 | М "Дон" - Филоново - х. Тихий Дон | 0.000 | 5.740 | 5.740 | В | IV |
| 29-3 | Въезд в г. Богучар от а/д М "Дон" - Богучар - Петропавловка | 0.000 | 1.087 | 1.087 | Б | IV |
| 30-3 | "Богучар - Монастырщина - Сухой Донец -1-я Белая Горка" - с. Купянка | 0.000 | 1.810 | 1.810 | В* | IV |
| 31-3 | "Богучар - Монастырщина - Сухой Донец - 1-я Белая Горка" - Терешково | 0.000 | 6.590 | 6.590 | Б | IV |
| 3-3 | М "Дон" - Полтавка - Дьяченково | 0.000 | 11.472 | 11.472 | Б | IV |
| 4-3 | М "Дон" - с. Свобода | 0.000 | 2.400 | 2.400 | В | IV |
| 5-3 | М "Дон" - х. Перещепное | 0.000 | 1.300 | 1.300 | В* | V |
| 6-3 | М "Дон" - х. Кравцово | 0.000 | 2.400 | 2.400 | В* | V |
| 7-3 | М "Дон" - х. Ботовка | 0.000 | 0.800 | 0.800 | В* | V |
| 8-3 | М "Дон" - с. Криница | 0.000 | 5.360 | 5.360 | В* | IV |
| 9-3 | М "Дон" - Новоникольск (через Лебединку) | 0.000 | 13.756 | 13.756 | В* | IV |
| Итого |  | — | — | 231.761 | — | — |
| Итого по району | — | — | 301.368 | — | — |

# 2.6. Инженерная инфраструктура

# 2.6.1. Электроснабжение

Основным источником энергоснабжения Воронежской области является Нововоронежская АЭС мощностью 1834 тыс. кВт, которая находится рядом с г. Нововоронежск. В 2010 году планируется увеличение мощности НВАЭС, за счет ввода пятого энергоблока.

НВАЭС выдает мощность в энергосистему «Воронежэнерго» через воздушные линии электропередач на напряжение 500 кВ, 220 кВ, 110 кВ

Непосредственное электроснабжение потребителей Липчанского сельского поселения  осуществляется от  ПС 35/10 кВ, расположенной в с. Шуриновка. Подстанция 35/10 кВ с. Шуриновка запитана от ПС 110/35/10 кВ г. Богучар через линии электропередач на напряжение 35 кВ.

ПС  110/35/10 кВ г. Богучар получает электрическую мощность от подстанции 220/110 кВ Придонская  (пгт. Придонской) через линию электропередач на напряжение 110 кВ.

Подстанция 220/110 кВ Придонская с установленной мощностью 400 МВА введена в работу в 1978 году. Она является узловой подстанцией юга Воронежской энергосистемы.

Основными потребителями  ПС 35/10 кВ с. Шуриновка являются коммунально-бытовые и производственные потребители. Присоединенная нагрузка подстанции составляет около 60%.

По территории Липчанского сельского поселения проходят линии электропередач на напряжение 35 кВ.

Для обеспечения надежности электроснабжения фидера  подстанций имеют резервные перемычки между собой.

Потребители получают электроэнергию непосредственно от ТП (10/0,4 кВ).

Суммарная мощность трансформаторных подстанций составляет 1500 КВА.

Трансформаторные подстанции (ТП(10/0,4 кВ)) запитаны от подстанции через кабельные и воздушные линии на напряжении 10 кВ.

Распределительная сеть имеет воздушно-кабельное исполнение и находится в удовлетворительном состоянии и пригодна для дальнейшей эксплуатации.

Для пищеприготовления потребители используют газовые плиты.

В целом система электроснабжения Липчанского сельского поселения является устойчивой, на основных питающих источниках имеются дублирующие и аварийные устройства.

Распределение нагрузок электропотребления между производственными и коммунально-бытовыми потребителями составит 60 % и 40 % соответственно.

В связи с неполным  предоставлением исходных данных, на схеме не отражены существующие кабели высокого напряжения 10 кВ и трансформаторные подстанции.

# 2.6.2. Теплоснабжение

Теплоснабжение коммунально-бытовых и производственных потребителей Липчанского сельского поселения является локальным и осуществляется за счет  встроенных индивидуальных котельных малой и средней мощности, за счет печного или электрического отопления. В качестве топлива потребители используют  – природный газ, уголь, дрова, мазут.

На территории х. Варваровка расположена котельная, которая обеспечивает теплоснабжением школу. Основное топливо – природный газ,  резервное - мазут.

Расчетная температура наиболее холодной пятидневки для проектирования систем отопления принята -260С. Продолжительность отопительного периода – 196 суток.

# 2.6.3. Газоснабжение

Природный газ поступает к потребителям Воронежской области по  двум магистральным газопроводам Петровск-Новопсковск с условным диаметром трубопровода 1200 мм.

Газоснабжение потребителей Липчанского сельского поселения осуществляется на базе природного газа и сжиженного углеводородного газа.

Природным газом обеспечены 30 % населения, а сжиженным газом 67 % населения.

Не газифицирован х. Марьевка.

Основными потребителями природного газа являются коммунальный и производственный сектор.

Часть населения использует сжиженный газ для пищеприготовления. Поставка сжиженного газа осуществляется автотранспортом.

Система газоснабжения природным газом – трехступенчатая.

На территории Липчанского сельского поселения расположено 3 ГРП. От АГРС газ по газопроводам высокого давления поступает на ГРП, где происходит снижение давления с высокого на среднее. Затем газ  поступает на шкафные газорегуляторные пункты, где происходит снижение давления со среднего на низкое.

Газ низкого давления поступает непосредственно к потребителям.

Газорегуляторные пункты Липчанского сельского поселения расположены в центре нагрузок, что является оптимальным решением для распределения природного газа между потребителями.

ГРП с. Шуриновка, ч. Варваровка и с. Липчанка запитаны от АГРС г. Богучар, расположенной за границами проектирования с северной стороны.

Газовая сеть низкого давления – смешанная.

Газовая сеть среднего давления – тупиковая.

Газовая сеть высокого давления – тупиковая.

Год постройки газопроводов и инженерных сооружений – 2008 г. Газопроводы преимущественно проложены надземно на опорах.

Проектная производительность АГРС всего по области – 2956,6 тыс. м3/час, фактическая – 1047,31 тыс. м3/час, т.е. степень использования мощности около 35,5%.

В связи с неполным  предоставлением исходных данных, на схеме не отражены существующие газопроводные сети низкого и среднего давления.

# 2.6.4. Связь

Телефонная связь Липчанского сельского поселения осуществляется от существующих телефонных сетей, приблизительной протяженностью – 17 км., и АТС, расположенные в с. Шуриновка,  в х. Варваровка и с. Липчанка, с выходом на центральную станцию Богучарского района. Потребители х. Марьевка обеспечены связью через таксофон, подключенный к АТС с. Шуриновка.

Емкость телефонных номеров составляет 278 ед.

Распределительная сеть построена по шкафной системе с элементами прямого питания. Зона охвата сотовой сети составляет около 60%.

Телевидение, радиофикация.

Потребители Липчанского сельского поселения находятся в зоне слабого приема радиотрансляционных и телевизионных сетей. Телерадиотрансляция осуществляется от местных теле-, радио сетей

Около 30% потребителей используют для просмотра телевизионных каналов спутниковые антенны.

# 2.6.5. Водоснабжение

Хозяйственно-питьевое водоснабжение

Источником водоснабжения населенных пунктов расположенных на территории Липчанского сельского поселения являются подземные воды. Прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод отсутствуют, так как работы по оценке эксплуатационных запасов подземных вод не проводились.

Системой водоснабжения охвачено порядка 70% всего населения сельского поселения. Система водоснабжения имеется в с. Липчанка, х. Варваровка и с. Шуриновка, схема водоснабжения представлена водозаборными скважинами, водонапорной башней, расположенной рядом со скважиной, и водопроводной сетью тупикового типа. Подача воды населению, которое не охвачено системой водоснабжения осуществляется от водоразборных колонок расположенных на водопроводных сетях, а также от собственных локальных источников (колодцев). Амортизационный износ водозаборных сооружений и водопроводных сетей составляет 80 %. В х. Марьевка Липчанского сельского поселения водоснабжение осуществляется колодцами и каптированными родниками, которые находятся на территориях домовладений.

В соответствии с областной целевой программой «Обеспечение населения качественной питьевой водой и организация водоотведения в Воронежской области на 2006-2010 годы» приоритетными веществами, ухудшающие качество питьевой воды, подаваемой населению, являются железо, марганец. Данные вещества носят природный характер.
Повышенные концентрации железа и марганца напрямую связаны с заболеваемостью населения желчнокаменной, мочекаменной болезнями, язвой желудка. Также к ухудшению качества питьевой воды подаваемой населению  приводит высокая изношенность сетей водопровода, их аварийность, неудовлетворительное состояние зон санитарной охраны водозаборных скважин и обусловливают вторичное загрязнение при подаче ее населению.

Техническое водоснабжение

Техническое водоснабжение предприятий осуществляется от собственных локальных водозаборов.

Основными проблемами системы водоснабжения Липчанского сельского поселения являются:

- загрязненность месторождений подземных вод;

- изношенность разводящих сетей и сооружений системы;

- отсутствие должного учёта воды и как следствие – появление дефицита в воде питьевого качества.

# 2.6.6. Водоотведение

На территории Липчанского сельского поселения действует выгребная система канализации. Далее из выгребов стоки запахивают  на сельскохозяйственных полях или утилизируют на приусадебных участках, т.е. практически весь объем сточных вод сбрасывается на рельеф.

Основными проблемами системы водоотведения Липчанского сельского поселения являются:

- отсутствие централизованных систем водоотведения

- сброс сточных вод  фактически без очистки на рельеф и как следствие загрязнение месторождений подземных вод.

# 2.6.7. Отходы производства и потребления

Общее количество поступающих на свалки ТБО, включая смёт с твёрдых покрытий улиц и площадей, составляет порядка 2,70 тыс. м³/год.

Cвалки располагаются в х. Варваровка, с.Шуриновка и с.Липчанка. Размер санитарно-защитных зон свалок составляет 500 м. СЗЗ частично накрывают жилую застройку. Годовой объём жидких отходов приближается к 32,8 тыс. м³.

Токсичные отходы на территории Липчанского сельского поселения не образуются.

# 3. Проектные предложения по территориальному планированию

# 3.1. Архитектурно-градостроительный потенциал

# 3.1.1. Функциональное зонирование и архитектурно-планировочная структура территории сельского поселения

Одной из основных задач при разработке генерального плана Липчанского сельского поселения является функциональное зонирование территории в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, разработка предложений по размещению площадок нового жилищного строительства, рекреационных  зон и производственных площадок.

Сложившаяся на данный момент чересполосица жилых, производственных зон и зон сельскохозяйственного назначения требует существенной корректировки.

Проектом предусматривается упорядочение и дальнейшее совершенствование архитектурно-планировочной структуры по следующим зонам:

- жилые зоны;

- общественно-деловые зоны;

- производственные зоны;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны сельскохозяйственного назначения;

- зоны специального назначения;

- зоны с особыми условиями использования территории.

Зонирование территории предлагается проводить с учетом очередности строительства, что позволит предусмотреть последовательное освоение территории с сохранением единого архитектурно-планировочного замысла.

Планировочная структура Липчанского сельского поселения складывается из рационального размещения селитебных территорий, производственных предприятий и мест отдыха.

В основу архитектурно-планировочной структуры с. Липчанка – административного центра Липчанского сельского поселения, положена уже сложившаяся структура села, разделенного поймой реки Левая Богучарка, на две части – Левобережную и Правобережную.

При формировании архитектурно-планировочного решения учитывались условия размещения поселений в планировочной структуре Богучарского района и функционально-пространственные связи с остальными регионами.

При проектировании также учитывались ранее выполненные работы на данную территорию.

Активную роль в композиции населенного пункта играет общественный центр, в котором здания и учреждения культурно-бытового обслуживания объединены на основе общности их функционального назначения.

Общественный центр с. Липчанка связан с селитебной зоной улицами и дорогами. Кроме существующих учреждений культурно-бытового назначения – школы, магазина смешанной торговли, клуба, отделения Сбербанка, проектом предусматривается строительство торгово-бытового центра, физкультурно-оздоровительного комплекса, комплекса коммунально-бытовых услуг, включающего в себя баню-прачечную, химчистку, парикмахерскую и др. на пересечении ул. Пушкина и ул. 50 лет Победы.

Развитие жилой застройки ведется по двум направлениям:

- за счет использования неэффективно используемых территорий в пределах существующего приусадебного фонда;

- за счет освоения новых площадок под индивидуальную усадебную и малоэтажную застройку, в том числе – блокированную.

Направление перспективного развития возможно, в основном, в южном направлении: в левобережной части села и вдоль дороги, ведущей к хутору Варваровка.

Производственная зона хаотично разбросана по нескольким площадкам, большинство из которых в настоящее время находится в запущенном состоянии и не действует.

Проектом предусматривается восстановление части сельскохозяйственных предприятий при общей системе упорядочения существующей застройки и наиболее полном и целесообразном использовании территории, в том числе:

- восстановление хозяйственной деятельности двух молочно-товарных ферм и овцефермы;

- создания комплекса, состоящего из коммунально-складских объектов и сельскохозяйственных предприятий на пересечении улицы Кирова и улицы Пушкина.

Система озеленения является частью архитектурно-планировочной структуры населенных пунктов. На территории с. Липчанка проектом предусматривается создание парковой зоны на правом берегу р. Левая Богучарка с посадкой зеленых насаждений и организацией мест отдыха, прогулочных аллей, пешеходных дорожек. Система зеленых насаждений также предусматривает озеленение улиц и площадей, участков при учреждениях культурно-бытового назначения.

На открытых пространствах между ул. 50 лет Победы и главной улицей, ведущей в с. Радченское, запроектирована спортивная зона с комплексом спортивных площадок, стадионом, физкультурно-оздоровительным комплексом.

Запроектированные генеральным планом озелененные пешеходные направления связывают между собой все основные функциональные зоны.

Хутор Варваровка представляет собой в настоящее время компактные жилые образования, состоящие из индивидуальной усадебной и малоэтажной секционной застройки. Проектом намечено строительство жилого квартала в районе, приближенном к центру населенного пункта с прилегающими к нему школой и детским садом.

Генпланом также предусмотрено дальнейшее формирование общественного центра со строительством торгово-бытового центра с магазином смешанных товаров. К югу от жилой застройки намечено создание спортивной парковой зоны с комплексом спортивных площадок и стадионом.

Молочно-товарная ферма и свиноферма, расположенные в восточной части х. Варваровка, находятся в запущенном состоянии. Предложения по возобновлению их деятельности возможны с учетом упорядочения территории и целесообразностью ее использования.

Село Шуриновка расположено по правую сторону реки Левая Богучарка в 10 км от административного центра сельского поселения, в 30 км от г. Богучар.

Проектом предусматривается упорядочение существующей структуры жилого образования и формирование нового квартала индивидуальной застройки вдоль главной улицы, ведущей на Ивановку в Кантемировский муниципальный район.

Композиционным центром с. Шуриновка является общественно-деловой центр на ул. Октябрьская, включающий в себя магазин продовольственных товаров, клуб, отделение связи, фельдшерско-акушерский пункт. К центру примыкает участок общеобразовательной школы.

Проектом предусмотрено строительство предприятий бытового обслуживания и общественного питания.

Памятник уроженцам с. Шуриновка, погибшим в годы Великой Отечественной войны, установлен в центре села.

К северу от существующей усадебной жилой застройки на левом и правом берегах р. Левая Богучарка запроектирован парк с комплексом спортивных сооружений и стадионом.

Производственная зона с. Шуриновка находится в настоящее время на нескольких площадках. Часть сельхозпредприятий не действует. Проектом предусматривается восстановление двух молочных ферм и овцефермы, расположенной у северных границ села.

На территории с. Шуриновка имеется кладбище, а за его пределами, на севере – свалка, в санитарно-защитную зону от которой попадает часть сложившейся усадебной застройки.

Хутор Марьевка, входящий в Липчанское сельское поселение, самый маленький населенный пункт по площади и числу жителей– 15 человек.

Застройка малоэтажная, усадебная. Имеющаяся на территории хутора молочная ферма в настоящее время не действует.

Проектом предусматривается упорядочение существующей индивидуальной застройки и улично-дорожной сети с усовершенствованием дорожного покрытия.

Природная среда на территории Липчанского сельского поселения оказала решающее влияние на архитектурно-композиционное построение и планировочную структуру всех населенных пунктов.

Для осуществления внешних транспортных связей Липчанского сельского поселения с Кантемировским районом проектом предполагается строительство автодороги Шуриновка-Ивановка.

# 3.2. Охрана памятников истории и культуры

В 1980-90-е гг. в Воронежской области была проведена полная инвентаризация объектов историко-культурного наследия. Объекты выявлены и обеспечены соответствующей документацией, наиболее значимые объекты поставлены на государственную охрану. В последние годы наблюдается лишь незначительное выявление новых объектов и снятие с госохраны памятников, физически утраченных, ошибочно включенных в списки (реестр) памятников или не подтвердивших свое историко-культурное значение.

В Липчанском сельском поселении на государственную охрану поставлен 1 объект культурного наследия регионального значения: памятник истории и архитектуры – церковь Иоанна Богослова (1875 г.).

На территории поселения расположено 11 выявленных объектов культурного наследия: 8 памятников археологии и 3 памятника истории и архитектуры. В целях сохранения объектов культурного наследия Воронежской области проектом предлагается включить указанные памятники в список объектов, охраняемых государством.

Множество памятников археологии подвержены влиянию разрушающих факторов, среди которых: распашка полей под посевы, несогласованное строительство хозяйственных объектов, воздействие окружающей среды. В связи с многочисленными ежегодными потерями археологических памятников необходимо регулярное выборочное проведение аварийно-спасательных раскопок исчезающих курганных насыпей. Основными мероприятиями по сохранению объектов археологического наследия в регионе является разработка мероприятий в составе федеральных и областных целевых программ по сохранению объектов культурного наследия.

Согласно законодательству каждый объект культурного наследия должен иметь территорию в утвержденных границах, которая вносится в документы территориального планирования. Однако, по состоянию на 2009 г. границы территорий и границы зон охраны для большинства объектов культурного наследия Воронежской области в установленном порядке не утверждены.

Все это затрудняет подготовку документов территориального планирования и отрицательно сказывается на физическом сохранении объектов наследия, расположенных как в населенных пунктах, так и на землях сельскохозяйственного назначения (памятники археологии).

Таким образом, для сохранения объектов культурного наследия Липчанского сельского поселения предлагается на первоочередной срок провести следующие мероприятия:

- Подготовить и утвердить в установленном порядке схему границ территорий объектов культурного наследия и их зон охраны, с внесением этой информации в землеустроительную, градостроительную документацию всех уровней и в документы регистрации права собственности;

- Осуществить мониторинг состояния объектов культурного наследия;

- Разработать проекты ремонтно-реставрационных и восстановительных работ, в т.ч. консервации объектов культурного наследия, приспособления объектов культурного наследия для современного использования. В исключительных случаях под сохранением объекта археологического наследия считать спасательные археологические работы с полным или частичным изъятием находок из раскопок (в порядке, определенным законом РФ);

- До разработки проектов ремонтно-реставрационных работ обеспечить физическую сохранность (предотвратить разрушение) памятников историко-культурного и археологического наследия.

- Включить выявленные памятники в список объектов культурного наследия, охраняемых государством.

# 3.3. Социально-экономические параметры развития сельского поселения

# 3.3.1. Развитие и совершенствование экономической базы

Главной стратегической целью социально-экономического и градостроительного развития Липчанского сельского поселения является обеспечение проведения в достаточно короткие сроки комплексного обновления экономического потенциала с целью создания благоприятных условий для устойчивого развития территории и жизнедеятельности населения.

В соответствии со  «Схемой территориального развития Воронежской области» (ФГУП РосНИПИ Урбанистики,2007г., утвержденной постановлением правительства Воронежской области N158 от 5 марта 2009г.) рассматриваемая настоящим генеральным планом территория отнесена к территории активного вмешательства государства, в том числе региональных властей. Здесь необходимы бюджетные и внебюджетные инвестиции для создания рабочих мест и закрепления населения. Необходимо стимулирование вложения частного капитала, вплоть до «длительных налоговых каникул».

Успешное экономическое развитие рассматриваемой территории связывается с реализацией национального проекта «Развитие АПК» и целевых программ, которые направлены на исправление негативной ситуации, сложившейся в АПК  в целом по стране.

Приоритетными отраслями экономики поселения в прогнозируемый настоящим генеральным планом период (2009-2030 гг.) будут сельское хозяйство и производства, связанные с ним, рыбное хозяйство, а также жилищное строительство, малое предпринимательство, социальная и  природоохранная инфраструктура.

Основными направлениями развития сельского хозяйства являются восстановление и возобновление роста производства, создание благоприятных условий для устойчивого развития отрасли, обеспечивающего продовольственную безопасность, уменьшение продовольственной зависимости от других поставщиков и исключение посредников. Достижение указанных результатов будет возможно при условии:

- предоставления инвестиций, компенсаций, дотаций для формирования экономических условий по преодолению убыточности сельскохозяйственных товаропроизводителей, повышения доходности фермерских и личных подсобных хозяйств на основе использования различных схем расчетов за продукцию, налогового стимулирования;

- внедрения системы устойчивого ведения сельского хозяйства для наращивания объемов производства;

- усиления сферы производственного обслуживания сельскохозяйственного производства (электротехническое, ветеринарное, организация племенного дела, агрохимических работ);

- развития перерабатывающей промышленности;

- сохранения и организации системы подготовки кадров;

- государственного стимулирования частного капитала;

- государственного содействия формированию структур, обеспечивающих справедливое распределение дохода между сельскохозяйственными товаропроизводителями, перерабатывающими предприятиями, сферой реализации и торговли.

В земельном фонде сельского поселения значительных изменений не предусматривается. Однако необходимо улучшение существующих угодий: восстановление почвенного плодородия, обеспечение прироста гумуса в почве, защита от эрозии, в результате – повышение продуктивности сельхозугодий, рост урожайности сельхозкультур. Выращивание зерновых культур для Липчанского сельского поселения – первоочередная задача, решение которой позволит развиваться животноводству и перерабатывающим отраслям.

В животноводстве основными задачами является:

- восстановление оптимального поголовья скота с учетом обеспечения продовольственной безопасности населения не только самого поселения, но и района и области в целом;

- развитие свиноводства и овцеводства;

- создание сбалансированной кормовой базы, обеспечивающей потребности всего скотопоголовья при минимальном расходе кормов на единицу продукции, рационального использования лугопастбищных угодий и применения передовых технологий при заготовке кормов;

- формирование стад животных с высокой продуктивностью.

Развитие животноводства должно стимулироваться во всех хозяйствах: личных подсобных, крестьянских (фермерских), коллективных и др.

Роль личного сектора в производстве сельхозпродукции сохранится. Функционирование личных подсобных хозяйств, развитие в них товарного производства должно осуществляться при активной государственной поддержке, с учетом их большой не только экономической, но и социальной значимости, поскольку ЛПХ способны выполнить функцию «стабилизатора» системы расселения. Генеральным планом Липчанского сельского поселения учитывается возможность последующей трансформации части ЛПХ в крестьянские (фермерские) хозяйства, а также дальнейшее их развитие как формы семейного предпринимательства. В этой форме хозяйств, развитие производства органически слито с введением домашнего хозяйства, используются как основные, так и дополнительные трудовые ресурсы (престарелые, дети). В семейном хозяйстве используется более гибкое, динамичное распределение всего дохода на потребление и накопление.

Предлагаемый настоящим проектом уровень развития сельскохозяйственного производства в 2-2,5 раза к концу расчетного срока генерального плана может быть достигнут при ликвидации существующих недостатков, создании материально-производственной базы, наличии инвестиций, долгосрочных кредитов. При неблагоприятных условиях развития (дальнейший упадок, отсутствие достаточных инвестиций и законодательной базы и др.) экономическое развитие поселение будет несостоятельным и обеспечение населения продуктами питания будет по-прежнему, в основном за счет личных подсобных хозяйств и небольшого количества рентабельных сельхозпредприятий, крепких фермерских хозяйств, а доля ввозимых продуктов значительно увеличится.

Настоящим генеральным планом принимается оптимистический вариант экономического развития поселения, в котором предложения по восстановлению и развитию сельскохозяйственного производства базируются в первую очередь на задаче максимального обеспечения местных потребностей населения основными продуктами питания местного производства. Ниже в таблице приводится характеристика производства и потребления основных  видов сельскохозяйственной продукции.

Характеристика производства и потребления сельскохозяйственной продукции Липчанского  сельского поселения

Таблица 13

| № п/п | Показатели | Производство 2008г | Физиологическая норма потребления на душу населения, кг/год | Дефицит (-) (избыток (+) на душу населения, кг/год | Необходимое количество продукции для личного потребления по физиологическим нормам (тонн) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, тонн/ год | На душу населения, кг/год |  |  | на существующее население 1850 чел. | на расчетное население 1800 чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Зерно (в весе после доработки) | 8156 | 4400 | 117 | +4283 | 216 | 210 |
| 2 | Мясо (убойный вес) | 250 | 135 | 74 | +61 | 140 | 135 |
| 3 | Молоко | 592 | 320 | 390 | -70 | 720 | 700 |
| 4 | Яйца | 10 т. штук | 5 штук | 290 штук | -285 штук | 540 т. штук | 520 т. штук |
| 5 | Картофель | 200 | 108 | 117 | -9 | 216 | 210 |
| 6 | Овощи местного производства | 3 | 2 | 76 | -74 | 140 | 136 |

Данные таблицы свидетельствуют об узкой направленности сельскохозяйственного производства в настоящее время. Гипотезой развития экономики поселения, заложенной настоящим генеральным планом, учитывается устойчивое развитие существующих предприятий отрасли, ориентированных, в основном, на растениеводство, а также восстановление производственных мощностей в животноводстве. Настоящим проектом предусматривается воссоздание 6 молочно-товарных ферм, овцефермы и свинофермы, что позволит не только удовлетворить потребности собственного населения поселения в продуктах питания, указанных в выше приведенной таблице, но и предоставляет возможность участия в формировании инфраструктуры районного и областного рынка сельскохозяйственной продукции.

Основополагающую роль в развитии сельского хозяйства будет играть не только производство сельскохозяйственной продукции, но и ее хранение и переработка. Для этих целей генеральным планом выделены территории для организации заготовительно-складских баз и мини-предприятий для первичной переработки сельскохозяйственной продукции. В таблице 14 (в конце раздела 3.3.1.) приведены  предложения генерального плана по организации и размещению предприятий по производству сельскохозяйственной продукции, а также по хранению, заготовке и переработке.

Оперативное решение по формированию структуры заготовительных и перерабатывающих предприятий даст возможность создания при администрации или на кооперативных началах электронных бирж (например, в с. Липчанка) для рекламы, цивилизованного сбыта сельскохозяйственной продукции или покупки необходимых товаров (удобрений, кормов и т.д.), а также даст возможность обеспечения круглогодичной занятости трудоспособного сельского населения и развития малого предпринимательства.

В сфере малого бизнеса приоритетным направлением  должно являться развитие фермерских (крестьянских) хозяйств, а также производств, связанных с первичной переработкой, хранением и заготовкой сельскохозяйственной продукции. Кроме того, в несельскохозяйственной деятельности развитие малого бизнеса будет связано с сельской торговлей, социально-культурным и бытовым обслуживанием населения, (включая строительство жилых домов, устройство инженерных сооружений, ремонт автомобилей и бытовой техники), возрождением народных промыслов и ремесел, туризмом и т.д.

Развитие малого бизнеса в сельской местности позволит снизить безработицу, диверсифицировать источники дохода сельских жителей, способствуя росту благосостояния и сохранению сельских населенных пунктов. К концу периода первой очереди генеральным планом прогнозируется, что в малом бизнесе будет занято порядка 20% от числа занятых в организациях поселения (в настоящее время – 10% среднесписочной численности занятых в организациях); к расчетному сроку для реализации предложений генерального плана по развитию экономической сферы поселения необходимо, чтобы доля занятых в малом бизнесе составляла в целом 35-40%  от всех занятых в поселении, при этом удельный вес занятых в крестьянских фермерских хозяйствах принимается порядка  40% от всех сельскохозяйственных кадров.

Предложенные меры по повышению занятости и доходов местного населения, наряду с господдержкой, будут стимулировать жилищное строительство в поселении. Приоритет должен быть отдан комплексной, компактной застройке, с высоким уровнем благоустройства. Устройство уличных дорог, тротуаров и озеленение – в комплексе создадут благоприятную жизненную среду для будущих жителей. Жилая застройка, преимущественно в 1-2-х этажном исполнении, должна отражать исторические традиции и особенности проживания населения. Наиболее простые строительные работы, входящие в традиционный спектр умений местного населения будет выполняться самими будущими жильцами. При этом устанавливается, что свой дом, построенный на своей земле – это серьезный фактор улучшения социального самочувствия, укрепления семьи, физического и эмоционального оздоровления человека.

Для решения жилищной проблемы необходимо разработать соответствующую программу, где должны быть предусмотрены организационно-техническая и информационная поддержка, а также создана система финансовой поддержки застройщиков (на районном и областном уровнях) для обеспечения доступности качественным жильём для всех категорий граждан. Обеспечение доступности жильём молодых семей и молодых специалистов необходимо осуществить на льготных условиях с использованием механизмов ипотечного кредитования.

Приоритетными направлениями природоохранной деятельности в рассматриваемый генеральным планом период (до 2030 г.) должны  являться:

- обеспечение комплексного и сбалансированного развития экономики поселения;

- обеспечение экологической защиты;

- оптимизация структуры использования земельных ресурсов.

В социальной политике первоочередными задачами должны являться:

- укрепление здоровья жителей поселения на основе доступности для всех слоев населения медицинской помощи, улучшения качества медицинских услуг;

- развитие массовой физической культуры и спорта;

- создание условий для сохранения жизни, здоровья в процессе трудовой деятельности;

- оптимизация адресности социальной поддержки населения.

Объекты производственного и коммунально-складского назначения Липчанского сельского поселения

Таблица 14

| № п/п | Наименование предприятий | Территория, га |
| --- | --- | --- |
|  |  | с. Липчанка | х. Варваровка | с. Шуриновка | х. Марьевка | Всего по поселению |
|  |  | Сущ. полож. | Расч. срок | Сущ. полож. | Расч. срок | Сущ. полож. | Расч. срок | Сущ. полож. | Расч. срок | Сущ. полож. | Расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 |
| 1. | Предприятия производственного назначения: | 18,5 | 46,2 | - | 37,1 | 13,8 | 28,5 | - | 6,7 | 32,3 | 118,5 |
|  | свиноферма | - | - | - | 10,0 | - | - | - | - | - | 10,0 |
|  | молочно-товарная ферма | 18,5 | 27,4 | - | 27,1 | 13,8 | 25,2 | - | 6,7 | 32,3 | 86,4 |
|  | овцеферма | - | 2,4 | - | - | - | 5,3 | - | - | - | 7,7 |
|  | рыбоводные хозяйства | - | 2,4 | - | - | - | - | - |  |  | 2,4 |
|  | мини-перерабатывающее производство | - | 16,4 | - | - | - | - | - | - | - | 16,4 |
| 2. | Предприятия коммунально-складского назначения | 12,3 | 20,4 | - | 12,1 | - | 19,8 | - | - | - | 52,3 |
|  | пункт по переработке зерна | 12,3 | - | - | - | 16,6 | 19,8 | - | - | 16,6 | 52,3 |
|  | механизированные дворы, гаражи |  | 0,4 | - | 5,7 |  |  | - | - |  |  |
|  | заготовительно-складская база | - | 11,8 | - | 6,4 | - |  | - | - | - |  |
|  | склады | - | 3,4+2,5 (за пред. нас. п.) | - | - | - |  | - | - | - |  |
|  | ремонтные мастерские | - | 2,3 | - | - | - |  | - | - | - |  |
|  | Всего производственных территорий | 18,5 | 66,6 | - | 49,2 | 30,4 | 48,3 | - | 6,7 | 32,3 | 170,8 |

# 3.3.2. Прогноз численности населения

При определении прогнозной численности населения Липчанского сельского поселения на расчетные периоды генерального плана учитывалась реальная динамика демографических процессов в предшествующий период (последнее десятилетие) и возможное её изменение в будущем, а также влияние на эту динамику социально-экономических процессов, которые должны иметь место в прогнозируемом периоде (см. раздел 3.3.1.).

Прогноз численности населения произведен по оптимистическому сценарию развития, исходя из приоритета социально-экономического развития, а также особенностей и тенденций демографической ситуации в сельском поселении.

Прогноз численности населения  Липчанского сельского поселения на проектный период (тыс. чел. – округленно)

Таблица 15

| Численность населения | Исходный год | I очередь (2015 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения сельского поселения – всего, в том числе: | 1,85 | 1,8 | 1,8 |
| с. Липчанка | 0,89 | 0,9 | 0,9 |
| с. Шуриновка | 0,42 | 0,4 | 0,4 |
| х. Варваровка | 0,52 | 0,5 | 0,5 |
| х. Марьевка | 0,015 | * | * |

*сохраняется на современном уровне

Проектом предполагается сдержанное снижение численности населения поселения на расчетный период, однако в целом прогнозируется достаточно стабильная, без резких колебаний численности населения,  демографическая обстановка.

Основную роль в формировании проектной численности населения поселения будет играть потребность в трудовых ресурсах  предполагаемых к размещению в перспективе предприятий, в основном сельскохозяйственного направления.

Стабильность функционирования социально-экономической сферы поселения должны обеспечить следующие мероприятия:

- возрождение животноводства как отрасли сельского хозяйства поселения;

- создание сельскохозяйственных предприятий, производящих первичную обработку сельхозпродуктов, хранение и заготовку продукции, а также её реализацию;

- развитие малого предпринимательства в сфере сельского хозяйства, торговли и общественного питания, транспорта и др.

Прогноз возрастной структуры населения

На основе анализа ретроспективных данных по возрастному составу населения и протекающих в настоящее время демографических процессов, а также прогноза численности населения, приводится предполагаемая возрастная структура населения Липчанского сельского поселения на проектный период.

Прогноз возрастной структуры населения  сельского поселения

на проектный период

Таблица 16

| Возрастной состав населения | Исходный год | I очередь (2015 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | в % | чел. (округл.) | в % (округл) | чел. (округл.) | в % (округ.) |
| Численность постоянного населения – всего | 1850 | 100 | 1800 | 100 | 1800 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного возраста | 285 | 15,7 | 290 | 16,0 | 300 | 16,5 |
| трудоспособного возраста | 999 | 54,0 | 970 | 54,0 | 1000 | 55,5 |
| старше трудоспособного возраста | 566 | 30,3 | 540 | 30,0 | 500 | 28,0 |

Ожидается продолжение процесса старения населения, который активизируется после 2010 г., когда из трудоспособного возраста будут выходить многочисленные поколения, появившиеся на свет в период пика рождаемости 50-х годов ХХ века.

Предлагаемые меры по развитию экономического потенциала поселения, и как следствие этого значительные вложения в социальную сферу, позволяют рассчитывать в рассматриваемый генеральным планом период на улучшение демографической ситуации за счет максимального снижения превышения уровня смертности над рождаемостью и, в итоге их уравнивания между собой.

Принятый настоящим проектом оптимистический вариант развития сельского поселения учитывает стабилизацию численности населения, ориентировочно, на современном уровне.

# 3.3.3. Изменение структуры занятости

Демографические и социально-экономические факторы развития поселения достаточно сильно повлияют на формирование трудовых ресурсов.

Формирование трудовых ресурсов сельского поселения будет определено:

- увеличением численности трудовых ресурсов за счет вовлечения незанятого населения в экономику поселения за счет организации новых  и восстановления  производственных мощностей на закрытых сельскохозяйственных предприятиях;

- вовлечением занятых в домашних хозяйствах (в частности, в личных подсобных хозяйствах) в сельскохозяйственные предприятия, а также в предприятия малого бизнеса (крестьянско-фермерские хозяйства).

Ниже в таблице приводится предположительная трудовая структура населения  поселения на проектный период.

Предположительная трудовая структура населения  сельского поселения на  период расчетного срока генерального плана

Таблица 17

| Показатели | Современное положение (01.01.2008 г.) | Первая очередь строительства (2015 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % (округл.) | чел. | % (округл.) | чел. | % (округл.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Общая численность населения в том числе: | 1850 | 100 | 1800 | 100 | 1800 | 100 |
| Самодеятельное население в том числе: | 631 | 34 | 720 | 40,5 | 900 | 50 |
| Лица в трудоспособном возрасте | 613 | 33 | 700 | 39,5 | 880 | 49 |
| Работающие пенсионеры | 18 | 1 | 20 | 1,0 | 20 | 1 |
| Из общей численности занятых в экономике: | 631 | 34 | 702 | 40 | 900 | 50 |
| в крестьянских (фермерских)и индивидуальных хозяйствах (включая наемных работников) | 20 | 1 | 50 | 3 | 200 | 11 |
| в домашнем хозяйстве (включая личное подсобное хозяйство) | 420 | 23 | 420 | 23 | 350 | 19,5 |
| среднесписочная численность работников всех организаций, расположенных на территории поселения | 191 | 10 | 250 | 14 | 350 | 19,5 |
| Несамодеятельное население: | 1219 | 66 | 1080 | 60 | 900 | 50 |
| Дети до 16 лет | 285 | 15 | 290 | 16 | 300 | 16,5 |
| Неработающие лица трудоспособного возраста | 386 | 21 | 270 | 15 | 100 | 5,5 |
| Неработающие пенсионеры | 548 | 30 | 520 | 29 | 500 | 28 |

Прогнозируемому увеличению доли занятых в экономике (самодеятельное население) с 34% в настоящее время до 50% на расчетный срок генерального плана должно способствовать стимулирование инвестиций, необходимых для укрепления экономического и финансового положения в сельскохозяйственном производстве за счет размещения новых и восстановления существовавших ранее  сельскохозяйственных предприятий.

Настоящим проектом на расчетный срок предусматривается следующее распределение численности занятых по отраслям экономики.

Изменение структуры занятости населения Липчанского сельского поселения

Таблица 18

| № п/п | Показатели | Существующее положение (01.01.2008) | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | в % к итогу | чел. (округл.) | в % к итогу (округл.) |
|  | Численность занятых в отраслях экономики, из них: | 631 | 100 | 900 | 100 |
| 1. | в производственной сфере, в том числе: | 544 | 86,5 | 770** | 85 |
| 1.1. | -сельское хозяйство, в т.ч. личные подсобные хозяйства | 537 420 | 85,4 67,5 | 750 350 | 82 35 |
| 1.2. | - транспорт и связь | 7 | 1,1 | 20** | 3 |
| 2. | в непроизводственной сфере, в том числе.: | 87 | 13,5 | 130 | 15 |
| 2.1. | - образование, культура и искусство, спорт | 54 | 8,6 | 70 | 8 |
| 2.2. | - здравоохранение и предоставление социальных услуг | 10 | 1,6 | 15 | 2 |
| 2.3. | - органы управления* | 7 | 0,8 | 15 | 2 |
| 2.4. | - торговля, общественное питание, бытовое обслуживание | 16 | 2,5 | 30** | 3 |

* с учетом организации интернет-обслуживания, сельскохозяйственной «биржи» и т.д.

**с учетом  сферы  малого бизнеса

# 3.3.4. Прогноз объёмов и структура нового жилищного строительства

Анализ современного состояния жилищного фонда и тенденций его формирования в сельском поселении свидетельствует о необходимости  преобразования существующего жилищного фонда и  выработки стратегии нового жилищного строительства, что позволит выявить территориальные ресурсы, которыми располагает поселение для нового строительства. Это касается и застроенных территорий, требующих проведения реконструктивных работ, а также неосвоенных ещё территорий  в границах населенных пунктов, входящих в состав сельского  поселения.

Наиболее перспективный путь размещения нового жилищного строительства в рассматриваемый настоящим проектом период состоит в следующем:

- вовлечение в процесс градостроительного развития неэффективно используемых  территорий;

- освоение неиспользуемых территорий.

В настоящем проекте определена потребность в жилищном строительстве и территориях, необходимых для поэтапного размещения расчетных объёмов жилой застройки.

Настоящим проектом средняя обеспеченность общей площадью жилых помещений на 1 человека принимается:

- на I очередь строительства (2015 г.) – 25 м2/чел.

- на расчетный срок проекта (2030 г.) – 35-40 м2/чел.

Исходя из прогнозируемой настоящим проектом численности населения сельского поселения – 1,8 тыс.чел. и  вышеуказанной нормы жилищной обеспеченности, общий объем жилищного фонда должен составить:

| на I очередь строительства (2015г.) | 45,5 тыс. кв.м общей площади; |
| --- | --- |
| на расчетный срок (2030г.) | 68,0 тыс. кв.м общей площади. |

Существующий жилищный фонд Липчанского сельского поселения составляет 39 тыс. м2 общей площади (индивидуальный жилищный фонд) в целом характеризуется хорошим техническим состоянием и в значительной части подлежит сохранению на расчетный срок в качестве опорного, за исключением 0,5 тыс.кв.м  жилищного фонда, требующего капитального ремонта.

Объёмы нового жилищного строительства определились в размере 29,0 тыс. кв.м общей площади, в том числе на первую очередь строительства – 6,5 тыс.кв.м общей площади.

Настоящим проектом учитывается сложившийся к настоящему времени преимущественный тип застройки – индивидуальный (1-2 эт.) жилой дом усадебного типа с приусадебными участками 2000 кв. м. Кроме того, учитывается возможность (при благоприятных инвестиционных условиях) формирования в поселении(с. Липчанка, х. Варваровка) кварталов малоэтажной застройки: блокированной, таунхаузы с придомовыми участками 200 кв.м.

Расчет потребных для нового жилищного строительства территорий в целом по сельскому поселению и в разрезе отдельных населенных пунктов приводится в нижеследующей таблице.

Потребные территории для нового жилищного строительства на расчетные периоды генерального плана

Таблица 19

|  | Объем нового жилищного строительства, на расчетный срок – тыс. кв. м. общей площади | в том числе: | Потребные территории – га, всего/ в т.ч. I очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь cстроительства - тыс. кв. м. общей площади |  |
| Всего по сельскому поселению, в том числе: | 29,0 | 6,5 | 58,0/13,5 |
| с. Липчанка | 14,5 | 3,7 | 29,0/7,5 |
| с. Шуриновка | 6,8 | 1,2 | 13,7/2,5 |
| х. Варваровка | 7,6 | 1,6 | 15,3/3,5 |
| х. Марьевка | 0,1 | - | - |

Основные показатели движения жилищного фонда Липчанского сельского поселения за расчетные проектные периоды генерального плана  в сводном виде  и по каждому населенному пункту представлены в нижеследующей таблице.

Динамика жилищного фонда Липчанского сельского поселения

Таблица 20

| Населенный пункт | Существующее положение (на 01.01.2008 г.) | I очередь - 2015 год (округленно) | Расчетный срок-2030 год (округленно) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Население, чел/ Норма жилообеспеченности кв.м./чел | Жилой фонд (инд. застройка), тыс. м2 | Численность населения, тыс. чел. | Средняя норма жилищной обеспеченности, кв.м./чел. | Новое строительство (инд. жил. фонд), тыс. м2 | Общая площадь, тыс. м2 | Территории нового строительства, га | Численность населения, тыс. чел. | Средняя норма жилищной обеспеченности, кв.м./чел. | Новое строительство (инд. ж/ф), тыс. м2/ в т.ч. за период* | Общая площадь, тыс. м2 | Территории нового стр-ва, га/ в т.ч. за период |
| с. Липчанка | 892 / 24,1 | 21,5 | 0,9 | 28 | 3,7 | 25,6 | 7,5 | 0,9 | 40 | 14,5 / 10,8 | 36,0 | 29,0 / 21,3 |
| с. Шуриновка | 423 / 17 | 7,2 | 0,4 | 21 | 1,2 | 8,4 | 2,5 | 0,4 | 35 | 6,8 / 5,6 | 14,0 | 13,7 / 11,2 |
| х. Варваровка | 520 / 19 | 9,9 | 0,5 | 23 | 1,6 | 11,5 | 3,5 | 0,5 | 35 | 7,6 / 6,0 | 17,5 | 15,3 / 12,0 |
| х. Марьевка | 15 / 26,7 | 0,4 | ** | ** | ** | 0,4 | ** | ** | 33 | 0,1 / 0,1 | 0,5 | ** |
| Всего по поселению | 1850 / 21 | 39,0 | 1,8 | 25 | 6,5 | 45,5 | 13,5 | 1,8 | 35-40 | 29,0 / 22,5 | 68,0 | 58,0 / 44,5 |

* 2016-2030 гг.

**Сохраняется  на современном уровне

# 3.3.5. Развитие системы социального и культурно-бытового обслуживания

Уровень и качество жизни населения сельского поселения в значительной мере зависят от развитости социальной инфраструктуры, которая включает в себя учреждения образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, торговли и т.д.

Предложения генерального плана по развитию социальной инфраструктуры разработаны с учетом экономического потенциала и масштаба развития поселения.

При прогнозировании развития социальной инфраструктуры в современных социально-экономических условиях принципиально выделение двух видов объектов:

- Социально-значимые виды обслуживания, где государственное регулирование по-прежнему остается значительным (потребность в них рассчитывается в соответствии с установленными нормативами): сферы образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры и искусства;

- Виды обслуживания, практически полностью перешедшие или переходящие на рыночные отношения. Это торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, коммунальное хозяйство. Их развитие происходит путем саморегулирования. Важнейшим ограничителем их развития является платежеспособный спрос населения.

Ниже приводятся предложения по дальнейшему развитию и совершенствованию социальной сферы по основным направлениям.

Образование

В проекте приводится расчет потребности в наиболее значимых социальных объектах: общеобразовательных школах и детских дошкольных учреждениях, в соответствии с расчетными нормативами и на основе предположительной демографической ситуации в сельском поселении.

Потребность в детских дошкольных учреждениях, настоящим проектом предлагается обеспечить за счет строительства трех детских садов общей емкостью 70 мест. Существующие в настоящее время общеобразовательные школы емкостью 280 мест предлагается реконструировать, ввиду значительного износа зданий (70-80%) и модернизировать, в частности оснастить компьютерной и другой техникой.

Проектом рекомендуется организация групп внешкольного образования детей (музыкальный, художественный кружки, кружок детского творчества) при школах.

В рассматриваемый настоящим проектом расчетный период (до 2030 г.) в сельском поселении должна быть достигнута 100% обеспеченность населения социально гарантированным объемом образования и воспитания в соответствии с нормативными документами.

Здравоохранение

Существующие в настоящее время три фельдшерско-акушерских пункта, имеющие износ зданий 90%, общей емкостью 60 посещений в смену генеральным планом предлагается коренным образом реконструировать, укрепить их материально-техническую базу и организовать при них раздаточные пункты молочной кухни и аптеки.

Физическая культура и спорт

В целях развития физической культуры и спорта в сельском поселении предлагается:

- строительство общедоступных плоскостных спортивных сооружений (стадион/спортивные площадки) в селах Липчанка и Шуриновка, х. Варваровка;

- строительство физкультурно-оздоровительных комплексов со спортзалами и бассейном в селах Липчанка и Шуриновка, х. Варваровка;

- строительство детского сада в с. Липчанка с мини-бассейном.

Учреждения культуры и досуга

Уровень развития сферы культуры имеет первостепенное значение для воспитания и становления человека, формирования его мировоззрения. Несомненно, должное внимание к объектам культурного назначения ведет к повышению социально-культурного потенциала в поселении и способствует его экономическому развитию. Развитая сфера досуга снижает уровень социальной напряженности в поселении, способствует созданию благоприятного психологического климата для развития социально активной личности.

Имеющийся культурный потенциал поселения, с учетом изменившихся социально-экономических условий жизни, требует обновления на перспективу.

В части развития сферы культуры и досуга сельского поселения на расчетный срок проектом предлагаются следующие мероприятия:

- мероприятия по проведению модернизации существующих  клубов;

- организация в школах (в результате реконструкции) медиатек (интернет-классов) в соответствии с федеральной программой;

- обновление книжного фонда библиотеки, развитие процесса информатизации и компьютеризации библиотечной системы.

Торговля и общественное питание

Сферы торговли и общественного питания относятся к ненормируемым видам обслуживания и зависят от спроса на данные виды услуг. Развитие этого комплекса услуг происходит, в основном, в частном секторе в сфере малого предпринимательства.

Вместе с тем, местные органы власти могут создавать определенные условия для эффективного развития малого предпринимательства, что будет способствовать  увеличению занятости населения поселения.

Основными мероприятиями по развитию торговой сети и сети общественного питания на перспективу по проекту являются:

- строительство торгово-бытовых центров, включающих магазины продовольственных и непродовольственных товаров, предприятия бытового обслуживания (ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерская), предприятие общественного питания (кафе, столовая);

- размещение  предприятия общественного питания (кафе, столовой) в составе предлагаемого к строительству гостиничного комплекса при автостанции;

- организация выездной системы обслуживания товарами повседневного пользования населения х. Марьевка передвижными средствами, базирующимися в с. Шуриновка.

Учреждения коммунального и бытового обслуживания

Потребность в услугах коммунально-бытового обслуживания населения поселения предполагается обеспечить за счет строительства:

- комплексов коммунального обслуживания, включающего в себя предприятия по стирке и химчистке белья (самообслуживание), баню;

- гостиничный комплекс и центр автосервисного обслуживания при автостанции.

Ниже приводится укрупненный расчет потребности в учреждениях и предприятиях культурно-бытового обслуживания населения сельского поселения на расчетный срок, который произведен на основе Регионального норматива градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населённых пунктов в Воронежской области», утвержденного приказом управления архитектуры и градостроительства Воронежской области от 17.04.2008 №9-п.

Расчет носит ориентировочный характер и имеет целью, прежде всего, определение потребности в территориях общественной застройки в общей сумме селитебных территорий поселения.

В соответствии с выполненным расчетом потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания (таблица 21) определены объемы нового строительства. Для размещения необходимых объемов общественной застройки, соответствующей произведенным расчетам потребуется дополнительных территорий порядка 12 га.

Территориальная дислокация намечаемых генеральным планом к строительству объектов общественной застройки будет, в основном, соответствовать  намечаемому жилищному строительству, однако их конкретное использование может меняться в зависимости от спроса на различные виды обслуживания.

Перечень объектов культурно-бытового обслуживания, предусмотренных  к размещению в  поселении (с выделением I очереди строительства – 2015 г.) с учетом предложений сельской администрации, приведен в таблице 22.

Расчет потребности учреждений культурно-бытового обслуживания

Таблица 21

| Наименование | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей* | Требуется на 1,8 тысяч человек | Существующие, сохраняемые | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Учреждения образования и дошкольного воспитания |
| Общеобразовательные школы | мест | 110 | 200 | 280 | реконструкция |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 35 | 63 | - | 70 |
| Учреждения здравоохранения |
| Амбулатория (ФАП) | посещений/смену | 18,6 | 34 | 60 | реконструкция |
| Раздаточный пункт молочной кухни | кв.м. общей площади | 10 | 18 |  | 18 кв.м. при ФАПах |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,9 | 1,62 | - | 3,0 |
| Спортивные залы | м² пола | 150 | 270 | 180 | 600 |
| Бассейн | м² зеркала воды | 100 | 180 | - | 200 |
| Учреждения культуры и искусства |
| Клубы и учреждения клубного типа | зрит. место | 150 | 270 | 1050 | - |
| Специализированное внешкольное учреждение | 1 кружковое место | 10-12 | 22 | - | при школах |
| Библиотеки | тыс. экз. | 4,5-7,5 | 13,8 | 18,1 | - |
| Предприятия торговли и общественного питания |
| Магазины | м² торг. площади | 300 | 540 | 60 | 540 |
| Предприятия общественного питания | посад. место | 40 | 72 | - | 80 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 4 | 7,2 | - | 10 |
| Учреждения коммунального и бытового обслуживания |
| Бани | место | 10 | 18 | - | 50 |
| Прачечная самообслуживания | кг белья в смену | 15 | 27 | - | 60 |
| Химчистка самообслуживания | кг белья в смену | 1,2 | 2,2 | - | 5,0 |
| Пожарное депо | а/м | 0,4. | - | 1 | 4 |
| Административно-деловые учреждения |
| Отделение, филиал сбербанка | кв.м. общей площади | 20 | 36 | 20 | 40 |
| Отделение связи | объект | 1на 0,2-2,0 тыс. чел. | 1 | 3 | - |

* Региональный норматив градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон  населенных пунктов Воронежской области» (Приказ от 17.04.2008 г. №9-п).

Перечень учреждений культурно-бытового обслуживания  предусмотренных к размещению в Липчанском сельском поселении

Таблица 22

| № п/п | Вид учреждения, предприятия обслуживания | Ед. изм. | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с. Липчанка | с. Шуриновка | х. Варваровка | Всего по поселению |
|  |  |  | I очередь (2015 г.) | Расч. срок (2030 г.) | I очередь (2015 г.) | Расч. срок (2030 г.) | I очередь (2015 г.) | Расч. срок (2030 г.) | I очередь (2015 г.) | Расч. срок (2030 г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. | Детский сад | мест | 35 | 35 | - | 15 | - | 20 | 35 | 70 |
| 3. | Школа | мест | 90 (сущ.)* | 100 (реконстр.) | 100 (сущ.)* | 60 (реконстр.) | 90 (сущ.) | 70 (реконстр.) | 280* | 230 |
| 5. | Территории плоскостных спортивных сооружений (стадионы и спортивные площадки) | га | - | 1,0 | - | 1,0 | - | 1,0 | - | 3,0 |
| 6. | Физкультурно-оздоровительный комплекс спортивные залы общего пользования бассейн | м2 площ. пола м2 зерк. воды | 100 (сущ.) - | 250 100 | - - | 150 100 | 80 (сущ.) - | 200 - | 180 (сущ.) - | 600 200 |
| 7. | Торгово-бытовые центры: в составе: магазины предприятия общественного питания предприятия бытового обслуживания | объект м2 торг. пл. посад. мест раб. место | - - - | 1 80 25 3 | - - - | 1 50 15 2 | - - - | 1 50 15 2 | - - - | 3 180 55 7 |
| 8. | Магазины | м2 торг. пл. | 26 (сущ.) +30 | 270 | 14 (сущ.)+20 | 120 | 20 (сущ.)+20 | 150 | 60 (сущ.)+70 | 540 |
| 9. | Предприятия общественного питания | посад. мест | 10 | 40 | - | 20 | - | 20 | 10 | 80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Комплекс коммунально-бытового обслуживания в составе: баня прачечная химчистка | объект помыв. мест кг б./см. кг б/см | - - - | 1 20 40,0 5,0 | - - - | 1 15 20** *** | - - - | 1 15 20** *** | - - - | 3 50 60 5,0 |
| 11. | Гостиничный комплекс****: гостиница предприятия бытового обслуживания предприятия общественного питания (кафе) | мест раб. мест пос. мест | - - - | 20 3 10 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 20 3 10 |
| 12. | Автостанция | объект | - | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Кладбища традиционного захоронения | га | 1,73 | 1,9 | 1,05 | 1,05 | 0,69 | 0,69 | 4,24, в т.ч. х. Марьевка-0,77 | 4,24, в т.ч х. Марьевка-0,77 |
| 14. | Пожарное депо | а/машин | - | 4 | - | - | - |  | - |  |
| 14. | Отделение, филиал сбербанка | объект | 1 (сущ.) | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 (сущ.) | 3 |
| 14. | ФАПы | посещ. в смену | 20 (реконстр.) | 20 | 20 | 20 (реконстр.) | 20 | 20 (реконстр.) | 60 | 60 (реконстр.) |

* проектная емкость – 280 мест, фактическая – 125 мест.

** прачечная самообслуживания

*** приемные пункты

**** комплекс при автостанции

***** реконструкция существующих объектов с включением аптеки и раздаточного пункта молочной кухни

# 3.3.6. Проектное использование территории

Площадь территорий Липчанского сельского поселения составляет 18262,3 га (по данным обмера чертежа опорного и проектного плана, что практически соответствует данным реестра административно-территориального устройства Богучарского района – 17964,85 га), в том числе площадь населенных пунктов: с. Липчанка – 891,8 га, с. Шуриновка – 269,3 га, х. Варваровка – 443,0 га, х. Марьевка – 51,2 га. Настоящим проектом развитие сельского поселения осуществляется в пределах существующих границ.

Проектное использование территории учитывает оптимизацию и изменение сложившегося функционального использования территорий поселения, что связано c:

- развитием территорий жилой застройки: освоение неиспользуемых территорий в местах сложившей жилой застройки и вовлечение в сферу жилищного строительства новых территорий, с целью создания полноценных жилых районов с современным инженерным оборудованием, благоустройством, социальной инфраструктурой;

- формированием в каждом населенном пункте ядра общественной застройки для размещения учреждений обслуживания (торгово-бытовой комплекс, комплекс коммунально-бытового обслуживания);

- размещением  ряда современных объектов транспортной инфраструктуры: открытых автостоянок, СТО, АЗС;

- необходимостью увеличения территорий природно-рекреационного назначения и формированием в пределах населенных пунктов «зеленого каркаса» территории поселения, благоприятствующего созданию комфортного микроклимата и разнообразию архитектурно-планировочной структуры населенного пункта.

В использовании земель сельского поселения к  концу расчетного срока произойдут следующие изменения:

- Увеличиваются территории:

- жилой застройки с 300 га до 360 га за счёт освоения   под жилищное строительство свободных, неблагоустроенных в настоящее время, территорий;

- объектов социального и культурно-бытового обслуживания более чем в 2 раза с 9 га до 15 га; основной прирост территорий должен произойти за счет строительства спортивных комплексов и сооружений, объектов коммунально-бытового обслуживания, торговых комплексов;

- рекреационного использования, за счет организации мест отдыха, спортивных площадок и зеленых насаждений общего пользования о 132 га;

- улично-дорожной сети почти в 2 раза с 40,8 до 63,5 га – в черте населенных пунктов и с 13,3 до 32,6 га – за их пределами, что будет сопровождаться строительством новых улиц и реконструкцией существующих, а также строительством объектом транспортной инфраструктуры.

- настоящим проектом предусмотрены резервные территории различного назначения:

- для жилищной и общественно-деловой застройки – 91 га;

- для развития производства (24 га).

Проектный баланс функционального использования территории Липчанского сельского поселения составлен по состоянию на 01.01.2008 г. Проектный баланс дает представление о существующем положении и изменении использования земель сельского поселения в результате градостроительных предложений настоящего генерального плана.

В таблицах 23и 24 представлен баланс территории поселения и населенных пунктов, входящих в состав Липчанского сельского поселении.я

Баланс территорий Липчанского сельского поселения

Таблица 23

| Показатели | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | га | в % к итогу | в % к селитебной территории | га | в % к итогу | в % к селитебной территории |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Общая площадь сельского поселения, в том числе: | 18262,3 | 100 |  | 18262,3 | 100 |  |
| Селитебные территории (в пределах границ населенных пунктов), из них: | 1655,3 | 9,0 | 100 | 1655,3 | 9,0 | 100 |
| Жилая застройка - всего | 307,5 | 1,7 | 18,6 | 366,5 | 2,0 | 22,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - индивидуальная жилая застройка (с приусадебными участками) - малоэтажная застройка | 281,3 21,8 | 1,5 0,1 | 17,0 1,3 | 330,8 30,8 | 1,8 0,1 | 20,0 1,8 |
| - объекты образования (школы, детсады) | 4,4 | менее 0,1 | 0,3 | 4,9 | менее 0,1 | 0,3 |
| Общественно-деловая застройка | 4,7 | -«- | 0,3 | 10,4 | -«- | 0,6 |
| Территории коммунально-складских и заготовительных организаций | 38,6 | 0,2 | 2,3 | 52,4 | 0,3 | 3,2 |
| -действующие | 7,1 | менее 0,1 | 0,4 | 52,4 | 0,3 | 3,2 |
| - недействующие | 31,5 | 0,2 | 1,9 | - |  |  |
| Территории сельскохозяйственных предприятий | 123,2 | 0,7 | 7,4 | 118,5 | 0,6 | 7,2 |
| -действующие | 32,3 | 0,2 | 1,9 | 118,5 | 0,6 | 7,2 |
| -недействующие | 90,9 | 0,5 | 5,4 | - |  |  |
| Территории сельскохозяйственного использования, в том числе: | 916,1 | 5,0 | 55,4 | 634,0 | 3,5 | 38,3 |
| - пашни, выпасы | 357,8 | 2,0 | 21,6 | 212,4 | 1,3 | 12,8 |
| - луга | 216,0 | 1,2 | 13,1 | 260,2 | 1,4 | 15,7 |
| - фруктовые сады | 7,8 | менее 0,1 | 0,5 | 20,7 | 0,1 | 1,3 |
| - ограниченного пользования (перелоги, залежи) | 334,5 | 1,8 | 20,2 | 140,7 | 0,7 | 8,5 |
| Зеленые насаждения общего пользования | 13,7 | менее 0,1 | 0,8 | 131,8 | 0,7 | 8,0 |
| Леса населенных пунктов | 89,4 | 0,5 | 5,4 | 132,1 | 0,7 | 8,0 |
| Водные пространства | 26,0 | 0,1 | 1,6 | 26,5 | 0,1 | 1,6 |
| Улично-дорожная сеть (с объектами транспортной инфраструктуры) | 40,8 | 0,2 | 2,5 | 63,5 | 0,3 | 3,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Кладбища | 4,3 | менее 0,1 | 0,2 | 4,5 | менее 0,1 | 0,2 |
| Неблагоустроенные территории (заболоченные, нарушенные, кустарники, свалки и др.) | 91,0 | 0,4 | 5,5 | - |  |  |
| Резервные территории, в том числе: | - |  |  | 115,1 | 0,6 | 7,0 |
| Жилая и общественно-деловая застройка | - |  |  | 91,1 | 0,5 | 5,5 |
| Производственные и коммунально-складские территории | - |  |  | 24,0 | 0,1 | 1,5 |
| Внеселитебные территории | 16607,0 | 91,0 |  | 16607,0 | 91,0 |  |
| Территории сельскохозяйственного использования: | 16173,6 | 88,9 |  | 16202,4 | 88,6 |  |
| - пашни | 12392,8 | 67,8 |  | 12392,8 | 67,8 |  |
| - луга, выпасы | 462,7 | 2,5 |  | 550,8 | 3,0 |  |
| - фруктовые сады | 13,8 | менее 0,1 |  | 13,8 | менее 0,1 |  |
| - ограниченного пользования (перелоги, залежи) | 2802,0 | 15,3 |  | 2595,0 | 14,2 |  |
| - лесопосадки | 502,3 | 2,8 |  | 650,0 | 3,6 |  |
| Лесной фонд | 84,9 | 0,4 |  | 84,9 | 1,1 |  |
| Водные пространства | 77,0 | 0,4 |  | 80,4 | 0,4 |  |
| Улично-дорожная сеть (с объектами транспортной инфраструктуры) | 13,3 | менее 0,1 |  | 32,6 | 0,2 |  |
| Прочие территории, в том числе | 258,2 | 1,4 |  | 206,7 | 1,2 |  |
| -территории выхода коренных пород на поверхность | 119,0 | 0,6 |  | 119,0 | 0,6 |  |
| - овражно-балочные территории | 136,0 | 0,8 |  | 85,7 | 0,5 |  |
| - свалки, скотомогильники, др. | 3,2 | менее 0,1 |  | 2,0 | менее 0,1 |  |

Баланс территорий населенных пунктов Липчанского сельского поселения

Таблица 24

| Показатели | с. Липчанка | с. Шуриновка | х. Варваровка | х. Марьевка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение | Расчетный срок | Существующее положение | Расчетный срок | Существующее положение | Расчетный срок | Существующее положение | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Общая площадь населенного пункта, в том числе | 891,8 | 891,8 | 269,3 | 269,3 | 443,0 | 443,0 | 51,2 | 51,2 |
| Жилая застройка - всего | 171,3 | 200,5 | 62,6 | 76,4 | 62,0 | 77,6 | 11,5 | 12,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - индивидуальная жилая застройка (с приусадебными участками) - малоэтажная застройка | 163,5 5,8 | 186,5 11,8 | 62,0 - | 75,7 - | 44,3 16,0 | 56,6 19,0 | 11,5 - | 12,0 - |
| - объекты образования (школы, детсады) | 2,0 | 2,2 | 0,6 | 0,7 | 1,7 | 2,0 | 0,1 | - |
| Общественно-деловая застройка | 3,1 | 7,0 | 0,7 | 1,4 | 0,9 | 1,9 | - | 0,1 |
| Территории коммунально-складских и заготовительных предприятий: | 12,3 | 20,4 | 16,7 | 19,9 | 9,6 | 12,1 | - | - |
| -действующие | - | 20,4 | 7,1 | 19,9 | - | 12,1 | - | - |
| -недействующие | 12,3 | - | 9,6 | - | 9,6 | - | - | - |
| Территории сельскохозяйственных предприятий | 40,4 | 46,2 | 20,4 | 28,5 | 55,7 | 37,1 | 6,7 | 6,7 |
| -действующие | 18,5 | 46,2 | 13,8 | 28,5 | - | 37,1 | - | 6,7 |
| -недействующие | 21,9 | - | 6,6 | - | 55,7 | - | 6,7 | - |
| Территории сельскохозяйственного использования, в том числе: | 492,5 | 316,1 | 134,0 | 83,2 | 266,0 | 211,0 | 23,6 | 23,7 |
| - пашни, выпасы | 153,0 | 64,8 | 69,1 | 38,6 | 135,7 | 109,0 | - | - |
| - луга | 155,0 | 167,0 | 1,4 | 12,0 | 59,6 | 78,0 | - | 3,2 |
| - фруктовые сады | 2,7 | 6,3 | 5,1 | 10,2 | - | - | - | 4,2 |
| - ограниченного пользования (перелоги, залежи ) | 181,8 | 78,0 | 58,4 | 22,4 | 70,7 | 24,0 | 23,6 | 16,3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зеленые насаждения общего пользования (со спортивными плоскостными сооружениями) | 13,7 | 73,5 | - | 29,7 | - | 28,6 | - | - |
| Леса населенного пункта | 62,8 | 95,0 | 5,3 | 5,5 | 21,3 | 31,6 | - | - |
| Водные пространства | 19,7 | 19,7 | 4,1 | 4,1 | 2,2 | 2,2 | - | 0,5 |
| Улично-дорожная сеть (с объектами транспортной инфраструктуры) | 22,0 | 34,7 | 7,4 | 11,0 | 8,4 | 12,6 | 3,0 | 5,2 |
| Кладбища | 1,7 | 1,9 | 1,1 | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| Неблагоустроенные территории (заболоченные, нарушенные, кустарники, свалки и др.) | 52,3 | - | 17,0 | - | 16,2 | - | 5,5 | - |
| Резервные территории, в том числе: | - | 76,8 | - | 8,5 | - | 27,6 | - | 2,2 |
| -жилая и общественно-деловая застройка | - | 76,8 | - | 8,5 | - | 3,6 | - | 2,2 |
| -производственные и коммунально-складские территории | - | - | - |  | - | 24,0 | - | - |

# 3.4. Развитие транспортной инфраструктуры

Развитие транспортной инфраструктуры Липчанского сельского поселения предлагается в соответствии со «Схемой территориального планирования  Воронежской области».

В «Схеме территориального планирования Воронежской области» разработана схема единой транспортной сети области устойчивого функционирования, которая обеспечивает реализацию областной целевой программы «Развития пассажирского автомобильного транспорта общего пользования Воронежской области на 2008-2015 годы».

# 3.4.1. Внешний транспорт

В соответствии со «Схемой территориального планирования Воронежской области» проектом предусматривается строительство скоростной магистрали параллельно М4 «Дон» по новому направлению Санкт-Петербург – Псков – Смоленск – Брянск – Орел – Воронеж – Ростов-на-Дону до Павловской и организация сети дорог регионального значения:

- строительство дороги в направлении Шуриновка – Ивановка;

- строительство дороги в направлении Марьевка – Титаревка;

- строительство дороги в направлении Шуриновка – Отдел №3 совхоза Богучарский.

Проектом предлагается строительство дорог местного значения: Липчанка – Марьевка и подъезд к х. Варваровка от дороги Липчанка – Марьевка.

В нижеследующей таблице приведен перечень и технические характеристики проектируемых автомобильных дорог, проходящих по территории Липчанского сельского поселения:

Таблица 25

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяженность дорог в границах поселения, км | Площадь дорог в границах поселения, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Федерального значения: |
| 1 | Москва-Новороссийск М4 | 3,5 | 7 |
| Регионального значения: |
| 1 | М4 Москва - Новороссийск «Дон» – Радченское – Марьевка | 5,5 | 6,3 |
| 2 | а/д в направлении Шуриновка – Отдел №3 совхоза Богучарский | 4,2 | 6,3 |
| 3 | а/д в направлении Шуриновка – Ивановка | 1,4 | 2,2 |
| 4 | а/д в направлении Марьевка – Титаревка | 1,4 | 2,2 |
| Местного значения: |
| 1 | Липчанка – Марьевка | 6 | 7,9 |
| 2 | подъезд к х. Варваровка от Липчанка – Марьевка | 0,5 | 0,7 |
| Всего | 22,5 | 32,6 |

Проектом предлагается  строительство автостанции в с. Липчанка по ул. Садовая.

В соответствии с областной целевой программой «Развития пассажирского автомобильного транспорта общего пользования Воронежской области на 2008-2015 годы» предлагается автобусные маршруты, связывающие между собой все населенные пункты поселения.

Проектом предлагается строительство станция технического обслуживания и автозаправочной станции в комплексе с транспортным центром сервисного обслуживания при автостанции.

# 3.4.2. Улично-дорожная сеть и транспорт

В основе проектной уличной сети населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения,  лежит строительство новых и развитие существующей структуры улиц.

Существующие главные улицы сохраняют свое значение на расчетный срок. Их трассы корректируются в соответствии с архитектурно-планировочным решением, предусмотрено их благоустройство – асфальтирование проезжих частей, строительство тротуаров и озеленение.

с. Липчанка

Проектом предлагается:

- продление ул. Садовая с выходом на дорогу регионального значения М4 Москва-Новороссийск «Дон» – Радченское – Марьевка протяженностью 1,1 км;

- перевести 1,9 км основных жилых улиц в разряд главных улиц – продолжение ул. Кирова на дорогу местного значения Липчанка – Марьевка;

- строительство 4,9 км основных жилых улиц.

В результате реализации проектных мероприятий общая протяженность уличной сети с. Липчанка возрастет на 6 км и составит к расчетному сроку 24,6 км.

с. Шуриновка

- перевести 2,8 км основных жилых улиц в разряд главных улиц – ул. 50 лет Победы и продолжение существующей главной улицы на проектируемую дорогу регионального значения в направлении Шуриновка – Ивановка;

- строительство 1,6 км основных жилых улиц.

В результате реализации проектных мероприятий общая протяженность уличной сети с. Шуриновка возрастет на 1,6 км и составит к расчетному сроку 8,5 км.

х. Варваровка

- строительство главной улицы от ул. Чапаева с выходом на дорогу местного значения Липчанка – Марьевка протяженностью 0,7 км со строительством моста через р. Левая Богучарка;

- строительство 1 км основных жилых улиц.

В результате реализации проектных мероприятий общая протяженность уличной сети х. Варваровка возрастет на 1,7 км и составит к расчетному сроку 8,7 км.

х. Марьевка

- строительство главной улицы, выходящей на проектируемую дорогу регионального значения в направлении Марьевка – Титаревка, протяженностью 0,8 км;

- строительство 0,4 км основных жилых улиц.

В результате реализации проектных мероприятий общая протяженность уличной сети х. Марьевка возрастет на 1,2 км и составит к расчетному сроку 4,2 км.

Рабочие параметры проектируемых улиц предлагаются в соответствии со СНиП 2.07.01-89٭:

- для главных улиц: ширина улиц в красных линиях составляет 15-20 м, ширина проезжей части – 7-10,5 м;

- для основных жилых улиц: ширина улиц в красных линиях составляет 10-15 м, ширина проезжей части – 6 м.

В представленной ниже таблице приведен проектный баланс уличной сети на расчетный срок:

Таблица 26

| № п\п | Название населенного пункта | Протяженность улиц, км | Площадь улиц, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | главных улиц | основных жилых улиц | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с. Липчанка | 7,8 | 16,8 | 24,6 | 34,7 |
| 2 | с. Шуриновка | 0,9 | 7,6 | 8,5 | 11 |
| 3 | х. Варваровка | 3,3 | 5,4 | 8,7 | 12,6 |
| 4 | х. Марьевка | 0,8 | 3,4 | 4,2 | 7,4 |
| Всего | 12,8 | 33,2 | 46 | 65,7 |

В результате реализации проектных мероприятий общая протяженность уличной сети Липчанского сельского поселения возрастет на 10,5 км и составит к расчетному сроку 46км.

Общая площадь улиц населенных пунктов поселения составит 65,7 га, проезжих частей –  33,6га.

Расчетный уровень автомобилизации населения принят исходя из реальных темпов роста автомобилизации. Ориентировочно, к 2015 году он может достигнуть 230 машин на тыс. жителей, а к расчетному сроку возрасти до 350 маш/тыс. жит. Динамика роста количества индивидуального транспорта населения по периодам расчета приведена в таблице:

Таблица 27

| Показатели | Единица измерения | Существующее положение | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население Липчанского сельского поселения | тыс. жит | 1,85 | 1,8 | 1,8 |
| Уровень автомобилизации | маш/тыс. жит | 114 | 230 | 350 |
| Количество машин в Липчанском сельском поселении | единиц | 210 | 410 | 630 |

Хранение легковых автомобилей жители поселения будут осуществлять на своих приусадебных участках.

Открытые стоянки предлагаются во всех общественно-деловых центрах населенных пунктов поселения.

Размещение объектов транспортной инфраструктуры и ее развитие показано на чертеже «Схема транспортной инфраструктуры».

# 3.5. Инженерная инфраструктура

# 3.5.1. Электроснабжение

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора рассчитаны в соответствии с инструкцией по проектированию электрических сетей РД 34.20.185-94 (г. Москва, 1999 г.).

Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки приняты исходя из нормы обеспеченности общей площадью на  1 человека – 25 м2 на 2015 г., 35 м2 на 2030 г. без учета применения в новом жилищном фонде стационарных электроплит для пищеприготовления и составляют:

2015 г. – 950 кВт. часов на 1 человека в год.

2030 г. – 950 кВт. часов на 1 человека в год.

Нормы учитывают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания (гаражи и открытые автостоянки), систем отопления, горячего водоснабжения, водопровода, канализации, внутридомовое и уличное освещение.

В жилищном фонде предусматривается  обеспечение нагрузки освещения квартир (домов), приборов малой мощности.

Нормы (РД 34.20.185-94) не учитывают осветительную и силовую нагрузку встроенных (пристроенных) помещений общественного назначения, нагрузки электроотопления, электроводонагревателей.

Средняя удельная расчетная коммунально-бытовая нагрузка:

2015 г. – 0,39 кВт/чел.

2030 г. – 0,39 кВт/чел.

Электрические нагрузки потребителей Липчанского сельского поселения

Таблица 28

| № п/п | Населенный пункт | Ед. изм. | Существующее положение | I очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Удельная норма | Суммарная нагрузка МВт | Удельная норма | Суммарная нагрузка МВт | Удельная норма | Суммарная нагрузка МВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | с. Липчанка | кВт/чел | 0,3 | 0,26 | 0,39 | 0,35 | 0,39 | 0,35 |
| 1.1 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | кВт/чел | 0,3 | 0,45 | 0,39 | 0,58 | 0,39 | 0,85 |
| 1.2 | Производственные предприятия | МВт/га | 0,25 | 4,62 | 0,25 | 6,22 | 0,25 | 11,55 |
|  | Итого |  | - | 5,34 | - | 7,16 | - | 12,75 |
| 2 | х. Варваровка | кВт/чел | 0,3 | 0,15 | 0,39 | 0,19 | 0,39 | 0,19 |
| 2.1 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | кВт/чел | 0,3 | 0,42 | 0,39 | 0,54 | 0,39 | 0,58 |
| 2.2 | Производственные предприятия | МВт/га | 0,25 | - | 0,25 | 3,57 | 0,25 | 9,27 |
|  | Итого |  | - | 0,57 | - | 4,31 | - | 10,05 |
| 3 | с. Шуриновка | кВт/чел | 0,3 | 0,12 | 0,39 | 0,15 | 0,39 | 0,15 |
| 3.1 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | кВт/чел | 0,3 | 0,45 | 0,39 | 0,58 | 0,39 | 0,50 |
| 3.2 | Производственные предприятия | МВт/га | 0,25 | 3,45 | 0,25 | 3,45 | 0,25 | 7,12 |
|  | Итого |  | - | 4,02 | - | 4,19 | - | 7,78 |
| 4 | х. Марьевка | кВт/чел | 0,3 | 0,0045 | 0,39 | 0,0058 | 0,39 | 0,0058 |
| 4.1 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | кВт/чел | 0,3 | - | 0,39 | - | 0,39 | - |
| 4.2 | Производственные предприятия | МВт/га | 0,25 | - | 0,25 | - | 0,25 | 1,37 |
|  | Итого |  | - | 0,0045 | - | 0,0058 | - | 1,38 |
|  | Итого по поселению |  |  | 9,94 |  | 15,67 |  | 31,98 |

Годовой расход электроэнергии потребителей Липчанского сельского поселения

Таблица 29

| № п/п | Населенный пункт | Потребление, млн. кВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с. Липчанка | 0,71 | 0,86 | 0,86 |
| 1.1 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 1,97 | 2,56 | 3,76 |
| 1.2 | Производственные предприятия | 20,26 | 27,27 | 50,59 |
|  | Итого | 22,94 | 30,68 | 55,20 |
| 2 | х. Варваровка | 0,42 | 0,48 | 0,48 |
| 2.1 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 1,84 | 2,39 | 2,56 |
| 2.2 | Производственные предприятия | - | 15,66 | 40,62 |
|  | Итого | 2,26 | 18,52 | 43,66 |
| 3 | с. Шуриновка | 0,34 | 0,38 | 0,38 |
| 3.1 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 1,97 | 2,56 | 2,22 |
| 3.2 | Производственные предприятия | 15,11 | 15,11 | 31,21 |
|  | Итого | 17,42 | 18,05 | 33,81 |
| 4 | х. Марьевка | 0,01 | 0,014 | 0,014 |
| 4.1 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | - | - | - |
| 4.2 | Производственные предприятия | - | - | 0,0014 |
|  | Итого | 0,01 | 0,014 | 0,015 |
|  | Итого по поселению | 42,62 | 67,28 | 132,68 |

Основным источником электроснабжения коммунально-бытовых и производственных потребителей Липчанского сельского поселения сохранится  подстанция 35/10 кВ, расположенная в с. Шуриновка.

ПС 35/10 кВ в с. Шуриновка получают электрическую энергию от ПС 110/35/10 кВ в г. Богучар, по воздушным линиям электропередач на напряжении 35 кВ. Подстанция входит в общую энергосистему «Воронежэнерго».

В целом существующая система электроснабжения находится в удовлетворительном состоянии, на питающей подстанции имеется резерв.

Подстанция 35/10 кВ находится в плохом состоянии и требует замену ветхого и вышедшего из строя оборудования.

Развитие источников и электросетей по отдельным селеньям распределяется следующим образом:

с. Липчанка

Для электроснабжения  проектируемой индивидуальной и малоэтажной застройки необходимо предусмотреть строительство одной трансформаторной подстанции на I очередь в центральной части села и двух ТП на расчетный срок на севере и юге села.

Для электроснабжения производственных потребителей проектом предлагается строительство шести трансформаторных подстанций:

- на I очередь – одной трансформаторных подстанций;

- на расчетный срок – пяти трансформаторных подстанций.

Проектируемые трансформаторные подстанции необходимо запитать от ПС 35/10 кВ, расположенной в с. Шуриновка через кабельные и воздушные линии на напряжение 10 кВ.

Ориентировочная протяженность новых кабельных линий 10 кВ составит:

- I очередь – 8 км;

- расчетный срок – 11 км.

х. Варваровка

Электроснабжение производственных потребителей необходимо обеспечить от проектируемой одной трансформаторной подстанции на I очередь и трех на расчетный срок.

Для электроснабжения  проектируемой индивидуальной застройки необходимо предусмотреть строительство одной трансформаторной подстанций на I очередь и одной на расчетный срок.

Проектируемые трансформаторные подстанции необходимо запитать от ПС 35/10 кВ, расположенной в с. Шуриновка, через кабельные и воздушные линии на напряжение 10 кВ.

Ориентировочная протяженность новых кабельных линий 10 кВ составит:

- I очередь – 5 км;

- расчетный срок – 5,7 км.

с. Шуриновка

Необходимо выполнить реконструкцию ПС 35/10 кВ с увеличением мощности трансформаторов, путем замены старого, вышедшего из строя  оборудования.

Электроснабжение производственных потребителей, необходимо обеспечить от проектируемых на расчетный срок трёх ТП.

Для электроснабжения  проектируемой индивидуальной застройки, находящейся в западной части села, необходимо предусмотреть строительство одной трансформаторной подстанции на I очередь.

Проектируемые трансформаторные подстанции необходимо запитать от ПС 35/10 кВ с. Шуриновка через кабельные и воздушные линии на напряжение 10 кВ.

Ориентировочная протяженность новых кабельных линий 10 кВ составит:

- I очередь – 2,5 км;

- расчетный срок – 3,0 км.

х. Марьевка

Для электроснабжения  производственных потребителей необходимо предусмотреть строительство одной трансформаторной подстанции на расчетный срок в северной части хутора.

Проектируемые трансформаторные подстанции необходимо запитать от ПС 35/10 кВ, расположенной в с. Шуриновка, через кабельные и воздушные линии на напряжение 10 кВ.

Ориентировочная протяженность новых кабельных линий 10 кВ составит:

- I очередь – 1 км.

Трансформаторные подстанции и подводящие сети электроснабжения     10/0,4 кВ, обеспечивающие электроснабжение существующих производственных и коммунально-бытовых потребителей, необходимо реконструировать, установив новое, более мощное оборудование.

Мощность трансформаторов на подстанциях будет определена на следующих стадиях проектирования.

Проектируемую общественно-деловую застройку необходимо обеспечить электрической энергией от существующих реконструируемых ТП и проектируемых, через кабели низкого напряжения 0,4 кВ.

В районах новой  общественно-деловой и производственной застройки предполагается строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ закрытого типа, распределительных сетей 10 и 0,4 кВ в кабельном или в воздушном исполнении.

Освещение улиц выполняется светильниками типа РКУ с ртутными лампами типа ДРЛ-250,400 на ж/б опорах, освещение  тротуаров – светильниками типа РТУ с ртутными лампами ДРЛ-125 на металлических стойках.

Проектом планируется полная газификация Липчанского сельского поселения.

Для пищеприготовления предусматривается использование плит на природном  газе, что значительно сократит расход электроэнергии.

Для электроснабжения объектов  первой категории надежности  необходимо предусмотреть дизельные генераторные подстанции с 3-х дневным запасом топлива.

Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.

Также необходимо предусмотреть на понизительной станции 35/10 кВ устройство подключения к передвижным дизельным электростанциям и автономным источникам электроэнергии.

Организация диспетчеризации системы электроснабжения.

Основные функции диспетчеризации электроснабжения:

  - постоянный контроль энергопотребления, с учетом и регистрацией потребления как по поселку в целом, так и по конкретным потребителям;

  - непрерывный контроль значений различных параметров электрической сети, в числе которых, ток, напряжение и др.;

  - контроль положения коммутационных аппаратов, узлов подсистемы электроснабжения;

  - дистанционное управление узлами и коммутационными аппаратами подсистемы с компьютера диспетчера;

  - обнаружение аварийных и предаварийных ситуаций в питающей и распределительной сетях по выходу значений контролируемых параметров за допустимые пределы (провалы и выбросы напряжения, отключения, высоковольтные пики, шумы, импульсные помехи и отклонения от частоты).

Для поддержания энергосберегающей политики РФ, настоящим проектом предлагается использовать альтернативные источники энергии.  Одним из наиболее перспективных и легко возобновляемых в сельских условиях ресурсов является – Биогаз.

Простейшим способом применения биогаза является превращение его в механическую и электрическую энергии. Использования биогаза  приведет к созданию собственной энергетической базы, обеспечивающей эксплуатационные нужды крестьянского хозяйства или производства.

Биогаз достаточно богат  энергией (3-5 кВт. час/м³). При его сжигании в газовых двигателях-когенераторах образуется 3-х фазное электричество 380 В без перепадов и сбоев.

Производство электричества зависит от количества полученного биогаза. От одного животного (крупного рогатого скота)  можно получить около 400-500 м3 биогаза. При применении энергетических растений можно получить от 6000 и до 12000 (кукурузный силос/кормовая свекла) м3 биогаза с одного гектара.

# 3.5.2. Теплоснабжение

В соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 2 октября 2009 г. № 840 (Областная целевая программа «Газификация Воронежской области на 2010 – 2015 годы»), в число основных задач по обеспечению жизнедеятельности населения Воронежской области входит обеспечение надежным и эффективным энергоснабжением, что является основой развития экономики области и неотъемлемым фактором обеспечения комфортных условий проживания и работы населения.

Воронежская область лишена собственных промышленных запасов энергоносителей. Для нужд теплоснабжения в регион ежегодно завозится около 1,0 млн. тонн угля (по данным за 2008 год), из общего объема которого расходуется:

- для нужд жилищно-коммунального хозяйства – 150 тыс. тонн;

- для нужд населения – около 500 тыс. тонн;

- для нужд промышленности и иных потребителей – около 350 тыс. тонн.

Система теплоснабжения Липчанского сельского поселения останется локальной.

Теплоснабжение существующих и  новых объектов: малоэтажной, общественно-деловой, школ, ДДУ и производственной застройки  планируется осуществлять от индивидуальных котельных  малой и средней мощности с комбинированными котлами. Основным топливом будет – природный газ, резервным – уголь или мазут.

Проектом предлагается заменить  печное отопление и  установить комбинированные котлы, работающие  на природном газе или на угле и мазуте. Горячее водоснабжение планируется осуществлять через газовые водонагреватели.

Использование локальных источников для теплоснабжения потребителей позволит внести значительную экономию в обслуживании и модернизировать техническую базу, снизить потери тепла

Максимальная часовая тепловая нагрузка потребителей жилищно-коммунального сектора рассчитана в соответствии со СНиП 41-02-2003 для расчетной температуры наружного воздуха на отопление – 26ºС (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»). Укрупненные удельные показатели максимального теплового потока на отопление усадебной застройки приняты:

для существующей застройки – 138 Вт/м2;

для новой застройки - I очередь – 67 Вт/м2;

- расчетный срок – 67 Вт/м2.

Тепловые нагрузки потребителей Липчанского сельского поселения

Таблица 30

| № п/п | Населенный пункт | Суммарная нагрузка Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | I очередь | Расчётный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с. Липчанка | 1,44 | 1,72 | 2,41 |
| 1.1 | Расход тепла на ГВС 486 Вт/чел | 0,37 | 0,38 | 0,38 |
| 1.2 | Расход тепла на собственные нужды 10% | 0,18 | 0,21 | 0,28 |
| 1.3 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 0,12 | 0,120 | 0,176 |
| 1.4 | Производственные предприятия | 5,55 | 7,47 | 13,86 |
|  | Итого | 7,66 | 9,89 | 17,11 |
| 2 | х. Варваровка | 0,66 | 0,77 | 1,17 |
| 2.1 | Расход тепла на ГВС 486 Вт/чел | 0,22 | 0,21 | 0,21 |
| 2.2 | Расход тепла на собственные нужды 10% | 0,09 | 0,10 | 0,14 |
| 2.3 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 0,11 | 0,11 | 0,12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.4 | Производственные предприятия | - | 4,29 | 11,13 |
|  | Итого | 1,08 | 5,48 | 12,77 |
| 3 | с. Шуриновка | 0,48 | 0,56 | 0,94 |
| 3.1 | Расход тепла на ГВС 486 Вт/чел | 0,18 | 0,17 | 0,17 |
| 3.2 | Расход тепла на собственные нужды 10% | 0,07 | 0,07 | 0,11 |
| 3.3 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 0,12 | 0,12 | 0,13 |
| 3.4 | Производственные предприятия | 4,14 | 4,14 | 8,55 |
|  | Итого | 4,99 | 5,06 | 9,89 |
| 4 | х. Марьевка | 0,026 | 0,026 | 0,033 |
| 4.1 | Расход тепла на ГВС 486 Вт/чел | 0,006 | 0,010 | 0,010 |
| 4.2 | Расход тепла на собственные нужды 10% | 0,003 | 0,004 | 0,004 |
| 4.3 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | - | - | - |
| 4.4 | Производственные предприятия | - | - | 1,65 |
|  | Итого | 0,04 | 0,04 | 1,70 |
|  | Итого по поселению | 13,77 | 20,47 | 41,47 |

Годовой отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал в год

Таблица 31

| № п/п | Населенный пункт | Годовой отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал в год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | I очередь | Расчётный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с. Липчанка | 6,78 | 8,07 | 11,35 |
| 1.1 | Расход тепла на ГВС 486 Вт/чел | 2,95 | 2,98 | 3,01 |
| 1.2 | Расход тепла на собственные нужды 10% | 0,85 | 0,98 | 1,31 |
| 1.3 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 0,56 | 0,56 | 0,83 |
| 1.4 | Производственные предприятия | 26,11 | 35,14 | 65,20 |
|  | Итого | 37,25 | 47,73 | 81,69 |
| 2 | х. Варваровка | 3,12 | 3,62 | 5,52 |
| 2.1 | Расход тепла на ГВС 486 Вт/чел | 1,72 | 1,66 | 1,66 |
| 2.2 | Расход тепла на собственные нужды 10% | 0,41 | 0,46 | 0,65 |
| 2.3 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 0,53 | 0,53 | 0,56 |
| 2.4 | Производственные предприятия | - | 20,18 | 52,36 |
|  | Итого | 5,78 | 26,45 | 60,75 |
| 3 | с. Шуриновка | 2,27 | 2,65 | 4,41 |
| 3.1 | Расход тепла на ГВС 486 Вт/чел | 1,40 | 1,32 | 1,32 |
| 3.2 | Расход тепла на собственные нужды 10% | 0,31 | 0,34 | 0,52 |
| 3.3 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 0,56 | 0,56 | 0,60 |
| 3.4 | Производственные предприятия | 19,47 | 19,47 | 40,22 |
|  | Итого | 24,02 | 24,35 | 47,08 |
| 4 | х. Марьевка | 0,12 | 0,12 | 0,16 |
| 4.1 | Расход тепла на ГВС 486 Вт/чел | 0,05 | 0,08 | 0,08 |
| 4.2 | Расход тепла на собственные нужды 10% | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4.3 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | - | - | - |
| 4.4 | Производственные предприятия | - | - | 7,76 |
|  | Итого | 0,19 | 0,22 | 8,02 |
|  | Итого по поселению | 67,24 | 98,75 | 197,54 |

с. Липчанка

Для обеспечения теплоснабжением проектируемой общественно-деловой застройки, школ и ДДУ предлагается строительство на I очередь и расчетный срок по одной автономной котельной малой мощности.

х. Варваровка

В соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 2 октября 2009 г. № 840 необходимо выполнить реконструкцию локальной котельной школы х. Варваровка мощностью 0,197 Гкал/час.

х. Марьевка

Проектом предлагается газифицировать  х. Марьевка. Отсутствие природного газа препятствует повышению уровня жизни населения и приводит к значительному перерасходу электроэнергии.

Проектируемую индивидуальную застройку Липчанского сельского поселения необходимо обеспечить теплоснабжением от встраиваемых котельных малой мощности.

Основное топливо – природный газ, резервное – мазут.

Необходимо выполнить реконструкцию существующих котельных малой мощности, которые обеспечивали тепловой энергией детские дошкольные учреждения, школы, общественно-деловую и индивидуальную застройку.

При реконструкции и строительстве котельных необходимо уделить особое внимание автоматизации управления технологическими процессами, что в  дальнейшем приведет к уменьшению аварий.

Для теплоснабжения объектов  первой категории надежности необходимо предусмотреть дизельные генераторные подстанции с 3-х дневным запасом топлива.

Целью строительства индивидуальных котельных работающих на природном газе является повышение надежности и эффективности систем энергоснабжения поселений и создание условий для внедрения прогрессивных энергоресурсосберегающих технологий.

Для поддержания энергосберегающей политики РФ, настоящим проектом предлагается использовать альтернативные источники энергии.

Одним из наиболее перспективных и легко возобновляемых в сельских условиях ресурсов является – Биогаз.

Биогаз дает возможность использовать самые современные средства теплоэнергетики - газовые турбины. В этих установках газ сгорает, приводя в движение турбину, которая вращает генератор, производящий электроэнергию. В свою очередь, газообразные продукты сгорания затем направляются в котел, для нагревания воды и получения пара, которые могут быть использованы или направлены для получения дополнительной энергии.

Биогаз может использоваться в качестве основного вида топлива для обеспечения  теплоснабжением и горячем водоснабжением потребителей индивидуальной застройки.

# 3.5.3. Газоснабжение

В соответствии с постановлением правительства  от 2 октября 2009 г. № 840, областная целевая программа «Газификация Воронежской области на 2010-2015 годы»  озволит получить высокий социальный эффект за счет существенного улучшения качества жизни населения в сельской местности.

Повышение уровня газификации Воронежской области позволит решить важные социально-экономические задачи:

- создать условия для более интенсивного развития экономики области за счет внедрения новой техники и технологий, в первую очередь в перерабатывающей промышленности;

- значительно улучшить качество жизни населения области, особенно в сельских населенных пунктах;

- улучшить теплоснабжение жилых помещений при сохранении, а в ряде случаев и снижении, затрат на услуги жилищно-коммунального хозяйства;

- создать условия для индивидуального отопления усадебной застройки, что практически в два раза снижает затраты на отопление жилья и горячее водоснабжение.

Основными потребителями природного газа останутся газифицированный жилищно-коммунальный сектор, отопительные котельные.

Коммунально-бытовых потребителей, использующих сжиженный газ необходимо перевести на природный газ.

Использования сжиженного газа оставить только для  заправки транспорта.

Проектом предлагается обеспечить газоснабжением существующих и проектируемых потребителей от ГРП через газопроводы высокого давления.

с. Липчанка

Потребителей индивидуальной и малоэтажной застройки необходимо обеспечить газоснабжением от одного проектируемого на I очередь ГРП и одного на расчетный срок, которые буду запитаны от существующего газораспределительного пункта через газопроводы высокого давления. Ориентировочная протяженность газораспределительных сетей высокого давления составит – 2,5 км.

Два проектных ГРП будут располагаться на севере и юге поселения, что благоприятно скажется на распределении и потреблении природного газа.

Газоснабжение проектируемых производственных площадок будет осуществляться от газопроводов среднего давления.

Ориентировочная протяженность газораспределительных сетей среднего давления составит:

- I очередь – 3 км;

- расчетный срок – 5,5 км

Также необходимо предусмотреть строительство газопроводов низкого давления для обеспечения потребителей индивидуальной и малоэтажной застройки природным газом, который будет использоваться  на нужды отопления, ГВС и пищеприготовления.

Приблизительная протяженность газопроводов низкого давления составит:

- 1-ая очередь  – 1 км;

- Расчетный срок – 3 км.

- Снижение давления газа со среднего на низкое будет осуществляться через шкафные газорегуляторные пункты (ШРП). Проектом предлагается строительство одного  ШРП на 1-ую очередь и двух на расчетный срок.

х. Варваровка

Потребителей индивидуальной застройки необходимо обеспечить газоснабжением от существующего газорегуляторного пункта.

Газоснабжение проектируемых производственных площадок будет осуществляться от газопроводов среднего давления.

Ориентировочная протяженность газораспределительных сетей среднего давления составит:

- I очередь  – 1км;

- расчетный срок – 1,6км.

Также необходимо предусмотреть строительство газопроводов низкого давления для обеспечения потребителей индивидуальной застройки природным газом, который будет использоваться  на нужды отопления, ГВС и пищеприготовления.

Приблизительная протяженность газопроводов низкого давления составит:

- I очередь  – 1 км;

- расчетный срок – 1,5 км.

- Снижение давления газа со среднего на низкое будет осуществляться через шкафные газорегуляторные пункты (ШРП). Проектом предлагается строительство одного  ШРП на 1-ую очередь и одного на расчетный срок.

с. Шуриновка

Потребителей индивидуальной застройки необходимо обеспечить газоснабжением от одного проектируемого на I очередь ГРП, который будет запитан от существующего газораспределительного пункта через газопроводы высокого давления. Ориентировочная протяженность газораспределительных сетей высокого давления составит – 0,05  км.

Проектируемый ГРП будет располагаться на юге поселения, что благоприятно скажется на распределении и потреблении природного газа.

Газоснабжение проектируемых производственных площадок будет осуществляться от газопроводов среднего давления.

Ориентировочная протяженность газораспределительных сетей среднего давления составит:

- расчетный срок  – 2,5 км.

Также необходимо предусмотреть строительство газопроводов низкого давления для обеспечения потребителей индивидуальной застройки природным газом, который будет использоваться  на нужды отопления, ГВС и пищеприготовления.

Приблизительная протяженность газопроводов низкого давления составит:

- 1-ая очередь  – 0,5 км;

- Расчетный срок – 1 км.

- Снижение давления газа со среднего на низкое будет осуществляться через шкафные газорегуляторные пункты (ШРП). Проектом предлагается строительство одного  ШРП на I очередь.

х. Марьевка

Проектом предлагается газифицировать  х. Марьевка.

Отсутствие природного газа препятствует повышению уровня жизни населения и приводит к значительному перерасходу электроэнергии.

Потребителей существующей индивидуальной застройки необходимо обеспечить газоснабжением от одного проектируемого на I очередь ГРП, который будет запитан от существующего газораспределительного пункта через газопроводы высокого давления. Ориентировочная протяженность газораспределительных сетей высокого давления составит – 1,2 км.

Проектируемый ГРП будет располагаться на юге поселения, что благоприятно скажется на распределении и потреблении природного газа.

Газоснабжение проектируемых производственных площадок будет осуществляться от газопроводов среднего давления.

Ориентировочная протяженность газораспределительных сетей среднего давления составит:

- на расчетный срок  – 1 км.

Производственные предприятия будут использовать природный газ для теплофикационных производственных нужд.

На следующих стадиях проектирования будут определены диаметры газораспределительных сетей.

Для поддержания энергосберегающей политики РФ, настоящим проектом предлагается использовать альтернативные источники энергии.

Одним из наиболее перспективных и легко возобновляемых в сельских условиях ресурсов является – Биогаз. Данное топливо относится к горючим вторичным энергоресурсам и  образуется при анаэробной переработке различных биологических веществ и отходов.

Биогаз состоит из 50-70% метана, 30-45% двуокиси углерода, 1-2% сероводорода, а также примесей водорода, аммиака и окислов азота. Теплота сгорания его в мелких установка составляет ~ 22-27 М Дж/кг, а в крупных установках составляет 37,3 МДж/кг.

При анаэробной переработке отходов, помимо биогаза, получаются ценные (богатые азотом) удобрения, уменьшается загрязнение окружающей среды и др.

Использование биогаза возможно:

- в качестве бензина и дизельного топлива для сельскохозяйственной техники.

- в качестве основного топлива для обеспечения потребителей теплоснабжением, горячей водой и газом для пищеприготовления.

Перечень органических отходов, пригодных для производства биогаза и выход биогаза из 1 кг сухого вещества представлен в таблице 32.

Выход биогаза из различного сырья

Таблица 32

| Исходное сырье | Выход биогаза из 1 кг сухого вещества, л/кг | Содержание метана в газе, % |
| --- | --- | --- |
| Трава | 630 | 70 |
| Древесная листва | 210...294 | 59 |
| Сосновые иглы | 37 | 69 |
| Ботва картофеля | 420 | 60 |
| Стебли кукурузные | 420 | 53 |
| Солома пшеничная | 342 | 58 |
| Солома льняная | 359 | 59 |
| Подсолнечная шелуха | 300 | 60 |
| Твердый навоз | 200...300 | 60 |
| Конский навоз с соломой | 250 | 56-60 |
| Домашние отходы и мусор | 600 | 50 |
| Твердый остаток сточных вод | 570 | 70 |

Принципиальная схема индивидуальной биогазовой установки для крестьянских хозяйств представлена на рисунке.

Индивидуальная биогазовая установка для крестьянских хозяйств

1          1 – резервуар для подготовки сырья

2 – дозировочный насос

3 – метантенк

4 – компрессор

5 – газгольдер

6 – аппарат очистки биогаза

7 – навозосборник

8 – циркуляционный насос

9 – котел для поддержания температурного режима сбраживания

Навоз из ферм (или навозохранилищ) подается транспортерами в резервуары подготовки исходного сырья (1), в которых производится тщательное перемешивание, удаление твердых веществ, увлажнение до 94-96% и др. Подготовленное сырье подается дозировочными насосами (2) в метантенк (3), где осуществляется процесс сбраживания под действием кислотообразующих и метанообразующих бактерий. Образующийся биогаз удаляется из верхней части метантенка в газгольдеры (5), откуда идет к потребителям. Остаток сброженного навоза (удобрения) из нижней части поступает в навозосборник (7), из которого уже вывозится на поля.

Процесс сбраживания может производиться в мезофильном при t = 20-40°С режиме. Для поддержания требуемой t осуществляется подогрев сырья в метантенках, например, прокачкой через змеевики (расположенные внутри или на поверхности метантенков) горячей воды, подготовленной в котлах (9). Доля биогаза для такого подогрева составляет обычно 20-30% от суммарного его выхода из метантеков.

Количество вырабатываемого биогаза и качество остаточного навоза (удобрения) зависит не только от температуры, но и от продолжительности сбраживания сырья в метантенках. В частности, при продолжительности сбраживания навоза 5 суток, количество вырабатываемого биогаза составляет 50%, 10 суток – 90%, 20 суток – 98%, от максимально возможного его количества. В зависимости от принятой продолжительности сбраживания сырья определяются необходимый объем метантенков и качество добавляемого в них дозировочными насосами свежего сырья.

Для интенсификации процесса сбраживания часть биогаза из газгольдера подается компрессором (4) обратно в метантенк, при этом происходит перемешивание всей массы в метантенках.

Максимальный расход газа (для производства тепловой энергии) Липчанского сельского поселения  при Q газ =8000ккал/час.

Таблица 33

| № п/п | Населенный пункт | Существующее положение | I очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расход природного газ тыс. м3/час | Суммарная нагрузка Гкал/час | Расход природного газ тыс. м3/час | Суммарная нагрузка Гкал/час | Расход природного газ тыс. м3/час | Суммарная нагрузка Гкал/час |
| 1. | с. Липчанка | 0,19 | 1,44 | 0,23 | 1,72 | 0,33 | 2,41 |
| 1.1. | Расход тепла на ГВС 486 Вт/чел | 0,05 | 0,37 | 0,05 | 0,38 | 0,05 | 0,38 |
| 1.2. | Расход тепла на собственные нужды 10% | 0,02 | 0,18 | 0,03 | 0,21 | 0,04 | 0,28 |
| 1.3. | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 0,0162 | 0,12 | 0,02 | 0,120 | 0,02 | 0,176 |
| 1.4. | Производственные предприятия | 0,749 | 5,55 | 1,008 | 7,47 | 1,871 | 13,86 |
|  | Итого | 1,03 | 7,66 | 1,34 | 9,89 | 2,31 | 17,11 |
| 2. | х. Варваровка | 0,09 | 0,66 | 0,10 | 0,77 | 0,16 | 1,17 |
| 2.1. | Расход тепла на ГВС 486 Вт/чел | 0,03 | 0,22 | 0,03 | 0,21 | 0,03 | 0,21 |
| 2.2. | Расход тепла на собственные нужды 10% | 0,01 | 0,09 | 0,01 | 0,10 | 0,02 | 0,14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.3. | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 0,02 | 0,11 | 0,015 | 0,11 | 0,016 | 0,12 |
| 2.4. | Производственные предприятия | - | - | 0,57 | 4,29 | 1,50 | 11,13 |
|  | Итого | 0,14 | 1,08 | 0,74 | 5,47 | 1,72 | 12,77 |
| 3. | с. Шуриновка | 0,07 | 0,48 | 0,08 | 0,56 | 0,13 | 0,94 |
| 3.1. | Расход тепла на ГВС 486 Вт/чел | 0,02 | 0,18 | 0,02 | 0,17 | 0,02 | 0,17 |
| 3.2. | Расход тепла на собственные нужды 10% | 0,01 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,01 | 0,11 |
| 3.3. | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 0,02 | 0,12 | 0,02 | 0,12 | 0,02 | 0,13 |
| 3.4. | Производственные предприятия | 0,56 | 4,14 | 0,56 | 4,14 | 1,15 | 8,55 |
|  | Итого | 0,67 | 4,98 | 0,68 | 5,06 | 1,33 | 9,89 |
| 4. | х. Марьевка | - | 0,026 | 0,004 | 0,026 | 0,004 | 0,033 |
| 4.1. | Расход тепла на ГВС 486 Вт/чел | - | 0,006 | 0,001 | 0,010 | 0,001 | 0,010 |
| 4.2. | Расход тепла на собственные нужды 10% | - | 0,003 | 0,0005 | 0,004 | 0,001 | 0,004 |
| 4.3. | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Производственные предприятия | - | - | - |  | 0,223 | 1,650 |
|  | Итого | - | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,23 | 1,70 |
|  | Итого по поселению | 1,85 | 13,77 | 2,76 | 20,47 | 5,60 | 41,47 |

Годовой расход природного газа

Таблица 34

| № п/п | Населенный пункт | Годовое потребление природного газа млн. м3 в год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с. Липчанка | 0,91 | 1,09 | 1,53 |
| 1.1 | Расход тепла на ГВС 486 Вт/чел | 0,39 | 0,40 | 0,41 |
| 1.2 | Расход тепла на собственные нужды 10% | 0,11 | 0,13 | 0,18 |
| 1.3 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 0,076 | 0,08 | 0,11 |
| 1.4 | Производственные предприятия | 3,52 | 4,74 | 8,80 |
|  | Итого | 5,03 | 6,4 | 11,02 |
| 2 | х. Варваровка | 0,42 | 0,49 | 0,74 |
| 2.1 | Расход тепла на ГВС 486 Вт/чел | 0,23 | 0,22 | 0,22 |
| 2.2 | Расход тепла на собственные нужды 10% | 0,06 | 0,06 | 0,09 |
| 2.3 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 0,07 | 0,07 | 0,08 |
| 2.4 | Производственные предприятия | - | 2,72 | 7,07 |
|  | Итого | 0,78 | 3,57 | 8,20 |
| 3 | с. Шуриновка | 0,31 | 0,36 | 0,60 |
| 3.1 | Расход тепла на ГВС 486 Вт/чел | 0,19 | 0,18 | 0,18 |
| 3.2 | Расход тепла на собственные нужды 10% | 0,04 | 0,05 | 0,07 |
| 3.3 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 3.4 | Производственные предприятия | 2,63 | 2,63 | 5,43 |
|  | Итого | 3,24 | 3,29 | 6,36 |
| 3 | х. Марьевка | - | 0,017 | 0,021 |
| 3.1 | Расход тепла на ГВС 486 Вт/чел | - | 0,011 | 0,011 |
| 3.2 | Расход тепла на собственные нужды 10% | - | 0,002 | 0,003 |
| 3.3 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | - | - | - |
| 3.4 | Производственные предприятия | - | - | 1,048 |
|  | Итого | - | 0,03 | 1,08 |
|  | Итого по поселению | 9,05 | 13,33 | 26,67 |

# 3.5.4. Связь

Основным направлением развития сетей фиксированной связи является комбинированный путь модернизации, то есть постепенный переход от существующих традиционных сетей с технологией коммутации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммутации пакетов.

В рамках программы Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности 2007-2010 гг., разработанной на базе программы экономического и социального развития Воронежской области на период 2007-2011 гг., планируется:

  - Ввод в действие емкостей телефонной сети в сельской местности, доведение телефонной плотности в сельской местности до 19,7 номеров на 100 жителей;

  - Установка универсальных таксофонов в сельской местности, обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам связи.

  - Главными направлениями развития систем СПС является постепенная замена аналоговых сетей цифровыми. Системы сотовой подвижной связи в области развивается ускоренными темпами. Степень проникновения сотовой подвижности составляет 60%. В ближайшие годы следует ожидать дальнейшего интенсивного роста числа абонентов.

Расчет перспективной потребности в основных телефонных номерах определялся по укрупненным показателям исходя из условия:

- установки одного телефона на коттедж с резервом 1,5%;

- количество телефонов в зданиях культурно-бытового назначения определялось из расчета 20% от количества коттеджных телефонов;

- количество телефонов-автоматов определялось из расчета установки 10 таксофонов на 1000 жителей (или 2% от общего количества установленных телефонов).

Потребность в телефонных номерах составит:

- существующее положение 268 номеров на 1000 жителей;

- I очередь 300 номеров на 1000 жителей;

- расчетный срок 300 номеров на 1000 жителей.

Для обеспечения необходимой плотности телефонных номеров проектом предлагается расширение и реконструкция существующих АТС в с. Липчанка, х. Варваровка, с. Шуриновка.

Для обеспечения  потребителей х. Марьевка телефонными номерами необходимо предусмотреть строительство новой АТС на I очередь, которая будет располагаться на месте демонтируемого таксофона.

Предполагается создание единой сети связи. Для этого предусматривается техническое перевооружение телефонных станций с внедрением современного цифрового коммутационного оборудования на сети.

При проектировании межстанционных связей необходимо предусмотреть использование волоконной.

Телефонизация существующих и проектируемых потребителей должна осуществляться в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью дополнительными услугами по передаче данных и видеоинформации.

Радиофикация, телевидение

На перспективу предусматривается радиофикация всех жителей и общественных зданий. Количество радиоточек для жилых зданий определяется по числу квартир, то есть предусматривается 100 % охвата населения.

Количество радиотрансляционных точек для общественных зданий принимается ориентировочно 8% от количества радиоточек для жилого сектора.

Основными направлениями развития систем телевизионного вещания является переход на цифровое телевидение стандарта DVB. Реконструкция происходит в рамках уже официально объявленного перехода РФ на цифровое телевидение стандарта DVB к 2015 году. Наземные радиовещательные сети реализуются на базе стандарта DVB-T. Развитие СКТ идет путем перехода к интерактивным многофункциональным гибридным сетям на основе стандарта цифрового телевизионного вещания DVB.В дальнейшем предполагается объединить сети кабельного телевидения в единую областную сеть с использованием волоконно-оптических линий.

Проектом предлагается расширение трансляционного узла и размещения в нем дополнительного ретрансляционного оборудования для возможности подключения новых потребителей.

# 3.5.5. Водоснабжение

Проектом предусматривается на перспективу в населенных пунктах Липчанского сельского поселения организация централизованной системы водоснабжения. На I очередь и расчетный срок организация централизованной системы водоснабжения  предусматривается поэтапной в зависимости от сроков ввода в эксплуатацию жилья с повышенной степенью благоустроенности. Система водоснабжения обеспечивает хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых, общественных зданиях, хозяйственно-питьевые нужды коммунально-бытовых предприятий и расходы воды на пожаротушение.

Расчетные расходы воды

Нормы водопотребления приняты в соответствии со СНиПом 2.04.02-84 по этапам проектирования с учетом роста населения и инженерным оборудованием зданий.

Таблица 35

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное л/сут |
| --- | --- |
|  | I очередь | Расчетный срок |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: - с ваннами и местными водонагревателями - с газоснабжением - водопользование из водоразборных колонок | 210 125 50 | 180 130 50 |

Заложенные в настоящем проекте нормы водопотребления позволяют не омертвлять финансовые и материальные средства, направляемые на увеличение мощности головных сооружений водопровода, а рационально использовать водные ресурсы, повышать качество воды, подаваемой потребителям. Для определения расчетного расхода в сутки наибольшего водопотребления коэффициент суточной неравномерности принят равным 1,2. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 50 и 60 л/сутки на первую очередь и расчетный срок.

Суточные расходы воды на нужды населения

Таблица 36

| Название населенный пункт | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с горячим водоснабжением | Суммарный расход воды м3/сутки |
| --- | --- | --- |
|  | с ваннами и местными водонагревателями | с газоснабжением | Водопользование из водоразборных колонок |  |
|  | Население тыс. чел I очередь расч. срок | Расход воды м3/сутки I очередь расч. срок | Население тыс. чел I очередь расч. срок | Расход воды м3/сутки I очередь расч. срок | Население тыс. чел I очередь расч. срок | Расход воды м3/сутки I очередь расч. срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| с. Липчанка | 0,15 0,30 | 31,50 54.00 | 0,45 0,60 | 56,25 78,00 | 0,30 0,10 | 15,00 5,00 | 102,75 137,00 |
| х. Варваровка | 0,065 0,150 | 13.65 27.00 | 0,315 0,35 | 39,50 45,50 | 0,12 0,05 | 6,00 2,50 | 59,15 75,00 |
| с. Шуриновка | - | - | 0,15 0,25 | 18,75 32,50 | 0,25 0,15 | 12.50 7,50 | 31,25 40,00 |
| х. Марьевка | - | - | 0,005 0,015 | 0,65 1,95 | 0,010 0,00 | 0,50 0,00 | 1,15 1,95 |
| Итого по Липчанскому сельскому поселению | 194,30 253,95 |

Расход воды на нужды предприятий, забирающих воду из сетей хозяйственно-питьевого водопровода, принят в размере 18 % расхода воды, определенного по удельному водопотреблению.

Расходы воды на пожаротушение и свободные напоры.

Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым.

Расход воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах и расчетное количество одновременных пожаров определяется согласно СНиПу 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в зависимости  от этажности застройки и расчетной численности населения на I очередь строительства и расчетный срок (1,8 тыс. человек).

На внутреннее пожаротушение принимается 2 струи по 2,5 л/сек. каждая, а продолжительность тушения пожара – 3 часа.

При застройке до 2-х этажей, независимо от степени их огнестойкости, принимаются 1 одновременных пожара с расходом воды на наружное пожаротушение 10 л/сек. на 1 пожар.

Необходимый расход воды на пожаротушение составит на оба срока проектирования:

| (2,5*2+10)*4*1*3600 1000 | = 216 м3 |
| --- | --- |

Хранение противопожарного запаса  воды предусматривается вместе с аварийным объемом в резервуарах чистой воды на площадках водопроводных станций и насосных станций I подъема. Максимальный срок восстановления пожарного объема не должен превышать 24 часа. Аварийный объем воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% расчетного водопотребления в течение не менее 12 часов. Срок восстановления аварийного объема воды – 36-48 часов.

Объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод принимается низкого давления. При максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении минимальный свободный напор в сети на вводе в здание должен быть не менее 10м на первый этаж, на каждый последующий этаж добавляется 4 м. Максимальный свободный напор в сети не должен превышать 60м. При пожаротушении свободный напор в сети (на уровне поверхности земли) должен быть не менее 10 м. Повышение напора производится передвижными автонасосами.

###### Источники  хозяйственно-питьевого водоснабжения

Источником водоснабжения сохраняются подземные воды. В связи с отсутствием заключений геолого-экономической оценки месторождений подземных вод и в соответствии с Областной  целевой программой «Обеспечение населения качественной питьевой водой и организация водоотведения в Воронежской Области на 2006-2010 годы» настоящим проектом предусматривается проведение следующих мероприятий:

- сохранение имеющегося потенциала мощности системы водоснабжения за счет проведения необходимых объемов реконструкции, технического перевооружения водозаборных сооружений

- поиск новых источников подземных вод и их освоение с целью обеспечения населения Липчанского сельского поселения качественной питьевой водой

- предотвращение загрязнения и истощения источников питьевого водоснабжения за счет ликвидации непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин, восстановления зон санитарной охраны на действующем водозаборе

С целью воспрепятствования ухудшению качества подземных вод необходимо:

- восстановление опорной государственной сети наблюдений за геологическими скважинами, а также определение статуса скважин, находящихся на территории частных владений;

- разработать нормативную базу, обязывающую всех водопользователей  проводить в обязательном порядке систематические режимные наблюдения и исследования по качеству используемых ими вод;

- разработать нормативные акты, обязывающие предприятия – загрязнители водных ресурсов разработать мероприятия по минимизации вредных выбросов в воду, организация жесткого контроля реализации этих мероприятий

- увеличить пункты забора проб и лабораторий по анализу хоз-питьевой воды и строгое соблюдение периодичности их проведения

Для уменьшения объема потребляемой воды из подземных источников на нужды населения проектом предлагается расход воды на полив территории обеспечить из поверхностных источников. Таким образом,  суммарный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды Липчанского сельского поселения (за исключением расхода на полив) составят 338,70 м3/сутки на I очередь, и 422,85 м3/сутки на расчетный срок строительства, из них на хозяйственно - питьевые нужды населения 194,30 м3/сутки на I очередь, и 253,95 м3/сутки на расчетный срок. Суммарные расходы воды по Липчанскому сельскому поселению представлены в таблице 37.

В случае увеличения водоотбора, для удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд населенных пунктов Липчанского сельского поселения, потребуется бурение новых водозаборных скважин. Местоположение скважин определяются на основании гидрогеологических изысканий, с учетом соблюдения зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Также для  достижения нормативных показателей по качеству воды отпускаемой населению предусматривается организация станций обезжелезивания, строительство установок обеззараживания воды ультрафиолетом и замена по мере необходимости магистральных трубопроводов, в связи со значительным амортизационным износом.

Источники технического водоснабжения

Для обеспечения технических нужд вновь размещаемых производственных объектов предусматривается организация собственных локальных водозаборов.

Зоны санитарной охраны

Проектом предусматривается оборудование ЗСО первого пояса на водозаборах радиусом не менее 50 м. К тому же согласно СНиП 2.04.02-84* для зоны санитарной охраны 1-го пояса водозаборных сооружений необходимо устройство глухого ограждения высотой 2,5 м.

Первоочередные предложения по охране водозаборов подземных вод состоят в организации мероприятий  по охране зон санитарной охраны, в пределах которых реализуется система ограничений и запрещений  использования территории, а также проведения специальных санитарно-оздоровительных и защитных мероприятий, исключающих возможность поступления загрязнения в водозаборы и водоносный горизонт. ЗСО устанавливаются также на всех сооружениях водопровода (водопроводные очистные сооружения, насосные станции, резервуары чистой воды), где организуется особый режим.

Схема водоснабжения

Схема водоснабжения сохраняется и учитывает сложившуюся систему магистральных сетей, появление новых потребителей.

Водопроводная сеть во всех населенных пунктах Липчанского сельского поселения проектируется кольцевой. Протяженность проектируемой водопроводной сети составляет: с. Липчанка – 7,30 км, х. Варваровка – 2,00 км, с Шуриновка – 3,06 км, х. Марьевка – 1,60 км. Сеть оборудуется водопроводной арматурой, пожарными гидрантами. В соответствии с Областной  целевой программой «Обеспечение населения качественной питьевой водой и организация водоотведения в Воронежской Области на 2006-2010 годы» проектом предусматривается  замена существующих  и прокладка новых магистральных водоводов из-за значительного износа, что приводит к неоправданно большим потерям воды при ее транспортировке.

Плановое положение сетей и сооружений по срокам проектирования показано на «Схеме водоснабжения и канализации».

Таким образом, для удовлетворения нужд населения Липчанского сельского поселения необходимо провести следующие  первоочередные мероприятия:

- проведение гидрогеологической разведки запасов  подземных вод, с дальнейшим расширением действующего водозабора;

- реконструкция существующих водозаборных сооружений;

- строительство станции обезжелезивания, строительство установки обеззараживания воды ультрафиолетом;

- замена существующих водопроводных сетей, с возможным увеличением диаметров;

- строительство новых водопроводных сетей протяженностью 13,96км, в том числе на I очередь строительства 5,20км;

- организация ЗСО существующих  водозаборов.

Суммарные расходы питьевой воды на нужды Липчанского сельского поселения, м3/сутки

Таблица 37

| № п/п | Наименование планировочных районов и населенных пунктов | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | среднесуточные, м3/сутки | в сутки наибольшего водопотребления, м3/сутки | среднесуточные, м3/сутки | в сутки наибольшего водопотребления, м3/сутки |
|  |  | Население, чел | Неучтенные расходы (10%) | Промышленность | Полив улиц и зеленых насаждений | Всего (округл.) | Население | Неучтенные расходы (10%) | Промышленность | Полив улиц и зеленых насаждений | Всего (округл.) | Население | Неучтенные расходы (10%) | Промышленность | Полив улиц и зеленых насаждений | Всего (округл.) | Население | Неучтенные расходы (10%) | Промышленность | Полив улиц и зеленых насаждений | Всего (округл.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1. | Липчанское сельское поселение всего водопотребление | 194,30 | 19,43 | 34,97 | 90,00 | 338,70 | 233,16 | 23,31 | 41,96 | 108,00 | 406,43 | 253,95 | 25,39 | 34,97 | 108,0 | 422,85 | 304,74 | 30,47 | 41,96 | 129,60 | 506,77 |
| 2. | Итого водопотребление из: - подземных источников водоснабжения - поверхностные источники водоснабжения | 194,30 - | 19,43 - | 34,97 - | - 90,00 | 248,70 90,00 | 233,16 - | 23,31 - | 41,96 - | - 108,00 | 298,43 108,00 | 253,95 - | 25,39 - | 34,97 - | - 108,0 | 314,31 108,00 | 304,74 - | 30,47 - | 41,96 - | - 129,60 | 377,17 129,60 |

# 3.5.6. Водоотведение

Настоящим проектом предусматривается организация локальной системы хозяйственно-бытовой канализации. Промышленные стоки также должны проходить очистку на  собственных локальных очистных сооружениях.

Расчетные расходы сточных вод

Проектом предлагается на перспективу развития Липчанского сельского поселения 100% охват населения  локальной системой канализации. Расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилой застройки и общественных зданий принимается равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84

На I очередь строительства и расчетный срок, для не канализированных с водопользованием из водоразборных колонок удельное водоотведение принято равным 25 л/сутки на одного жителя согласно СНиП 2.04.02-84.

Расходы стоков от промышленных предприятий приняты равными водопотреблению промышленности с понижающим коэффициентом 0,9

В соответствии с принятыми нормами водоотведения в таблице 38 приводятся среднесуточные расходы сточных вод от населения по срокам проектирования. Неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 5% от среднесуточного водоотведения  (СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения, п.2.5.). Для определения расчетного расхода в сутки наибольшего водоотведения коэффициент суточной неравномерности принят равным 1,1.

Суммарные расходы сточных вод, среднесуточные по срокам проектирования приводятся в таблице 39.

Суточные расходы  сточных вод от населения

Таблица 38

| Название населенный пункт | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с горячим водоснабжением | Суммарный расход воды м3/сутки |
| --- | --- | --- |
|  | с ваннами и местными водонагревателями | с газоснабжением | Водопользование из водоразборных колонок |  |
|  | Население тыс. чел I очередь расч. срок | Расход воды м3/сутки I очередь расч. срок | Население тыс. чел I очередь расч. срок | Расход воды м3/сутки I очередь расч. срок | Население тыс. чел I очередь расч. срок | Расход воды м3/сутки I очередь расч. срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| с. Липчанка | 0,15 0,30 | 31,50 54.00 | 0,45 0,60 | 56,25 78,00 | 0,30 0,10 | 7,50 2,50 | 95,25 134,50 |
| х. Варваровка | 0,065 0,150 | 13.65 27.00 | 0,315 0,35 | 39,50 45,50 | 0,12 0,05 | 3,00 1,25 | 56,15 73,75 |
| с. Шуриновка | - - | - - | 0,15 0,25 | 18,75 32,50 | 0,25 0,15 | 6,25 3,75 | 25,00 36,25 |
| х. Марьевка | - - | - - | 0,005 0,015 | 0,65 1,95 | 0,010 0,00 | 0,25 0,00 | 0,90 1,95 |
| Итого по Липчанскому сельскому поселению | 177,30 246,45 |

Суммарные расходы сточных вод от населения Липчанского сельского поселения, м3/сутки

Таблица 39

| № п/п | Наименование планировочных районов и населенных пунктов | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | среднесуточные | в сутки наибольшего водопотребления | среднесуточные | в сутки наибольшего водопотребления |
|  |  | Население | Неучтенные расходы (5%) | Промышленность | Всего (округл.) | Население | Неучтенные расходы (5%) | Промышленность | Всего (округл.) | Население | Неучтенные расходы (5%) | Промышленность | Всего (округл.) | Население | Неучтенные расходы (5%) | Промышленность | Всего (округл.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Всего водоотведение | 177,30 | 8,85 | 31,47 | 217,62 | 195,03 | 9,75 | 34,61 | 239,39 | 246,45 | 12,32 | 31,47 | 290,24 | 271,09 | 13,55 | 31,47 | 316,11 |

Схема канализования

На перспективу проектом предлагается канализование всех населенных пунктов Липчанского сельского поселения.

Для удаления хоз-бытовых стоков  в с. Липчанка, х. Варваровка, с. Шуриновка, х. Марьевка предусматривается организация современных локальных очистных сооружений. Локальные очистные сооружения глубокой биологической очистки не зависят от типа грунта и уровня залегания грунтовых вод. Важнейшим достоинством очистных сооружений является отсутствие необходимости вызова ассенизационной машины и загрязнения участка, в отличие от септиков не накапливают загрязнения, а осуществляют водоочистку, достигающую 98%.

Процесс биологической очистки канализационных стоков заключается в биохимическом разрушении микроорганизмами органических веществ, поступающих в приемную камеру очистного сооружения. В процессе дыхания микроорганизмов вредные органические вещества окисляются, и происходит их распад на безвредные. В установках отсутствуют неприятные запахи, т.к. при очистке не происходит выделения метана и сернистого газа.

Очищенная сточная вода после переработки может быть использована для полива прилегающей территории. В зависимости от мощности размещаемых для группы домов. Производительность таких очистных сооружений находится в диапазоне от 0,75 м3/сутки до 50 м3/сутки. Локальные очистные сооружения занимают не более 2 кв.м. площади территории участка. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона составляет 15 м. Срок службы до капитального ремонта очистного сооружения канализации из стали – не менее 25 лет, из полипропилена — не ограничен.

Таким образом, проектом предусматривается следующая схема удаления стоков:

На I очередь строительства предусматривается организация локальных очистных сооружений для общественных, административных и образовательных учреждений с. Липчанка, х. Варваровка, с. Шуриновка, а также для вновь размещаемой застройки этих поселений. Мощность очистных сооружений будет определена в зависимости от количества обслуживаемых лиц. Стоки после очистки будут использованы для полива зеленых насаждений общего пользования и территорий личных подсобных хозяйств.

На расчетный срок и перспективу развития предусматривается обеспеченность локальными очистными сооружениями всего населения Липчанского сельского поселения.

Сточные воды производственных объектов подлежат очистке на собственных локальных очистных сооружениях.

# 3.5.7. Отходы производства и потребления

Задачей санитарной очистки города является сбор, удаление и обезвреживание твердых бытовых отходов (ТБО) из всех зданий и выполнение работ по летней и зимней уборке улиц с целью обеспечения чистоты улиц и безопасности проездов.

Количество ТБО от жилых и общественных зданий и смета приведено в табл. по нормам СНиПа 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Таблица 40

| № п/п | ТБО от жилых и общественных зданий | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТБО от жилых и общественных зданий |
| 1.1. | Норма накопления на 1 человека в год, л | 1500 | 1500 |
| 1.2. | Расчетное количество жителей, тыс. чел. | 1,80 | 1,80 |
| 1.3. | Годовое количество (округленно), тыс. м3 | 2,75 | 2,75 |
| 2. | Смет с твердых покрытий проездов |
| 2.1 | Норма накопления с 1 м2 в год, л | 15 | 18 |
| 2.2. | Площадь убираемой территории, м2 | 46000 | 80000 |
| 2.3. | Годовое количество (округленно), тыс. м3 | 0,69 | 1,44 |
|  | Всего (п. 1.3. + 2.3.) | 3,44 | 4,19 |

Проектом предусматривается планово-регулярная схема очистки территории.

Сбор твердых бытовых отходов в общественной застройке осуществляется в стандартные (V=0,75 м3) герметичные контейнеры из оцинкованного железа, пластмасс, металла, обработанного антикоррозионным и антиадгезионным покрытием. Контейнеры устанавливаются на обустроенных площадках. Там же располагаются съемные контейнеры – кузова для крупногабаритных отходов;

В зоне индивидуальных жилых домов отходы собираются в бумажные или малые пластмассовые сборники, которые вручную или механизировано загружаются в кузов собирающего мусоровоза. Сбор ТБО происходит без разделения их по компонентам. По мере создания условий для селективного сбора отходов, которые сейчас невозможно ограничить временными рамками, на контейнерных площадках будут устанавливаться несколько емкостей – по числу утилизируемых компонентов. Накопленные в населенных пунктах Липчанского ТБО вывозятся к местам их утилизации и захоронения специализированным транспортом.

Ориентировочно количество основных типов специальных машин для вывоза твердых бытовых отходов и уборки территории подсчитано по справочнику «Санитарная очистка», Стройиздат, М, 1985 г. и сведено в табл.

Таблица 41

| Основные типы машин | Количество |
| --- | --- |
|  | I очередь | Расч.срок |
| 1. | Мусоровозы |
| 1.1. | Усредненный норматив потребности на 100 тыс. жителей, шт. | 20 | 20 |
| 1.2. | Расчетное количество жителей, тыс. чел. | 1,8 | 1,8 |
| 1.3. | Необходимое количество мусоровозов, шт. | 1 | 1 |
| 2. | Спецмашины по уборке территории |
| 2.1. | Усредненный норматив потребности на 1млн. м2 убираемой территории | 60 | 60 |
| 2.2. | Площадь убираемой территории, м2 | 46000 | 80000 |
| 2.3. | Необходимое количество спецмашин, шт. | 3 | 5 |
|  | Всего мусоровозов, спецмашин и механизмов (1.3+2.3) | 4 | 6 |

Примечания: 1.В общее количество машин по поселению входит спецтранспорт по вывозу твердых и жидких бытовых, специальных отходов, мойке контейнеров, летней и зимней механизированной уборке территории.

Накапливаемые на контейнерных площадках сельских населенных пунктов твердые бытовые отходы периодически вывозятся на пункт сбора, накопления и первичной сортировки ТБО у г.Богучар. В соответствии с подпрограммой «Система обращения с отходами на территории Воронежской области на 2010-2014гг. и на период до 2020г.» ДОЦП «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2010-2014гг.» строительство пункта сбора у г.Богучар намечено на 2013г.

Настоящим проектом с целью уменьшения отрицательного воздействия на окружающую среду предлагается закрытие и рекультивация всех существующих свалок на территории Липчанского сельского поселения уже на 1 очередь строительства после ввода в эксплуатацию пункта сбора, накопления и первичной сортировки ТБО у г. Богучар (2013г.).

Проектом намечается строительство скотомогильника южнее с.Липчанка. Уничтожение биологических отходов будет осуществляться в биотермических ямах. Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника до жилой застройки должен составлять не менее 500м (СанПиН 2.2.1/2.1.11200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

# 3.6. Мероприятия по защите от опасных природных и техногенных процессов, благоустройство территории

Наосновании проведенного комплексного анализа размещение объектов социального и общественного значения определено, как правило, на территориях, наиболее благоприятных для застройки. На пойменных участках, подвергающихся затоплению паводковыми водами, новая застройка не размещается. Проектом предусмотрены следующие защитные мероприятия:

- Мероприятия по защите от овражной эрозии.

- Организация поверхностного стока.

- Регулирование русла р. Левая Богучарка.

- Рекультивация нарушенных территорий.

Мероприятия по защите от овражной эрозии

Самый распространенный опасный природный процесс, который наблюдается на территории района – развитие овражной эрозии.

Рассматриваемая территория изрезана большим количеством оврагов и лощин с крутыми склонами. В тальвегах лощин концентрируются потоки дождевых вод, которые при наличии нарушенных участков на склонах могут предопределить образование новых оврагов. Наличие оврагов и развитие овражной эрозии не приводят к чрезвычайным ситуациям, но препятствуют осуществлению застройки и сельскохозяйственному производству.

Основным мероприятием, предотвращающим рост оврагов, является организация поверхностного стока с прилегающих территорий в обход оврагов, устройство водоотводных лотков, быстротоков, перепадов по тальвегам. Для предотвращения роста оврагов верховые участки и небольшие отвершки предлагается засыпать, крутые, обрывистые склоны уположить и укрепить посевом трав. В тальвегах оврагов для уменьшения скорости течения могут быть устроены запруды или полузапруды, вдоль бровки откоса посажены деревья и кустарники с развитой корневой системой. На территориях, прилегающих к оврагам, предлагается залужение перелогов и залежей.

Организация поверхностного стока

На территориях населенных пунктов предусматривается организация поверхностного водоотвода:  устройство вдоль дорог и понижений рельефа открытых водостоков. Выпуск дождевых и талых вод будет осуществляться в постоянные или временные водотоки. Перед выпуском поверхностные стоки с застроенных территорий намечается очищать на локальных очистных сооружениях открытого или закрытого типа.

Производственные предприятия должны производить очистку поверхностного стока со своих участков на собственных очистных сооружениях (с учетом специфики загрязнения) и использовать часть очищенного стока в оборотном техническом водоснабжении.

Для ускорения стока поверхностных вод с плоских пойменных участков  и понижения уровня грунтовых вод на этих участках предлагается расчистка существующих, а, при необходимости, устройство новых осушительных канав.

Благоустройство реки Левая Богучарка

Русло р. Левая Богучарка намечается расчистить, на отдельных участках углубить и расширить. Предлагается также расчистка каналов, протрассированых вдоль реки. Это позволит увеличить пропускную способность и соответственно, понизить уровень высоких вод во время половодья. На  руслах возможно устройство декоративных водоемов. Берега водотоков и водоемов, расположенных в границах населенных пунктов, намечено благоустроить.

Кроме того, в с. Липчанка намечается расчистка дна существующих водоемов.

Плотины прудов и водопропускные сооружения на них должны содержаться в надлежащем техническом состоянии.

Рекультивация нарушенных территорий

На территориях ликвидируемых скотомогильников и несанкционированных свалок намечается рекультивация нарушенных земель. Нарушенные участки должны быть спланированы с последующим восстановлением растительного слоя и озеленением.

# 3.7. Экологическое обоснование проектных решений

Оздоровлению окружающей среды будет способствовать предлагаемые  проектом планировочные решения по территориальному развитию населенных пунктов и всего поселения.

- Проектом намечены мероприятия по восстановлению и дальнейшему  развитию сфер жизнеобеспечения населения:

- производственной сферы – земледелия и сельскохозяйственных предприятий животноводства и первичной переработки сельхозпродукции с организацией санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (см. таблицу 42);

- социальной сферы – строительство новой жилой и общественной застройки, благоустройство территорий общего пользования населенных пунктов;

- объектов инженерной инфраструктуры – строительство отопительных котельных на газовом топливе, газификация х. Марьевка, организация централизованной системы водоснабжения и локальных очистных сооружений для очистки хозяйственно-бытовых стоков (очищенная сточная вода после переработки может быть использована для полива прилегающей территории), рекультивация свалок, организация санкционированного скотомогильника южнее с.Липчанка;

- транспортной сети – строительство скоростной магистрали параллельно М4 «Дон», организация сети дорог регионального значения дороги в направлениях Шуриновка – Ивановка, Марьевка – Титаревка, Шуриновка – Отдел №3 совхоза Богучарский; организация сети дорог местного значения: Липчанка – Марьевка и подъезд к х. Варваровка от дороги Липчанка – Марьевка; благоустройство улично-дорожной сети.

- Проектом предусматривается формирование природного и средозащитного каркаса Липчанского сельского поселения:

- развитие открытых озелененных пространств на территории поселения, пригодных для рекреационного освоения,

- сохранение и благоустройство природоохранных территорий – земель лесного фонда, в том числе государственных лесных полос, водоохранных зон водных объектов,

- адаптивно-ландшафтная организация овражно-балочной системы,

- расширение и благоустройство системы зеленых насаждений общего пользования на территории населенных пунктов.

- Для улучшения качества почв и увеличения площадей сельскохозяйственных угодий необходимо проведение мероприятий:

- По восстановлению утраченных пахотных земель и увеличению площади выпасов, за счет:

- комплекса противоэрозионных мероприятий (создание приовражных лесных полос, насаждений на берегах и днищах балок, откосах и водотоках оврагов, посадка водопоглощающих лесных полос по горизонталям склоновых земель, выполаживание оврагов с последующим облесением и залужением склонов и дна оврагов),

- агрофитомелиоративных приёмов, включающих технологии возделывания сельскохозяйственных культур, имеющих почвозащитную направленность (обработка почвы, создание биоинженерных сооружений – лесные защитные насаждения и простейшие гидротехнические сооружения).

- По сохранению и повышению плодородия почв за счет проведения агротехнических мероприятий:

- учет качества оросительных вод, поддержание оптимального увлажнения почв, строительство закрытой ирригационной системы, борьба с вторичным засолением, проведение химической и биологической мелиорации и другие.

- по защите почв сельскохозяйственных угодий от загрязнений тяжелыми металлами путем рационального применения ядохимикатов, обеспечивающих агротехническую эффективность вносимых удобрений, и создание вдоль автомобильных дорог полезащитных лесных полос.

Таблица 42

| № п/п | Населенный пункт | Наименование предприятий | Размер СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | с. Липчанка | Свиноферма до 100 голов | 300 м |
| 2 |  | Молочно-товарная ферма | 100 м |
| 3 |  | Овцеферма до 100 голов | 100 м |
| 4 |  | Механизированные дворы | 50 м |
| 5 |  | Пункт по переработке зерна | 50 м |
| 6 |  | Заготовительно-складская база | 50 м |
| 7 | х. Варваровка | Свиноферма до 100 голов | 300 м |
| 8 |  | Молочно-товарная ферма | 100 м |
| 9 |  | Овцеферма до 100 голов | 100 м |
| 10 |  | Механизированные дворы | 50 м |
| 11 | с. Шуриновка | Молочно-товарная ферма | 100 м |
| 12 |  | Овцеферма до 100 голов | 100 м |
| 13 | х. Марьевка | Молочно-товарная ферма | 100 м |

# 3.8. Предложения по формированию строительных программ

Перечень объектов, рекомендуемых к строительству в Липчанском сельском поселении на период расчетного срока генерального плана (2009-2030 гг.) приведен в нижеследующей таблице.

Таблица 43

| № п/п | Наименование объектов и сооружений | Параметры объектов | Примечание (размещается) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I очередь строительства (2009-2015гг.) |
| Жилищное строительство |
| 1. | Индивидуальная застройка (с приусадебными участками) | 6,5 тыс. м2 | с. Липчанка (3,7 тыс. м2) с. Шуриновка (1,2 тыс. м2) х. Варваровка (1,6 тыс. м2) |
| Объекты социального и культурно-бытового назначения |
| 2. | Детское дошкольное учреждение | 1 объект на 35 мест | с. Липчанка |
| 3. | Магазины | 70 м2 торг. площади | с. Липчанка (30 м2 торг. площади) с. Шуриновка (20 м2 торг. площади) х. Варваровка (20 м2 торг. площади) |
| 4. | Кафе | 10 посад. мест | с. Липчанка |
| 5. | Реконструкция ФАПа | 20 посещ./смену | с. Липчанка |
| Дорожно-транспортное строительство |
| 6. | Автостанция | 1 объект | с. Липчанка (по ул. Садовая) |
| 7. | Реконструкция и строительство уличной сети | 1,0 км | См. Схему с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства..»(основной чертеж) и Схему транспорта. |
| Инженерная инфраструктура |
| Водоснабжение и водоотведение |
|  | Водоснабжение |
| 8. | Скважинные водозаборы хоз-питьевого водоснабжения | 250 м3/сут. | Расширение существующих водозаборов, обустройство зон санитарной охраны. См. Схему планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры |
| 9. | Уличные сети водоснабжения | 5,20 км | См. Схему планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры |
| 10. | Водопроводные очистные сооружения | 250 м3/сут. | Строительство станции обезжелезивания, строительство установки обеззараживания воды ультрафиолетом. См. Схему планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры |
|  | Водоотведение |
| 11. | Локальные очистные сооружения | Количество и необходимая мощность будет определена в дальнейшем в зависимости от количества обслуживаемых лиц | Локальные очистные сооружения |
| 12. | Уличные сети водоотведения | 1,72 км | См. Схему планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры |
| Электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение и связь |
|  | Теплоснабжение |
| 13. | Строительство встроенной котельной малой мощности. | 1 объект | с. Липчанка |
| 14. | Реконструкция котельной малой мощности | 1 объект | х.Варваровка |
|  | Газоснабжение |
| 15. | Строительство газорегуляторных пунктов. | 2 объекта | с. Липчанка, х. Марьевка |
| 16. | Газораспределительная сеть высокого давления. | 3,75 | с. Липчанка -2,5км с. Шуриновка -0,05км х. Марьевка -1,2км |
| 17. | Газораспределительная сеть среднего давления. | 4 км | с. Липчанка -3км с. Варваровка -1км |
| 18. | Газопровод низкого давления | 2,5 км | с. Липчанка -1км с. Варваровка -1км с. Шуриновка - 0,5км |
| 19. | Шкафные газорегуляторные пункты | 3 объекта | с. Липчанка, с.Шуриновка, х. Варваровка |
|  | Электроснабжение |
| 20. | Реконструкция ПС 35/10 кВ. | 1 объект | См. Схему планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры |
| 21. | Строительство трансформаторных подстанций (ТП) | 5 объекта | с. Липчанка(2),с.Шуриновка(2), х. Варваровка(1) |
| 22. | Кабельные линии 10 кВ | 16,5 км | с. Липчанка -8км с. Варваровка -5км с. Шуриновка - 2,5км х. Марьевка - 1км |
|  | Связь |
| 23. | Реконструкция АТС | 3 объект | См. Схему планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры |
| 24. | АТС | 1 объект |  |
| Период строительства 2016-2030гг. |
| Жилищное строительство |
| 1. | Индивидуальная застройка (с приусадебными участками) | 22,5 тыс. м2 | с. Липчанка (10,8 тыс. м2) с. Шуриновка (5,6 тыс. м2) х. Варваровка (6,0 тыс. м2) х. Марьевка (0,1 тыс. м2) |
| Объекты социального и культурно-бытового назначения |
| 2. | Детское дошкольное учреждение | 2 объекта на 35 мест | с. Шуриновка (15мест) х. Варваровка (20мест) |
| 3. | Реконструкция школ | 3 объекта | с. Липчанка, с. Шуриновка ,х. Варваровка |
| 4. | Реконструкция ФАПа | 2 объекта | с. Шуриновка ,х. Варваровка |
| 5. | Плоскостные спортивные площадки | 3га | с. Липчанка 1га с. Шуриновка 1га х. Варваровка 1га |
| 6. | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном | 3 объекта | с. Липчанка, с. Шуриновка ,х. Варваровка |
| 7. | Торгово-бытовой центр | 3 объекта | с. Липчанка, с. Шуриновка ,х. Варваровка |
| 8. | Комплекс коммунально-бытового обслуживания | 3 объекта | с. Липчанка, с. Шуриновка ,х. Варваровка |
| 9. | Гостиничный комплекс | 1 объект | с. Липчанка |
| 10. | Пождепо | 4а/м | с. Липчанка |
| Дорожно-транспортное строительство |
| 11. | Реконструкция и строительство уличной сети | 7,7 км | См. Схему с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства..»(основной чертеж) и Схему транспорта. |
| 12. | АЗС и СТО (в составе автосервисного комплекса при автостанции) | 1 объект | с.Липчанка |
| Инженерная инфраструктура |
| Водоснабжение и водоотведение |
| 13. | Уличные сети водоснабжения | 8,76 км | См. Схему планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры |
| Электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение и связь |
|  | Электроснабжение |
| 14. | Строительство трансформаторных подстанций (ТП) | 15 объекта | с.Липчанка(7), с.Шуриновка(3), х. Варваровка(4), х.Марьевка(1) |
| 15. | Кабельные линии 10 кВ | 16,5 км | с. Липчанка - 8км с. Шуриновка- 2,5км х. Варваровка- 5км х. Марьевка -1км |
|  | Теплоснабжение |
| 16. | Строительство встроенной котельной малой мощности. | 1 объект | с. Липчанка |
|  | Газоснабжение |
| 17. | Газораспределительная сеть среднего давления. | 6,6 км | с. Липчанка -2,5км с. Варваровка -0,6км с. Шуриновка- 2,5км х. Марьевка -1км |
| 18. | Газопровод низкого давления | 3 км | с. Липчанка -2км с. Варваровка -0,5км с. Шуриновка -0,5км |
| 19. | Шкафные газорегуляторные пункты | 3 объекта | с. Липчанка(2), х. Варваровка(1) |

# 3.9. Мероприятия по переводу земельных участков из одной категории земель в другую

На территории поселения имеются земельные участки в составе категории земель сельскохозяйственного назначения, которые планируется перевести в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения в порядке, установленном Федеральным законом от 21.12.2004г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую». Имеются в виду земельные участки с кадастровыми номерами 36:03:5500016:70; 36:03:5400016:43, общей площадью 1,1545 га, расположенные юго-восточнее села Липчанка, вдоль автомобильной дороги общего пользования федерального значения М4 «Дон» Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону-Краснодар-Новороссийск.

В настоящее время на территории указанных участков располагаются функционирующие автозаправочные станции.

Перечень мероприятий по территориальному планированию в части

перевода земельных участков из одной категории земель в другую

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перевод двух земельных участков из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию земель «земли промышленности, энергетики, транспорта…», на которых располагаются функционирующие автозаправочные станции, а именно: - земельный участок с кадастровым номером 36:03:5500016:70, площадью 0,3143 га, расположенный по адресу: Воронежская область, Богучарский район, 2300 м на юго-запад от Балки Черемховая, 2900 м на северо-запад от пруда Васильевский, в юго-восточном направлении от села Липчанка; - земельный участок с кадастровым номером 36:03:5400016:43, площадью 0,8402 га, расположенный по адресу: Воронежская область, Богучарский район, 2170 м на юго-запад от Балки Черемховая, 2860 м на северо-запад от пруда Васильевский, в юго-восточном направлении от села Липчанка. | I очередь |

# 4. Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Существующее положение (01.01.2008 г.) | Первая очередь строительства (2015 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Территория |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах: | га | 18262,3 | 18262,3 | 18262,3 |
|  | -из них в границах населенных пунктов: |  | 1655,3 | 1655,3 | 1655,3 |
|  | Из общей площади земель сельского поселения территории: |  |  |  |  |
| 1.1.1. | жилых зон | га | 307,5 | 321,1 | 366,5 |
|  | из них: | -"- |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками малоэтажная застройка | -"- | 281,3 21,8 | 294,8 21,8 | 330,8 30,8 |
|  | объекты образования (школы, детские сады) | -"- | 4,4 | 4,5 | 4,9 |
| 1.1.2. | общественных зон | -"- | 4,7 | 5,0 | 10,4 |
| 1.1.3. | производственных зон -действующие предприятия -недействующие предприятия | -"- | 161,8 39,4 122,4 | 161,8 58,5 103,3 | 170,9 170,9 - |
| 1.1.4. | зон инженерной и транспортной инфраструктур | -"- | 57,1 | 60,0 | 98,1 |
| 1.1.5. | рекреационных территорий | -"- | 103,1 | 103,1 | 263,9 |
| 1.1.6. | зон сельскохозяйственного использования | -"- | 17089,7 | 17072,9 | 16836,4 |
| 1.1.7. | водные пространства | -"- | 103,0 | 103,0 | 106,9 |
| 1.1.9. | иных зон | -"- | 435,4 | 435,4 | 409,2 |
| 1.1.10. | Из общей площади земель сельского поселения территории общего пользования | -"- | 67,8 | 72,1 | 227,9 |
|  | Из них: | -"- |  |  |  |
|  | зеленые насаждения общего пользования | -"- | 13,7 | 15,0 | 131,8 |
|  | улицы, дороги, проезды, площади | -"- | 54,1 | 57,1 | 96,1 |
| 1.1.11. | Из общей площади земель сельского поселения территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п.) | -"- | 3283,8 | 3283,8 | 2832,7 |
| 1.1.12. | Из общей площади земель сельского поселения территории резерва для развития поселения, | га | - | - | 115,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | жилой и общественной застройки | -"- | - | - | 91,1 |
|  | производственных и коммунально-складских территорий | -"- | - | - | 24,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения сельского поселения – всего, в том числе: | тыс. чел. | 1,85 | 1,8 | 1,8 |
|  | с. Липчанка | -"- | 0,89 | 0,9 | 0,9 |
|  | с. Шуриновка | -"- | 0,42 | 0,4 | 0,4 |
|  | х.Варваровка | -"- | 0,52 | 0,5 | 0,5 |
|  | х. Марьевка | -"- | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 2.2. | Показатели естественного прироста (- убыли) населения | чел. на тыс. жителей | -13 | -12 | -10 |
| 2.3. | Показатели миграции населения/в год: |  |  |  |  |
|  | прирост | чел. | 11 | 10 | 10 |
|  | убыль | чел. | - | - | - |
| 2.4. | Возрастная структура населения: | % |  |  |  |
|  | дети до 15 лет | -"- | 15,7 | 16,0 | 16,5 |
|  | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет) | -"- | 54,0 | 54,0 | 55,5 |
|  | население старше трудоспособного возраста | -"- | 30,3 | 30,0 | 28,0 |
| 2.5. | Численность занятого населения - всего | тыс. чел./% | 0,63/34,0 | 0,72/40,5 | 0,9/50,0 |
|  | из них - в производственной сфере в том числе: | тыс. чел./% численности занятого населения | 0,54/86,5 | 0,62/86 | 0,77/85 |
|  | сельское и лесное хозяйство | -"- | 0,54/86,5 | 0,62/86 | 0,75/82 |
|  | - в непроизводственной сфере | -"- | 0,09/13,5 | 0,1/14 | 0,13/15 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего, в том числе: | тыс. м2 общей площади квартир | 39,0 | 45,5 | 68 |
|  | государственной и муниципальной собственности | тыс. м2 общей площади квартир/% к общему объему жилищного фонда | 1,2/3 | 1,3/3 | 5,0/7 |
|  | частной собственности | -"- | 37,8/97 | 44,2/97 | 63,0/93 |
| 3.2. | Новое жилищное строительство – всего, в том числе: | тыс. м2 общей площади квартир | - | 6,5 | 29,0 |
|  | за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | тыс. м2 общей площади квартир/% к общему объему нового жилищного строительства | - | 0,6/10 | 6,0/20,0 |
|  | за счет средств населения | -"- |  | 5,9/90 | 23,0/80,0 |
| 3.6. | Структура нового жилищного строительства по этажности В том числе: |  |  |  |  |
|  | Индивидуальные(1-2эт.) жилые дома с приусадебными земельными участками | тыс. м2 общей площади квартир/% | - | 6,5/100,0 | 29,0/100,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7 | Средняя жилищная обеспеченность населения общей площадью | м2/чел | 21 | 25 | 35-40 |
| 3.8. | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | водопроводом | % общего жилищного фонда | 70,5 |  |  |
|  | канализацией | -"- |  |  |  |
|  | отоплением (децентрализованным | -"- | 100 | 100 | 100 |
|  | газом (сжиженным) | -"- | 100 | 100 | 100 |
|  | электроснабжением | -"- | 80 | 90 | 100 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел. | мест | - | 35/19 | 70/40 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел. | -"- | 280/150 | 280/150 | 230/130 |
| 4.3. | Амбулаторные учреждения - всего/1000 чел. | посещений в смену | 60/32 | 60/33 | 60/33 |
| 3.8. | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | водопроводом | % общего жилищного фонда | 70 | 80 | 100 |
|  | канализацией | -"- | - | 30 | 80 |
|  | отоплением (децентрализованным) | -"- | 100 | 100 | 100 |
|  | газом | -"- | 97 | 100 | 100 |
|  | электроснабжением | -"- | 80 | 90 | 100 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1. | Общая протяженность уличной сети, в том числе: с. Липчанка с. Шуриновка х. Варваровка х. Марьевка | км | 35,5 18,6 6,9 7,0 3,0 | 35,7 18,6 7,0 7,1 3,0 | 46,0 24,6 8,5 8,7 4,2 |
|  | В том числе с усовершенствованным покрытием, в том числе: с. Липчанка с. Шуриновка х. Варваровка х. Марьевка | -"- | 10,2 6,7 0,9 2,6 0,0 | 11,2 7,0 1,2 3,0 0,0 | 46,0 24,6 8,5 8,7 4,2 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление - всего | м3/сут | Исх. данные отсутствуют | 338,70 | 422,85 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -"- | -"- | 194,30 | 253,95 |
|  | на производственные нужды | -"- | -"- | 34,97 | 34,97 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.1.2. | Производительность водозаборных сооружений, м3/сут |  | -"- | 250,00 | 315,00 |
|  | В том числе водозаборов подземных вод | -"- | -"- | 250,00 | 315,00 |
| 6.1.3. | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., | л/сут на чел. | Исх. данные отсутствуют | 188 | 234 |
|  | В том числе на хозяйственно-питьевые нужды | -"- | -"- | 107 | 141 |
| 6.1.4. | Протяженность сетей | км | 9.30 | 14,50 | 23,26 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, в том числе: | м3/сут | - | 217,62 | 290,24 |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | -"- | - | 177,30 | 246,45 |
|  | производственные сточные воды | -"- | - | 31,47 | 31,47 |
| 6.2.2. | Производительность локальных очистных сооружений канализации | -"- | - | Количество и необходимая мощность будет определена в дальнейшем в зависимости от количества обслуживаемых лиц |
| 6.2.3. | Протяженность сетей | км | - | 0,6 | 0,6 |
| 6.3. | Энергоснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн. кВт·ч/год | 42,62 | 67,28 | 132,68 |
|  | с. Липчанка | -"- | 22,94 | 30,68 | 55,20 |
|  | х. Варваровка | -"- | 2,26 | 18,52 | 43,66 |
|  | с. Шуриновка | -"- | 17,42 | 18,05 | 33,81 |
|  | х. Марьевка | -"- | 0,01 | 0,014 | 0,015 |
|  | в том числе: | -"- |  |  |  |
|  | на производственные нужды | -"- | 35,37 | 58,04 | 122,42 |
|  | с. Липчанка | -"- | 20,26 | 27,27 | 50,59 |
|  | х. Варваровка | -"- | - | 15,66 | 40,62 |
|  | с. Шуриновка | -"- | 15,11 | 15,11 | 31,21 |
|  | х. Марьевка |  | - | - | 0,0014 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды | -"- | 7,26 | 9,234 | 10,274 |
|  | с. Липчанка |  | 2,68 | 3,41 | 4,62 |
|  | х. Варваровка |  | 2,26 | 2,87 | 3,04 |
|  | с. Шуриновка |  | 2,31 | 2,94 | 2,60 |
|  | х. Марьевка |  | 0,01 | 0,014 | 0,014 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч | 800 | 950 | 950 |
| 6.3.3. | Источники покрытия электронагрузок | МВт | ПС 35/10 кВ в с. Шуриновка |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла, в том числе: | тыс. Гкал/год | 67,24 | 98,75 | 197,54 |
|  | с. Липчанка | -"- | 37,25 | 47,73 | 81,69 |
|  | х. Варваровка | -"- | 5,78 | 26,45 | 60,75 |
|  | с. Шуриновка | -"- | 24,02 | 24,35 | 47,08 |
|  | х. Марьевка |  | 0,19 | 0,22 | 8,02 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | На коммунально-бытовые нужды | -"- | 21,66 | 23,96 | 32,0 |
|  | с. Липчанка | -"- | 11,14 | 12,59 | 16,49 |
|  | х. Варваровка | -"- | 5,78 | 6,27 | 8,39 |
|  | с. Шуриновка | -"- | 4,55 | 4,88 | 6,86 |
|  | х. Марьевка |  | 0,19 | 0,22 | 0,26 |
| 6.4.2. | Производительность централизованных источников теплоснабжения, в том числе ТЭЦ - всего | Гкал/ч | Система теплоснабжения - децентрализованная |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1. | Потребление газа в том числе: | млн. м3/тыс. тонн/ год | 9,05 | 13,33 | 26,67 |
|  | с. Липчанка | -"- | 5,03 | 6,4 | 11,02 |
|  | х. Варваровка | -"- | 0,78 | 3,57 | 8,20 |
|  | с. Шуриновка | -"- | 3,24 | 3,29 | 6,36 |
|  | х. Марьевка |  | - | 0,03 | 1,08 |
|  | в том числе: | -"- |  |  |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды | -"- | 2,9 | 3,2 | 4,312 |
|  | с. Липчанка | -"- | 1,51 | 1,66 | 2,22 |
|  | х. Варваровка | -"- | 0,78 | 0,85 | 1,13 |
|  | с. Шуриновка | -"- | 0,61 | 0,66 | 0,93 |
|  | х. Марьевка |  | - | 0,03 | 0,032 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на производственные нужды | -"- | 6,15 | 10,09 | 22,348 |
|  | с. Липчанка | -"- | 3,52 | 4,74 | 8,80 |
|  | х. Варваровка | -"- | - | 2,72 | 7,07 |
|  | с. Шуриновка | -"- | 2,63 | 2,63 | 5,43 |
| 6.5.2. | х. Марьевка | -"- | АГРС г. Богучар |
| 6.6. | Связь |  |  |  |
| 6.6.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 80 | 100 | 100 |
| 6.6.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000жителей | 250 | 300 | 300 |
| 6.7. | Санитарная очистка территорий |  |  |  |  |
| 6.7.1. | Объем бытовых отходов | тыс. т/год | Исх. данные отсутствуют | 3.44 | 4.19 |
|  | В том числе твердых бытовых отходов | -"- | - | 1,65 | 1,80 |
| 7. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 7.1. | Общее количество кладбищ | га | 4,3 | 4,3 | 4,5 |

# 5. Графические материалы

# 5.1. Схема положения поселения в структуре Богучарского  муниципального района Воронежской области

# 5.2. Схема современного использования территории поселения с отображением земель различных категорий

# 5.3. Схема  с отображением результатов анализа комплексного развития территории. Схема границ территорий объектов историко-культурного наследия

# 5.4. Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений)

# 5.5. Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения). Мероприятия по защите территории от возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

# 6. Приложения

# 6.1. Задание на подготовку проекта

# 6.2. Свидетельство о допуске к работам №П-044-011 от 10.12.2009 г.